Витрины холодильные АРГО

Паспорт

ОФП4.322.099  ПС

| ВХС-1,0 |  |
| --- | --- |
| ВХСн-1,0 |  |
| ВХС-1,5 |  |
| ВХСн-1,5 |  |

2007

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Витрина холодильная АРГО предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и продажи на предприятиях торговли и общественного питания предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объема пищевых продуктов.

Витрина предназначена для работы в помещениях при температурах окружающего воздуха от 12 до 25 (С, относительная влажность при этом должна быть не более  60% .

1.2. Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт изделий проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями, имеющими право на проведение таких работ. После проведения монтажных и пуско-наладочных работ должен быть оформлен акт пуска изделия в эксплуатацию (приложение 1) в трёх экземплярах. Первый экземпляр акта остаётся у владельца изделия, второй  экземпляр хранится у организации, производившей пуско-наладочные работы, третий экземпляр необходимо направить на завод-изготовитель для постановки на гарантийный учёт. В противном случае предприятие-изготовитель не несёт ответственности по гарантийным обязательствам.

1.3. Паспорт не отражает конструктивные и схемные изменения изделия, внесенные предприятием изготовителем после оформления паспорта, которые не ухудшают технические характеристики изделия.

1.4. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия, претензии по качеству гарантийного и сервисного обслуживания просим направлять по адресу: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 66, ОАО “Компания “Полюс", тел./факс: (8362) 428808.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.  Основные технические характеристики соответствуют указанным  в табл. 1.

Таблица 1

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВХС-1,0 | ВХСн-1,0 | ВХС-1,5 | ВХСн-1,5 |
| 1. | Внутренний объем, м3 | 0,21 | 0,21 | 0,32 | 0,32 |
| 2. | Полезный объем, м3 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Охлаждаемая площадь, м2 | 0,45 | 0,45 | 0,70 | 0,70 |
| 4. | Температура полезного объема, (C | 0…+7 | -6…0 | 0…+7 | -6…0 |
| 5. | Потребление электроэнергии в сутки, кВт/час, не более | 3,2 | 3.8 | 4,2 | 5,0 |
| 6. | Габаритные размеры, мм, не более Длина Ширина Высота* | 1000 865 630/1290 | 1000 865 630/1290 | 1500 865 630/1290 | 1500 865 6301290 |
| 7. | Масса, кг, не более* | 35/55 | 35/55 | 55/80 | 55/80 |
| 8. | Род тока | переменный, однофазный |
| 9. | Напряжение, В | 220 |
| 10. | Частота, Гц | 50 |
| 11. | Установленная суммарная мощность, кВт | 0,16 | 0,22 | 0,16 | 0,22 |
| 12. | Площадь проема витрины в плоскости линии загрузки, м2 | 0,33 | 0,33 | 0,48 | 0,48 |

ПРИМЕЧАНИЕ.

*Значение параметра через дробь указано для витрины  с подставкой.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
|  | ВХС-1,0 | ВХСн-1,0 | ВХС-1,5 | ВХСн-1,5 |
| Витрина | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт витрины | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Витрина укомплектована съёмными частями: |
| 1. Стекло лобовое | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Стекло боковое | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Полка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Створка ночная | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5. Стекло отбойное | – | 1 | – | 1 |
| 6. Светильник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Поддон (для сбора конденсата) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Крепёжные изделия: |  |  |  |  |
| кольцо | 6 | 6 | 6 | 6 |
| винт М6 (Combi) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| гайка М6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| шайба Ø6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дополнительно для витрины с подставкой |  |  |  |  |
| 9. Подставка 1,0м | 1 | 1 |  |  |
| 10. Подставка 1,5м |  |  | 1 | 1 |
| 11. Кронштейн | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12. Самонарез 4*16 сверло | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13.Ножка винтовая М10 | 4 | 4 | 4 | 4 |

ПРИМЕЧАНИЕ.

Детали поз.13, комплектуются с подставками поз. 11 и 12.

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Холодильная витрина должна быть подсоединена к розетке с заземлением.

4.1. Проверить соответствие напряжения в сети напряжению, указанному в технических характеристиках витрины (таблица 1);

4.2. Перед подключением витрины к сети ~220В перед розеткой установить автоматический выключатель на 6,3 А.

4.3. Витрина должна быть заземлена. Исправность заземления должна периодически проверяться  в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация витрины без автоматического выключателя;

- эксплуатация витрины со снятыми или неисправными приборами автоматики, а также при повреждении изоляции электропроводов и обрыва заземляющего провода, со снятыми или открытыми щитками машинного отделения;

- применять острые предметы для удаления снеговой "шубы" с испарителя;

- эксплуатация витрины, стеклянные ограждения которой повреждены и имеют острые кромки;

- эксплуатация витрины без заземления;

- длительная эксплуатация витрины в экстремальных условиях при температуре выше 25 (С или ниже 12 (С;

- эксплуатация витрины при подключении к сети с напряжением, отличным от 220В  (+10-15)%;

- подключение любых других приборов и установок к электророзетке витрины;

- выпускать хладон из изделия в атмосферу.

4.5. Работу по техническому обслуживанию, регулировке, устранению неисправностей и санитарную обработку проводить при отключенном от электросети изделии.

4.6. При появлении каких-либо признаков ненормальной работы изделия, при обнаружении  утечки хладона  необходимо отключить изделие от электросети и вызвать механика.

4.7. Во время работы витрины избегать касания компрессора, имеющего температуру выше 70 °С.

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ОБРАЩЕНИЯ С ИЗДЕЛИЕМ

5.1. Снятие  упаковки  выполнять  с особой  осторожностью  ввиду  наличия  в составе изделия   стекла, и деталей необходимых для сборки витрины.  В процессе распаковки витрина  должна находиться  в горизонтальном  положении, максимальный  угол наклона   не должен  превышать  15°.  При распаковке необходимо  проверить  комплектность   изделия  в  соответствии  с разделом  3 настоящего паспорта и удостовериться  в целостности  всех составных частей  и   витрины   в целом.  Некоторые детали витрины имеют защитную пленку, которую необходимо удалить. Перед сборкой  витрины  следует  выполнить  чистку  всей  витрины  и  ее составных частей.

5.2. Сборка изделия производится согласно схеме сборки (приложение 3).

5.3. Место установки  витрины  должно обеспечивать возможность подхода  к изделию как минимум   с двух  сторон. Убедитесь, что отверстие  для слива  конденсата  не  засорено.

5.4. Изделие  должно эксплуатироваться  в помещении, температура  в котором  должна  быть  в пределах  12-25 °С, а относительная  влажность   не более  60%.  Изделие не должно подвергаться солнечному облучению, а расстояние до ближайших отопительных приборов должно быть не менее двух метров.   Витрина  не должна устанавливаться на  пути  воздушных  вентиляционных  потоков,  в том  числе  и от кондиционеров.

5.5. Витрина  должна быть подключена к сети  220 В, 50 Гц     в соответствии  с действующими   “Правилами  устройства  электроустановок”, “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и другими нормативно-техническими документами.  Розетка  для подключения витрины  должна иметь  заземляющий контакт. На линии  подачи напряжения  использовать  провода  сечением  не менее  1,5 мм2,  линия  должна  иметь  защиту  от токовых  перегрузок.  Перед включением  изделия   в работу  оно должно  быть  выдержано при  температуре  не ниже  18  °С  не менее  четырех часов. После  включения витрины  убедитесь  в отсутствии постороннего  шума  -  его наличие  свидетельствует  о нарушении режима  работы  изделия.

5.6. Загрузка охлаждаемого объёма изделия производится после пуска агрегата и при достижении в полезном объёме изделия требуемой температуры. Высота выкладки продуктов для демонстрации должна быть не более 150 мм, а расстояние до ограждения витрины по периметру не менее 40 мм.

Регулировка температуры в полезном объёме витрины производится настройкой регулятора температуры. На предприятии-изготовителе регулятор температуры настроен на  +2 °С для среднетемпературных витрин и на  - 6 °С для низкотемпературных  витрин.

5.7. Не  допускается  устанавливать  термостат  в положение   “максимум”  во избежание  непрерывной работы  агрегата   и запотевания стекол. Временное запотевание стекол  может быть вызвано  работой  витрины   в условиях, не соответствующих  требованиям, указанным  в разделе  1   настоящего паспорта  (пункт  1.1.),  что не является  свидетельством неисправной  работы  изделия.   В случае  избыточного нарастания  шубы  на  испарителе, вызванного повышенной влажностью воздуха, либо несоответствующей  эксплуатацией (перегрузка  влажными  продуктами) следует  оттаять   испаритель  при помощи  отключения  изделия  от  сети  до полного  размораживания.   Следует  систематически  удалять конденсат,  собирающийся  в  сливной  емкости.

5.8. Оттаивание  испарителя   следует  проводить  отключением  изделия  от  сети на время, необходимое  для удаления  снеговой шубы  с ребер  испарителя.  Снеговая шуба,  полностью  заполнившая  пространство  между  ребрами  испарителя  -  явный  признак  для  проведения  оттайки  испарителя.  Талая  вода, стекающая  с испарителя  во время оттайки, собирается  в специальной  емкости,  расположенной  под машинным отделением.  Во время оттайки  необходимо снять  створки   и   удалять воду.

5.9.  Промывку и чистку  витрины  необходимо выполнять  во время санитарных дней, периодичность  которых  регламентируется  действующими нормативными документами.  Для этого необходимо:

- отключить  витрину  от сети;

- вынуть все продукты  из витрины;

- аккуратно очистить  все поверхности витрины, на которые выкладывались  продукты,  с применением  чистящих  средств, не обладающих  абразивным действием;

- после  высыхания витрины включить  витрину;

- при  достижении температуры  полезного  объема   +5 °С   загрузить  витрину предварительно охлажденными   продуктами,  соблюдая рекомендации  п.5.6  настоящего паспорта.

5.10. В периоды между техническим обслуживанием и ремонтами работниками предприятия, где установлено изделие, проводятся следующие работы, не требующие инструмента и разборки:

- наблюдение за состоянием изделия, правильной его загрузкой, системой отвода конденсата;

- визуальный осмотр машинного отделения, при котором проверяется герметичность трубопроводов – появление следов масла в разъёмных соединениях указывает на утечку хладона;

- ежедневная чистка и протирка изделия после окончания работы;

- визуальный контроль за температурой полезного объема;

- удаление конденсата из ёмкости;

- периодическая, не реже одного раза в два месяца, чистка конденсатора от пыли и грязи.

5.11. Техническое обслуживание и ремонт изделий должны проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями, имеющими право на проведение таких работ.  При техническом обслуживании необходимо:

- проверить герметичность  трубопроводов;

- произвести  проверку паспортных характеристик витрины;

- при необходимости произвести корректировку  параметров витрины;

- проверить затяжку резьбовых соединений;

- произвести  очистку  конденсатора  холодильного агрегата;

- проверить  состояние защитного заземления,  провести измерение  переходного сопротивления – оно должно быть не более  0,1 Ом.

5.12. Транспортировка   изделия  допускается  любыми  видами  транспорта, за исключением воздушного,  в соответствии  с правилами  перевозки грузов,  действующими  на данном  виде  транспорта. Скорость движения  автомобильного транспорта при перевозке изделия  - не более  60  км/ч. Условия  транспортирования   и  хранения   - по  группе  условий  хранения  4  ГОСТ 15150-69  и температуре  не  ниже  минус 35  °С.  Группа   условий  хранения  4  по ГОСТ 15150-69  - это  навесы  или помещения, где  колебания  температуры и влажности   несущественно  отличаются  от колебаний  на открытом воздухе.

Допускается  транспортировать  оборудование  на  крытом  транспорте.  Допускается  складирование  витрин   в два   яруса.

5.13. К эксплуатации витрины допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с правилами обращения с изделием.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ.

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к экпслуатации.

Штамп ОТК

7. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 3.

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после последнего ремонта | с начала эксплуатации |  | выполнившего работу | проверившего работу |

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия -  12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется  со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6  месяцев от даты изготовления.

8.2. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует устранение выявленных дефектов и замену  вышедших из строя составных частей, для этого владелец изделия в течение месяца после обнаружения дефекта обязан выслать рекламационный акт и вышедшие из строя составные части на предприятие-изготовитель.

8.3. Гарантия на изделие не включает техническое обслуживание оборудования в течение гарантийного срока.

8.4. В период гарантийного срока претензии не принимаются, если:

- не выполнены правила монтажа и эксплуатации в соответствии с требованиями паспорта;

- не осуществляется ежемесячное техническое обслуживание оборудования организацией или лицами, имеющими право на осуществление соответствующих работ:

- в изделие были встроены дополнительные комплектующие без согласования с предприятием-изготовителем:

- детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при монтаже и эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем витрины холодильной  АРГО

_____________________________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем организации:

(место для оттиска именного штампа)

приобретённого __________________________________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущена в эксплуатацию и принята на обслуживание в соответствии с договором № __________

от ______________________________ г. между владельцем оборудования и организацией

________________________________________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец оборудования 		Представитель организации производившей

пуск изделия в эксплуатацию

__________________________	_____________________________

(подпись) 				(подпись)

М.П.					М.П.

“_____”__________________________г.

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем витрины холодильной  АРГО

_____________________________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем организации:

(место для оттиска именного штампа)

приобретённого __________________________________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущена в эксплуатацию и принята на обслуживание в соответствии с договором № __________

от ______________________________ г. между владельцем оборудования и организацией

________________________________________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец оборудования 		Представитель организации производившей

пуск изделия в эксплуатацию

__________________________	_____________________________

(подпись) 				(подпись)

М.П.					М.П.

“_____”__________________________г.

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем витрины холодильной  АРГО

_____________________________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем организации:

(место для оттиска именного штампа)

приобретённого __________________________________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущена в эксплуатацию и принята на обслуживание в соответствии с договором № __________

от ______________________________ г. между владельцем оборудования и организацией

________________________________________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец оборудования 		Представитель организации производившей

пуск изделия в эксплуатацию

__________________________	_____________________________

(подпись) 				(подпись)

М.П.					М.П.

“_____”__________________________г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ВИТРИНЫ

ВХС-1,0; ВХС-1,5					  ВХСн-1,0; ВХСн-1,5

(                                                                       (

| А1 – Шнур сетевой для LLA | А1 – Шнур сетевой для LLA |
| --- | --- |
| А2 – Светильник LLA-20W | А2 – Светильник LLA-20W |
| А3 – Компрессор | А3 – Компрессор |
| С1 – Конденсатор рабочий | С1 – Конденсатор рабочий |
| КК1 – Датчик-реле температуры | КК1 – Датчик-реле температуры |
|  | М1 – Электродвигатель вентилятора |
| SА1 – Выключатель | SА1 – Выключатель |
| X1 – Колодка клеммная | X1 – Колодка клеммная |
| ХР1 – Вилка В16-001-16/250 | ХР1 – Вилка В16-001-16/250 |
| ХТ1 – Зажим заземляющий | ХТ1 – Зажим заземляющий |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СБОРКА ВИТРИНЫ

Перед началом сборки проверить комплектность и отсутствие повреждений.

Сборку стеклянного ограждения начать с установки боковых стёкол 4. Затем установить лобовое стекло 2 и светильник 5.

Закрепить на боковых стёклах 4 светильник 5 и полку 3 винтами с кольцами и гайками.

Установить на место отбойное стекло 1, створки 7, поддон для сбора конденсата 8, гофру 6.

В варианте с подставкой установить собранную (как указано выше) витрину на подставку 10 и закрепить с помощью кронштейнов 11 и самонарезов.

1. Стекло отбойное. 2. Стекло лобовое.  3. Полка.  4. Стекло боковое. 5. Светильник. 6. Гофра. 7. Створка. 8. Поддон для сбора конденсата. 9. Опора подставки. 10.Подставка. 11. Кронштейн.

| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, должность проверяющего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проверки | Целостность заземляющих проводников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потенциал корпус - заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меры, принятые по устранению неисправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характер неисправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

ЖУРНАЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ Арго.