ВАЖНО: комплект FMSX был разработан и его измерения

вычисленны исключительно для использования на Angelo Po оборудовании; мы не несём ответственности за

неправильное использование на приборах.

НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ДРУГИХ ПРИБОРАХ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FMSX+FX61

FMSX+FX101

FMSX+FX122

FMSX+FX82

FMSX+FX201

FMSX+FX202

ВАЖНО:

1 – Всегда демонтируйте коптильню после работы.

2 - Предупреждение, горячие поверхности.

3 - Предупреждение, очень горячие пары.

4 - Коптильня должна только использоваться приготовления в Конвекции с температурами не больше, чем 130°C.

СБОРКА

1 – Приспособьте воротник (A) на трубу (B) коптильни (см. рис. 1).

2 – Приспособьте трубу (C) в воротник (A) (см. рис. 1).

Caution – Warning

3 – Приспособьте трубу потребления дыма (C) в воздухозаборник (D) духовки (см. рис. 3).

Предостережение – Предупреждение:

Приспособьте ножки (E), чтобы выровнять прибор.

ИСПОЛЬЗУЯ ПРИБОР

1-Открывают ящик (F), помещают деревянную стружку/жареный картофель (H) внутри и закрывают ящик (см. рис. 3).

2-Соединяют Курильщика с гнездом поставки электричества.

3-Включают Духовку:

На аппаратах уровня 1-2 Combistar FX:

- Предварительно прогрейте печь

- Выберите способ приготовления Конвекции () 0 % (вентиль всегда открываются),

- Установите (максимальную 130°C) температуру

- Назначенное время кулинарии/курения по крайней мере 10 минут

На аппаратах уровня 3 Combistar FX:

- Предварительно прогрейте печь.

“Ручное” копчение

- Как написано для уровня 1-2 (скорость вентилятора  3)

“Программное” горячее копчение

- выбирайте “Программы”

- выбирайте “Специальные функции”

- выбирайте “Копчение” и нажимайте СТАРТ.

4-Включайте Коптильню, поворачивайте кнопку (L) по часовой стрелке (зеленый свет (M) продвигается), тогда поворачивают кнопку (L) в различные положения в зависимости от времени и типа необходимого копчения (см. рис. 5); оранжевый свет (N) включается и выключается  синхронно с работой внутреннего нагревательного элемента.

5-Всегда демонтируйте Коптильню после использования.

ВАЖНО

Стружка должна составлять по крайней мере 2 мм в размере.

Перед использованием, увлажните деревянную стружку, размачивая её в воде в течение 5 минут, уберите избыточную воду перед использованием.