ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

«N 700»	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ С ИНФРАКРАСНЫМ И ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВОМ

IA. МОНТАЖНАЯ СХЕМА

I – Вход электрического кабеля

IA. МОНТАЖНАЯ СХЕМА

I – Вход электрического кабеля

IВ. СОЕДИНЕНИЕ АГРЕГАТОВ

IC. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

| I. МОНТАЖНАЯ СХЕМА / СОЕДИНЕНИЕ АГРЕГАТОВ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ |  |
| --- | --- |
| II. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ШИЛЬДИК И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АГРЕГАТА |  |
| III. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |  |
| IV. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |  |
| V. УСТАНОВКА |  |
| 1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |
| 2. УДАЛЕНИЕ УПАКОВКИ |  |
| 3. РАЗМЕЩЕНИЕ |  |
| 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ |  |
| VI. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |  |
| 1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАРОЧНОЙ ПЛОСКОСТИ С ИНФРАКРАСНЫМ НАГРЕВОМ |  |
| 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАРОЧНОЙ ПЛОСКОСТИ С ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВОМ |  |
| 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЖАРОЧНОГО ШКАФА |  |
| VII. ЧИСТКА |  |
| 1. ЧИСТКА СНАРУЖИ |  |
| 2. ПРОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ |  |
| 3. ФИЛЬТРЫ |  |
| 4. ПРОСТОЙ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 5. ЧИСТКА ИЗНУТРИ |  |
| VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |
| 1. НЕИСПРАВНОСТИ |  |
| 2. ТАБЛИЦА АВАРИЙНЫХ КОДОВ |  |

II. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ШИЛЬДИК И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АГРЕГАТА

ВНИМАНИЕ

Настоящий сборник инструкций содержит информацию по нескольким моделям кухонных плит. Необходимо идентифицировать приобретенный агрегат по данным, выбитым на заводском шильдике, установленном под панелью управления (см. рис. выше).

ТАБЛИЦА А – Технические данные для электрических агрегатов

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | МОДЕЛИ | +I/Z1 400 мм | +I/Z2 800 мм | +I/E1 400 мм | +I/E2 800 мм | +IF/E2 800 мм | +IV /E2 800 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропитание |  | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Кол-во фаз |  | шт. | 3N | 3N | 3N | 3N | 3N | 3N |
| Частота |  | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Максимальная мощность варочной плоскости |  | кВт | 7 | 14 | 4,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Максимальная мощность жарочного шкафа |  | кВт | - | - | - | - | 4,95 | - |
| Максимальная мощность |  | кВт | - | - | 4,4 | 8,8 | 13,75 | 8,8 |
| Сечение питающего кабеля |  | мм2 | 2 | 6 | 1,5 | 1,5 | 4 | 4 |

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

- Прежде чем приступать к эксплуатации агрегата, следует внимательно изучить настоящий сборник инструкций.

- Сборник инструкций должен быть сохранен для последующих консультаций обслуживающего персонала.

- ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ – вокруг агрегата необходимо оставить зону, свободную от горючих материалов.

Категорически запрещается держать воспламеняющиеся материалы поблизости от теплового оборудования.

- Установка агрегата разрешена только в хорошо проветриваемых помещениях.

Недостаточная вентиляция помещения может привести к удушью. Запрещается загромождать вентиляционные каналы и отдушины в помещениях, где устанавливается тепловое оборудование.

Также запрещается загораживать вентиляционные прорези и каналы вывода паров и продуктов горения самих агрегатов.

- В помещении  следует разместить на видном месте табличку с номерами телефонов аварийных служб.

- К установке, техническому обслуживанию, а также переоснащению под другой тип газа допускаются исключительно специалисты службы технической поддержки, имеющие специальное разрешение завода-изготовителя. Во время ремонта разрешается использовать исключительно оригинальные запчасти.

- Настоящее оборудование принадлежит к разряду профессионального теплового оборудования и разработано специально для приготовления пищи. Любое другое применение агрегатов будет считаться использованием не по назначению.

- К эксплуатации агрегатов допускается исключительно квалифицированный и специально обученный персонал.

Запрещается оставлять работающее тепловое оборудование без присмотра.

- В случае неисправности или аномального функционирования немедленно отключить агрегат от сети электропитания и сети подачи газа.

- Запрещается использовать средства, содержащие хлор (такие как гипохлорид натрия, соляная кислота), даже в разбавленном виде, для чистки поверхностей агрегата или пола под ним.

- Запрещается использовать для чистки стальных поверхностей металлические щетки, мочалки или скребки.

- Предохранять пластиковые поверхности от контакта с маслами и жирами.

- Не допускать засыхания жира или остатков пищи на поверхности агрегата.

- Запрещается мыть агрегат направленной струей воды

- Символ L , имеющийся на агрегате, означает, что данный агрегат по истечении срока службы не может быть причислен к бытовым отходам, а должен быть утилизирован в соответствии с действующими нормами охраны окружающей среды и здоровья человека.

Более подробную информацию по утилизации и вторичной переработке данного оборудования Вы можете получить у местного дилера завода-изготовителя, в службе технической поддержки завода-изготовителя или в местных органах, занимающихся вопросами сбора и переработки отходов.

Несоблюдение настоящих рекомендаций ведет к аннулированию гарантии, а также крайне отрицательно влияет на безопасность и надежность оборудования.

IV. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

1. Упаковка

Все используемые упаковочные материалы не наносят вреда окружающей среде. Их можно сохранить или сжечь в специальной установке для уничтожения отходов.

Пластиковая упаковка, подлежащая специальной утилизации, имеет следующую маркировку:

РЕ Полиэтилен: наружная часть упаковки, пакет для сборника инструкций, пакет для газовых форсунок.

рр Полипропилен: верхние панели упаковки, стяжки.

PS Пенополистирол: угловые защитные вставки.

2. Эксплуатация

Наше оборудование разработано для достижения оптимальных результатов и высокой отдачи. Чтобы уменьшить расход электроэнергии (газа) и воды, не рекомендуется включать агрегат на долгое время вхолостую или в условиях, уменьшающих оптимальную отдачу (например, с открытой дверцей или крышкой). Рекомендуется по возможности прогревать агрегат только непосредственно перед началом работы.

3. Чистка

Чтобы избежать выброса в атмосферу загрязняющих веществ рекомендуется чистить агрегат (снаружи и внутри, где необходимо), используя чистящие средства, разлагаемые биологически более чем на 90% (более подробную информацию см. в главе VII «ЧИСТКА»).

4. Утилизация

По окончании срока службы оборудования оно должно быть утилизировано. Наше оборудование на 90% изготовлено из металлов (нержавеющая сталь, железо, алюминий, оцинкованная сталь, медь, и т.д.), следовательно, возможна их утилизация и переработка в целях повторного использования.

Перед утилизацией необходимо удалить кабель питания, чтобы агрегат было невозможно включить, а также замки и защелки дверей, чтобы было невозможно запереть кого-либо внутри.

V. УСТАНОВКА

- Прежде чем приступить к монтажным работам, операторы обязаны внимательно изучить главы настоящего сборника инструкций, посвященные установке и техническому обслуживанию агрегата.

- К установке, техническому обслуживанию, а также переоснащению под другой тип газа допускаются исключительно специалисты службы технической поддержки, имеющие специальное разрешение завода-изготовителя.

- Несоблюдение порядка и правил проведения монтажа, регулировки и модификации ведет к аннулированию гарантии, а также крайне отрицательно влияет на безопасность и надежность оборудования.

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Установка агрегата производится квалифицированными специалистами в соответствии с местными действующими нормами и правилами техники безопасности.

- Установка оборудования должна быть выполнена в соответствии с нормами безопасности UNI-CIG 8723, зак. № 46 от 5.3.1990 и зак. DM 12-4-96 (Италия).

2. УДАЛЕНИЕ УПАКОВКИ

ВНИМАНИЕ! Проверить оборудование на наличие повреждений упаковки или самого агрегата в процессе транспортировки.

- Фирма-экспедитор несет ответственность за сохранность груза во время транспортировки и передачи по назначению.

- Внимательно осмотреть упаковку перед выгрузкой из транспортного средства и после нее.

- В случае обнаружения явного или скрытого повреждения упаковки следует предъявить рекламацию экспедитору, и зафиксировать в транспортной накладной дефекты упаковки и груза, а также факт недопоставки, если таковой имеет место.

- Водитель, привезший груз, обязан подписать транспортную накладную со сделанными отметками: фирма-экспедитор имеет право отклонить иск, если накладная не подписана (фирма-экспедитор предоставит необходимые документы и бланки).

- Аккуратно удалить упаковку, стараясь не повредить агрегат. Для проведения данной операции использовать защитные перчатки.

- Медленно и аккуратно снять защитную клейкую пленку с наружных металлических панелей. Остатки клея стереть растворителем.

- В течение 15 дней (не позднее) с даты поставки предъявить фирме-экспедитору запрос на проведение инспекционного осмотра груза в случае выявления скрытых повреждений или недопоставки, обнаружение которых стало возможным только после удаления упаковки.

- Сохранить всю сопроводительную документацию, упакованную вместе с грузом.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ

- Операции по перемещению агрегата следует выполнять аккуратно и осторожно, во избежание повреждения оборудования или нанесения травм людям. Для перемещения и размещения агрегата на месте использовать паллет.

- Габаритные размеры агрегатов и точки подключения к инженерным коммуникациям (патрубок подачи воды – патрубок подачи газа – точка подключения к сети электропитания) указаны в монтажных схемах. На месте установки агрегата следует проверить, что в наличии имеются все необходимые точки подключения к инженерным коммуникациям.

- Плита может быть установлена отдельно или в комбинации с другими агрегатами из той же серии теплового оборудования.

- Плита не предназначена для использования в качестве встраиваемой техники. Расстояние от агрегата до боковых стен и задней стены должно составлять не менее 10 см.

- Если расстояние от стен до агрегата менее указанного, необходимо обеспечить термоизоляцию стен и пола несгораемыми материалами.

- Обеспечить безопасное расстояние от агрегата до стен или перегородок, изготовленных из горючих материалов. Запрещается хранить и использовать поблизости от теплового оборудования воспламеняющиеся материалы и жидкости.

- Оставить между агрегатом и боковыми стенами пространство, достаточное для проведения операций технического обслуживания.

- Проверить горизонтальность агрегата, при необходимости выровнять его, используя уровень. Неправильное положение агрегата может привести к появлению аномалий в его функционировании.

3.1 Соединение агрегатов

- (Рис. 1А) Демонтировать панели управления соседних агрегатов, открутив 4 крепежных винта.

- (Рис. 1В) Удалить из боковой панели каждого из соединяемых агрегатов крепежный винт, ближний к панели управления.

- (Рис. 1D) Сдвинуть агрегаты, выровнять их на определенную высоту при помощи регулируемых опорных ножек так, чтобы рабочие поверхности совпадали по уровню.

- (Рис. 1С) Повернуть на 180(С одну из двух пластин внутри агрегатов.

- (Рис. 1Е) Действуя изнутри панели управления того же агрегата, соединить агрегаты с фронтальной стороны при помощи винта ТЕ М5х40 (из комплекта агрегата).

3.2 Крепление к полу

Во избежание случайного опрокидывания агрегата-моноблока размером полмодуля при независимой установке его необходимо прикрепить к полу. Соответствующие инструкции Вы найдете в упаковке с крепежными элементами.

3.3 Установка агрегатов верхнего размещения на мостовой кронштейн, консольную систему или цементный цоколь

См. инструкции, прилагаемые к выбранной опорной конструкции.

3.4 Герметизация зазоров между агрегатами

См. инструкции на упаковке выбранной для данной операции герметизирующей пасты.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

- Любые операции, касающиеся подведения или технического обслуживания сетей инженерных коммуникаций (газ, электричество, водопровод), должны проводиться силами специалистов предприятий, обеспечивающих подачу газа или электропитания, или квалифицированным специалистом, имеющим специальное разрешение на проведение подобных работ.

- На основании технических данных из шильдика агрегата идентифицировать приобретенное оборудование.

- Проверить по монтажным схемам местоположение точек подключения к инженерным коммуникациям для данного агрегата.

4.1 Электрические агрегаты

4.1.1 Подключение к сети электропитания (рис. 4А – таблица С)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед подключением агрегата к сети электропитания необходимо проверить, соответствуют ли параметры сети (напряжение и частота) указанным в шильдике агрегата.

- Доступ к клеммной коробке открывается после демонтажа панели управления, для которого следует выкрутить крепежные винты (рис. 2А 1-2).

- Подключить питающий кабель к клеммной коробке в соответствии с электрической схемой.

- Пропустить кабель через герметичную зажимную муфту и зафиксировать его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Производитель оборудования не несет ответственности за ущерб, нанесенный вследствие несоблюдения норм и правил техники безопасности при подключении к сети электропитания.

4.1.2 Питающий кабель

При отсутствии особых требований наши агрегаты обычно поставляются без питающего кабеля. Используемый питающий кабель должен быть гибким и иметь характеристики, соответствующие типу кабеля с резиновой изоляцией H05RN-F; снаружи агрегата кабель должен быть проложен внутри металлической трубы или жесткого пластикового канала.

4.1.3 Защитный выключатель

На входе агрегата должен быть установлен предохранительный выключатель, мощность, расстояние между контактами в разомкнутом состоянии и максимальный ток которого регламентируется местными действующими нормативами.

4.2 Подключение к системе заземления и эквипотенциальной системе

Плита должна быть подсоединена к эффективной системе заземления; а также обязательно включена в эквипотенциальную систему. Это делается при помощи специального винта с маркировкой (), расположенного под рамой агрегата справа спереди.

VI. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАРОЧНОЙ ПЛОСКОСТИ С ИНФРАКРАСНЫМ НАГРЕВОМ

- Варочные плоскости размером 1/2 модуля оснащены двумя зонами нагрева мощностью 2200 Вт. Варочные плоскости размером в полный модуль оснащены четырьмя зонами нагрева мощностью 2200 Вт.

- Каждая из зон нагрева комплектуется ограничителем температуры, отключающим подачу электропитания в случае нагрева до критической температуры. Возврат ограничителя температуры в исходное рабочее положение осуществляется автоматически.

- Для обеспечения правильной эксплуатации и экономии энергоресурсов необходимо соблюдать следующие правила:

- Включать зону нагрева только после установки на нее кастрюли (сковороды).

- Не оставлять включенной зону нагрева без кастрюли или с пустой кастрюлей.

- Не допускать попадания холодных жидкостей на горячую стеклокерамическую поверхность.

1.1 Выбор посуды

- Разрешается использовать любую металлическую посуду с гладким днищем, во избежание повреждения стеклокерамической поверхности плиты.

- Днище посуды, устанавливаемой на плиту, должно быть чистым и сухим.

- Диаметр днища кастрюли должен совпадать с диаметром зоны нагрева. Оптимальная толщина днища для посуды из нержавеющей стали 4-6 мм.

- Днище посуды должно быть плоским для оптимальной передачи тепловой энергии.

1.2 Включение варочной плоскости

- Включить подачу электропитания при помощи главного выключателя, установленного на входе на агрегат.

- Для активации центральной части «А» нужной зоны нагрева необходимо повернуть круглую рукоятку «М» в положение, соответствующее нужной мощности нагрева, учитывая, что положение «1» соответствует минимальной мощности, а положение «10» - максимальной мощности.

Загорается красный световой индикатор «F», обозначающий, что включен нагрев выбранной зоны, индикатор выключается после того, как температура стеклокерамической поверхности опускается ниже 50(С.

Горящий световой индикатор «V» означает, что на плиту подано электропитание.

- Для того чтобы одновременно включить обе концентрические части зоны нагрева, необходимо повернуть круглую рукоятку сначала в положение «10», а затем в обратном направлении до желаемого уровня мощности.

- Для того чтобы исключить более широкую часть зоны нагрева и оставить включенной центральную часть, следует перевести круглую рукоятку в положение «0», а затем перевести в положение, соответствующее желаемому уровню мощности.

1.3 Выключение

- Перевести все круглые рукоятки «М» в положение «0».

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАРОЧНОЙ ПЛОСКОСТИ С ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВОМ

Рабочая поверхность плиты с индукционным нагревом представляет собой прочную стеклокерамическую панель, герметично закрепленную на столешнице агрегата, выполненной из никельхромированной стали.

2.1 Система управления

Плита с индукционным нагревом оснащена 2 или 4 независимыми круглыми зонами нагрева, мощность которых регулируется индивидуально. Электрическая мощность каждой зоны нагрева составляет 3,5 кВт.

Для активации нужной зоны нагрева и прямой передачи нагрева на посуду с приготовляемым блюдом, необходимо повернуть круглую рукоятку «М» в положение, соответствующее желаемой мощности нагрева.

Рукоятка имеет 10 рабочих положений от «0» до «9». Мощность, передаваемая рабочей плоскостью с индукционным нагревом, увеличивается линейно по мере переключения от «1» до «9». Зона нагрева выключена, если рукоятка стоит в положении «0». После подачи питания на плиту при помощи главного выключателя и установки посуды на зону нагрева загорается световой индикатор «V», указывающий на включенный рабочий режим плиты. Если на плиту не установлена кастрюля или установлена кастрюля из материала, не подходящего для системы индукционного нагрева, световой индикатор начинает мигать с интервалом в 2 секунды.

Включение красного светового индикатора «R» означает наличие серьезной проблемы в индукционной катушке агрегата. В данном случае необходимо вызвать специалиста службы технической поддержки завода-изготовителя.

2.1.1 Схема функционирования

Плита с индукционным нагревом оснащена зелеными световыми индикаторами «V» рабочего режима, расположенными с правой стороны от каждой рукоятки. Световые индикаторы загораются в момент включения соответствующей зоны индукционного нагрева.

Система индукционного нагрева оснащена устройством распознавания наличия кастрюли на плите. Когда Вы снимаете кастрюлю с плиты, она выключается автоматически. Как только Вы ставите кастрюлю обратно на плиту, рабочая зона включается снова. Кастрюли диаметром менее 12 см не считываются данной системой – нагрев остается выключенным. Агрегат выключен, если все рукоятки стоят в положении 0. Зеленые световые индикаторы при этом не горят.

2.1.2 Подготовка

Стеклокерамическая поверхность плиты с индукционным нагревом готова к работе в любой момент и не нуждается в этапе предварительного нагрева.

2.2 Выбор посуды

Система индукционного нагрева оснащена устройством распознавания наличия кастрюли на плите. Когда Вы снимаете кастрюлю с плиты, она выключается автоматически. Как только Вы ставите кастрюлю обратно на плиту, рабочая зона включается снова.

- Рекомендуется использовать посуду, специально разработанную для плит с индукционным нагревом, в частности, кастрюли с многослойным днищем.

- Рекомендуется использовать кастрюли, днища которых изготовлены из следующих материалов: железо, железный лист, эмалированное железо, специальные многослойные металлические композиты.

- Запрещается использовать кастрюли, изготовленные из многослойного металла с алюминиевым корпусом с открытым краем.

- Система индукционного нагрева не функционирует, если посуда изготовлена из неподходящего материала: никельхромированной нержавеющей стали, алюминия, меди, латуни, стекла, фарфора.

- Кастрюли диаметром менее 12 см не считываются системой распознавания посуды на плите – нагрев остается выключенным.

- Рекомендуется использовать посуду с диаметром днища не более 28 см для максимально эффективного использования мощности нагрева.

- Во избежание повреждения индукционной катушки категорически запрещается использовать кастрюли с неплоским днищем: в этом случае возможно некорректное считывание температурного режима и повреждение агрегата.

2.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Для достижения равномерности приготовления блюда кастрюлю всегда необходимо ставить точно по центру выбранной зоны нагрева.

- Запрещается ставить 2 и более кастрюли одновременно на одну круглую зону нагрева.

- Кастрюли, стоящие на соседних работающих зонах нагрева, не должны касаться друг друга.

- Накопительная способность системы чрезвычайно низка. При изменении мощности нагрева мгновенно изменяются условия приготовления продукта.

- Процесс нагрева происходит очень быстро. Днища пустых кастрюль и сковород нагреваются до 200(С за минимальное время.

- Постоянное перемещение кастрюли по рабочей поверхности плиты вызывают неравномерное накопление тепловой энергии в отдельных участках дна кастрюли и, следовательно, пригорание пищи на этих участках.

- Подогревая масло или жир, постоянно следите за процессом: эти вещества нагреваются очень быстро, и бесконтрольный процесс может закончиться перегревом или даже возгоранием масла (жира).

2.4 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается охлаждать рабочую поверхность плиты водой. Следует избегать перелива жидкости через край посуды, стоящей на плите, например, при наполнении кастрюли водой из крана, встроенного в систему теплового оборудования.

- Из соображений обеспечения прочности и долговечности для изготовления плит используется стеклокерамическая пластина толщиной 6 мм. Таким образом, плита соответствует нагрузкам профессиональной кухни. Остаточный риск того, что поверхность плиты может быть разбита, например, из-за падения на нее острого предмета, - неизбежен.

ВНИМАНИЕ! Следует очень аккуратно перемещать посуду по поверхности плиты. Неосторожные и резкие движения могут привести к повреждению стеклокерамической поверхности плиты.

- Категорически запрещается использовать индукционную плиту с треснувшей или лопнувшей поверхностью: отключить неисправный агрегат от сети электропитания. Это опасно!

- В процессе приготовления пищи кастрюля нагревается, и от нее нагревается стеклокерамическая поверхность плиты. Запрещается касаться поверхности плиты после приготовления пищи. Опасность ожога!

- Запрещается оставлять на плите пустую посуду (для предварительного нагрева) без присмотра.

- Внимательно следить за тем, чтобы между днищем кастрюли и рабочей поверхностью плиты не попадали бумага, картон, тканевые салфетки, и т.п. Опасность возгорания!

- Поскольку теплообмен в металлических предметах происходит быстро и неравномерно, запрещается ставить на плиту любые предметы, кроме кастрюль. Опасность ожога!

- Запрещается размещать на плите: алюминиевые противни и фольгу, закрытые консервы, столовые приборы, и т.д.

- Если на плиту с индукционным нагревом устанавливается брызгозащитный бортик, он не должен иметь металлическую поверхность.

- Следует отметить, что во время работы с плитами с индукционным нагревом украшения (кольца, браслеты) и часы персонала могут сильно нагреться при приближении к рабочей поверхности плиты.

- Люди, использующие кардиостимулятор, должны проконсультироваться у врача относительно гарантии безопасности нахождения рядом с индукционным агрегатом.

- Не следует класть на стеклокерамическую поверхность плиты кредитные и телефонные карты, магнитофонные кассеты и прочие предметы, реагирующие на магнитное поле.

- Агрегаты с индукционным нагревом оснащены внутренней системой воздушного охлаждения. Запрещается загораживать или закрывать вентиляционные отверстия, в противном случае агрегат может быть поврежден из-за перегрева.

- Запрещается мыть агрегат струей воды.

- К ремонту оборудования допускается исключительно квалифицированный технический персонал, прошедший специальный курс обучения на заводе-изготовителе, и имеющий соответствующее разрешение.

- Убедитесь, что кастрюли на плите не касаются друг друга; необходимо поддерживать безопасное расстояние между кастрюлями на плите.

3. Эксплуатация электрического жарочного шкафа

Система функционирования электронагревательных элементов жарочного шкафа управляется при помощи четырехпозиционного селекторного переключателя «D», а нужный температурный режим поддерживается за счет термостата «Е».

Селекторный переключатель позволяет выбрать оптимальный тип нагрева, за счет использования определенных электронагревательных элементов жарочного шкафа:

0	Выключено

1	Подача электропитания

Включение верхнего и нижнего нагревательных элементов

Включение верхнего нагревательного элемента

Включение нижнего нагревательного элемента

Примечание:

Готовить пищу в жарочном шкафу можно только при закрытой дверце самого шкафа.

2.1 Включение жарочного шкафа

Повернуть круглую рукоятку «D» селекторного переключателя электронагревательных элементов в одно из рабочих положений.

Загорается зеленый световой индикатор «F» – на жарочный шкаф подается электропитание.

Повернуть круглую рукоятку «Е» термостата в положение, соответствующее выбранному температурному режиму, в диапазоне от 140 до 320(С. Загорается желтый световой индикатор «G» - нагревательные элементы включены, после прогрева духового шкафа до заданной температуры желтый световой индикатор гаснет.

2.2 Выключение

Перевести рукоятки на панели управления в положение 0. Отключить подачу электропитания на плиту при помощи выключателя на входе.

VII. ЧИСТКА АГРЕГАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем приступить к техническому обслуживанию или чистке агрегата, необходимо отключить подачу электропитания.

1. ЧИСТКА СНАРУЖИ

САТИНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ (ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД)

- Необходимо своевременно очищать все стальные поверхности: свежая грязь оттирается легко и быстро.

- Для удаления грязи, жира и остатков пищи с холодных стальных поверхностей следует использовать мягкую губку или тканевую салфетку, смоченную в мыльной воде. После удаления грязи поверхность протереть насухо.

- Для удаления присохших остатков пищи следует тереть поверхность мягкой губкой по направлению сатинирования, часто смачивая водой: круговые движения губкой и сухие частицы пищи могут повредить сатинированную стальную поверхность.

- Запрещается использовать для чистки стальных поверхностей железные щетки, мочалки и др. инструменты, поскольку они могут повредить стальную поверхность, которая после повреждения подвержена более быстрому загрязнению и действию коррозии.

- При необходимости провести повторное сатинирование поверхности.

УХОД ЗА СТАЛЬНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, ПОТЕМНЕВШИМИ ОТ ЖАРА (ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ)

Из-за высокой температуры на стальной поверхности могут появиться темные пятна, которые не являются повреждением материала и могут быть удалены (см. инструкции в предыдущем параграфе).

2. ПРОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Очистить стеклокерамическую поверхность можно при помощи бумажной салфетки, смоченной специальным средством для очистки стеклянных поверхностей; после чистки поверхность следует вытереть насухо чистой тканевой салфеткой.

- Запрещается чистить стеклокерамическую поверхность, пока она не остыла.

Плита с инфракрасным нагревом:

Для очистки рабочей плоскости плиты использовать специальный скребок (из комплектации агрегата);

- Следует немедленно удалять при помощи скребка из зоны нагрева попавшие туда кусочки пластика или сладкой пищи: расплавляясь из-за высокой температуры, они разрушают стеклокерамику.

Плита с индукционным нагревом

- С рабочей поверхности плиты следует немедленно удалять попавшие туда кусочки алюминиевой фольги, во избежание повреждения индукционной катушки агрегата.

3. ФИЛЬТРЫ

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Во избежание повреждения агрегата следует регулярно проверять и прочищать фильтр, по крайней мере, 1 раз в месяц. К выполнению данной операции допускается специалист службы технической поддержки (фильтр расположен внутри агрегата).

Чистка: вынуть фильтр и вытрясти из него пыль. Если фильтр загрязнен жиром, промыть его горячей водой с моющим жирорастворяющим средством, затем ополоснуть и просушить фильтр. По окончании чистки установить фильтр на место.

Один раз в три месяца рекомендуется заменять фильтр, если он поврежден.

4. ПРОСТОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Если агрегат долго не используется, необходимо принять следующие меры предосторожности:

- Перекрыть линию подачи газа при помощи отсечного крана на входе агрегата, для электрического агрегата отключить подачу электропитания при помощи выключателя на входе.

- Энергично протереть все поверхности из нержавеющей стали салфеткой, смоченной в вазелиновом масле, чтобы создать защитную пленку.

- Периодически проветривать помещение.

- Перед включением тщательно проверить агрегат.

- Электрический агрегат предварительно включить на 45 минут в режиме минимального нагрева, чтобы избежать слишком быстрого испарения накопившейся влаги и повреждения электронагревательного элемента.

5. ЧИСТКА ИЗНУТРИ (1 раз в 6 месяцев)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данные операции должны быть поручены исключительно квалифицированному техническому специалисту.

- Проверить состояние внутренних компонентов агрегата.

- Удалить грязь, накопившуюся внутри агрегата.

- Проверить и прочистить систему эвакуации паров и продуктов горения и сливную систему.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В специфических атмосферных и климатических условиях (например, при высоком содержании соли в атмосфере) или при интенсивном режиме эксплуатации оборудования описанные выше операции чистки внутренних компонентов агрегата рекомендуется выполнять чаще.

VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. НЕИСПРАВНОСТИ

В случае неисправности или аномального функционирования на панели управления агрегата начинает мигать зеленый световой индикатор. Тип неисправности можно определить по тому, как мигает индикатор. Между двумя длинными световыми сигналами располагается определенное количество коротких световых сигналов, которое и представляет собой аварийный код.

Каждая зона нагрева оснащена внутренним ограничителем температуры, уменьшающим на 30% мощность нагрева в случае перегрева рабочей плоскости. Если температура плоскости не понижается, нагрев данной зоны временно отключается совсем. Рабочая плоскость остынет быстрее, если снять с нее кастрюлю. Рекомендуется выключить нагрев данной зоны, повернув рукоятку в положение «0», и подождать некоторое время. После охлаждения стеклокерамической поверхности можно снова включить зону нагрева, переведя круглую рукоятку в положение, соответствующее желаемому уровню мощности нагрева.

2. ТАБЛИЦА АВАРИЙНЫХ КОДОВ

| Код неиспр. = кол-во коротких световых сигналов | Неисправность | Действия |
| --- | --- | --- |
| Никакого сигнала | Нет неисправности, нормальное функционирование | Никаких |
| 1 | Катушка без тока, сверхток на агрегате. | Выключить и включить, если индикация неисправности не изменилась, обратиться в службу технической поддержки завода-изготовителя. |
| 2 | Слишком высокая сила тока в катушке, сверхток в цепи управления. | Выключить и включить, если индикация неисправности не изменилась, обратиться в службу технической поддержки завода-изготовителя. |
| 3 | Слишком высокая температура охлаждающей пластины. | Выключить агрегат, подождать, пока остынет, прочистить фильтр вентилятора, установить его на место. |
| 4 | Слишком высокая температура рабочей зоны, отсоединение датчика рабочей зоны. | Выключить агрегат, подождать, пока остынет, повернуть рукоятку управления в положение 0 и включить агрегат снова; если индикация неисправности не изменилась, обратиться в службу технической поддержки завода-изготовителя. |
| 5 | Нарушение целостности питающего провода рукоятки регулировки мощности нагрева. | Обратиться в службу технической поддержки завода-изготовителя. |
| 6 | Слишком высокая температура внутри агрегата. | Выключить агрегат, подождать, пока остынет, понизить температуру в помещении. |
| 7 | Короткое замыкание датчика рабочей зоны. | Агрегат продолжает функционировать нормально, но температура рабочей зоны теперь не контролируется; обратиться в службу технической поддержки завода-изготовителя. |
| 10 | Ошибка коммуникации: нет связи между платой и генератором. | Обратиться в службу технической поддержки завода-изготовителя. |