Таблица диаметров труб и сечений кабелей

| Модель | Номер | D жидкость | D газовая |  | Число жил и площадь сечения кабеля, n х S(мм2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сплит -системы | габарита | дюйм (мм) | дюйм (мм) | Dвнутр.х толщ. изоляции | силовой межблочный | контрольный (датч. темп -ры) | внешний силовой |
| КМZ 105(1 ф. 220в.)* | 1 | 1/4(6) | 1/2 (12) | 12x9 | 4x1,0 | 3x0,75 | 3x1,5 |
| КMZ 107(1 ф. 220в.)* | 1 | 1/4(6) | 1/2 (12) | 12x9 | 4x1,0 | 3х0,75 | 3x1,5 |
| КМZ 120 (1 ф. 220в.)* | 2 | 3/8(10) | 5/8 16) | 16x9 | 4x1,5 | 3x0,75 | 3x2,5 |
| КМZ 120 (Зф. 380в)* | 2 | 3/8 (10) | 5/8 (16) | 16x9 | 4x1,5 | 3x0,75 | 5x1,5 |
| КМZ 330N (3 ф. 380в)* | 3 | 3/8 (10) | 3/4(18) | 18x9 | 4x1,5 | 3x0,75 | 5x1.5 |
| КМZ 330Т (3 ф. 380в)* | 3 | 3/8(10) | 3/4 (18) | 18x9 | 4x1,5 | 3x0,75 | 5x1,5 |
| КМZ 235 (3 ф. 380в) | 4 | 1/2(12) | 3/4 (18) | 18x9 | 5x1,5+2x1,0 | 3x0,75 | 5x4 |
| КМZ 335N (3 ф. 380в) | 5 | 5/8 (16) | 1"1/8 (28) | 28x9 | 5x2,5+2x1,0 | 3x0,75 | 5x4 |
| КМZ 335Т (3 ф. 380в) | 5 | 5/8(16) | 1 "1/8 (28) | 28x9 | 5x2,5+2x1,0 | 3x0,75 | 5x6 |
| КLS 117(1 ф. 220в.)* | 1 | 1/4 (6) | 1/2(12) | 12x9 | 4x1,0 | 3x0,75 | 3x1,5 |
| КLS 218(1 ф. 220в.)* | 2 | 5/16(8) | 5/8 (16) | 16x9 | 4x1,5 | 3x0,75 | 3x1,5 |
| КLS 220 (3 ф. 380в) * | 2 | 3/8(10) | 5/8(16) | 16x9 | 4x1,5 | 3x0,75 | 5x2,5 |
| КLS 330N (3 ф. 380в)* | 3 | 3/8(10) | 3/4 (18) | 18x9 | 4x1,5 | 3x0,75 | 5x2,5 |
| КLS 330Т (3 ф. 380в)* | 3 | 3/8(10) | 3/4 (18) | 18x9 | 4x1,5 | 3x0,75 | 5x4 |
| КLS 235 (3 ф. 380в) | 4 | 1/2(12) | 1" 1/8 (28) | 28x9 | 5x1,5+2x1,0 | 3x0,75 | 5x4 |
| КLS 335N (3 ф. 380в) | 5 | 5/8(16) | 1 "3/8 (35) | 36x9 | 5x2,5+2x1,0 | 3x0,75 | 5x6 |
| КLS 335Т(3 ф. 380в) | 5 | 5/8(16) | 1 "3/8 (35) | 36x9 | 5x2,5+2x1,0 | 3x0,75 | 5x6 |

*Рекомендованная длинна трубопроводов до 5метров, остальных до 15 метров