ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

## ЭЛ. КАСТРЮЛЯ ДЛЯ ВАРКИ МАКАРОНОВ

| ТИП | КОД | ШИФР |
| --- | --- | --- |
| EKT-40 | 2069.0.001 | 16911 |

Инструкция: код111.2.586, шифр 84683

1.	НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Настоящий аппарат предназначен для варки макаронов. Применение данного прибора для других целей запрещается.

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Размеры: ширина длина высота | 400 мм 600 мм 340 мм |
| --- | --- |
| Прибор | Перфорированная емкость: 2 x 1/3 + 2 x 1/6 |
| Электромощность: | 3,5 кВт |
| Электроподводка: | 230В 50Гц |
| Сила тока: | 15,2 A |
| Масса: | 23,5 кг |

Уровень звука создаваемый прибором – не более 70 дБ (А).

3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЛЕГЕНДА:

- Бассейн

- Кнопка термостата

3.     Контрольная лампочка

- Кнопка гл. выключателя

5.     Выпускной вентиль

Рис. 1: Эл. кастрюля для варки макаронов

ЛЕГЕНДА:

G	Нагреватель

Th	Термостат

Sg	Главный выключатель

L	Контрольная лампочка

Рис.2: Схема электросоединений

4.	МОНТАЖ

4.1	Установка прибора

Электроварочный аппарат для колбас можно поставить отдельно или на соответствующее основание в составе кухонной секции.

Перед установкой прибора на предусмотренное место необходимо удалить защитную пленку. Прибор устанавливается на предусмотренное место в хорошо проветриваемом помещении – по возможности под воздухоочищающим зонтом.

Внимание !

Установка прибора в непосредственной близости стен, перегородок, кухонной мебели, декоративной облицовки и т.д. выполняется с условием, что они изготовлены из негорючего материала. При отсутствии данного условия перечисленные элементы необходимо обшить негорючим термоизо-ляционным материалом.

Необходимо обеспечить также выполнение всех требований по противопожарной защите.

Благодаря регулировочным ножкам обеспечивается установка аппарата в горизонтальном положении. Варочный аппарат можно прикрепить к основанию, которое заказывается в нашей фирме. При установке аппарата отдельно его необходимо прикрепить.

4.2	Elektroanschluß

Электроподводка: 230В 50 Гц

### Для плавких предохранителей в постоянном электрооборудовании необходимо предусмотреть силу тока в 16 А.

В постоянное электрооборудование должен быть установлен главный выключатель, который разделяет все поля от сети посредством 3-х мм расстояния между открытыми контактами, а также имеет возможность блокировки в выключенном положении.. Присоединительное место для выравнивания потенциалов соединяется проводом, сечение которого составляет 10 мм2.

Рис. 3: Положение электроприсоединения на приборе

4.3	Контроль работы

Прибор применяется согласно инструкции изложенной в пункте 5.

После подключения элемента, сервисер должен проверить следующее:

- работу электронагревателей,

- правильную работу термостатов;

- работу выключателя.

Квалифицированный уполномоченный работник должен провести инструктаж о работе и эксплуатации прибора с пользователем электроводяной ванны.

5.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

# Перед началом эксплуатации необходимо удалить с поверхности прибора защитную пленку, что выполняется с применением моющего средства для стали Cr/Ni. Очищенную поверхность следует протереть сухой тряпкой.

Перед включением аппарата в работу следует проверить выпускной вентиль (рис.1, поз.5), который должен находиться в закрытом положении. После этого залить воду до отметки на емкости. Верхняя отметка означает самый высокий уровень воды, а нижняя самый низкий уровень воды в аппарате. Затем следует вставить в бассейн перфорированные емкости.

Если кнопка термостата (рис.1, поз.2) и кнопка главного выключателя (рис.1, поз.4) находятся в положении «0», то аппарат выключен из работы.

Включение прибора выполняется посредством поворота кнопки гл.выключателя (рис.1;поз.4) в положение 1, а также настройкой кнопки термостата (рис.1;поз.2) на заданную температуру (30 - 100° C).

Нагреватель автоматически выключается после достижения заданной температуры воды в бассейне. Включение и выключение нагревателей сигнализируется контрольной лампочкой (рис.1;поз.3).

Рис. 4: Кнопка главного выключателя		Рис. 5: Кнопка термостата

Внимание!

- При отсутствии воды в бассейне аппарат не включать.

- Необходимо часто проверять уровень воды в бассейне.

6.	ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка мармита выполняется согласно нижеследующего порядка:

### Выключить прибор и оставить до полного охлаждения.

- Выпустить воду из бассейна (подъем переливной трубки).

- Бассейн и другие поверхности очистить влажной тряпкой, смоченной перед этим в теплой воде или в моющем растворе.

- После каждого употребления следует тщательно очищать перфорированные емкости с применением теплой и моющего средства.

Внимание!

- Очистка аппарата посредством водяной струи или высоконапорного чистящего устройства - запрещается!

- Во время очистки аппарата не допускается применение проволочных губок, проволочных щеток или других абразивных приспособлений.

- В том случае, если присоединительный шнур поврежден, то его следует заменить новым, поставленным производителем или уполномоченным сервисом.

Периодически, раз в два года, следует провести испытание и осмотр прибора – согласно предписаниям в акте по безопасности.

7.	ДЕЙСТВИЯ В ЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТА

В случае дефекта аппарата или необычной работы водяной ванны необходимо выключить термостат и главный выключатель, а также вызвать уполномоченный сервис.

8.	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

| Деталь | Код | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Нагреватель 3,500 КВт | TS-0746 | 72165 |
| Термостат 1 p 30(-110(C | TS-0745 | 72555 |
| Переключатель 4p. | TS-1083 | 73457 |
| Лампочка контрольная | TS-1093 | 76575 |
| Стекло сигн. лампочки - желтое | TS-1096/2 | 76577 |
| Кнопка синяя | TS-0538/5 | 83350 |
| Шариковый вентиль | TS-0923 | 42341 |

Сохраняем за собой право на внесение изменений, связанных с техническими усовершенствованиями !

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЙ

| NO контракта |  | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изделия | EKT-40 | Монтер |  | Kovinastroj |
| Серийный NO | 16911 | Контролер |  | Gastronom |
| NO серии |  |  |  | a.o. |
| Вид энергии | Электроток | Газ | Пар |  |
| Напряжение (B) | 3N – 230/400/440 B; 230/ 240 B фазного или меж фазного напряжения |
| Давление (мбар) | Жидк.нефт. газ 30, 50 | Прир. газ 20, 25 | Газ из гор. сети 8 |
| ЭЛЕМЕНТ | КОД | ШИФР | ФУНКЦ. ИСПЫТАНИЯ - газ |
| Нагреватель 3,5 КВт | TS-0746 | 72165 | 1 | Непропускаемость |  |
| Термостат 1 p 30(-110(C | TS-0745 | 72555 | 2 | Горение |  |
| Переключатель 4p. | TS-1083 | 73457 | 3 | Неболъшой пламень |  |
| Лампочка контрольная | TS-1093 | 76575 | 4 | Контр. Устр. |  |
| Стекло сигн. лампочки - желтое | TS-1096/2 | 76577 | 5 | Возвращ. пламени |  |
| Кнопка синяя | TS-0538/5 | 83350 |  |  |  |
| Шариковый вентиль | TS-0923 | 42341 | ФУНКЦ. ИСПЫТ. – электр. |
|  |  |  | 1 | Высок. Вольт. испытания |  |
|  |  |  | 2 | Испытания защиты |  |
|  |  |  | 3 | Испытания изоляции |  |
|  |  |  | 4 | Ток утечки мA |  |
|  |  |  | ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ |
|  |  |  | 1 | Размери |  |
|  |  |  | 2 | Зачистка заусенцев |  |
|  |  |  | 3 | Внешний вид |  |
|  |  |  | 4 | Дверцы |  |
|  |  |  | 5 | Прочность соединен. |  |
| Измеренный ток | Aмп. | Aмп. | Aмп. |  |
| Устройство | кВт | L1 | L2 | L3 | ПРИМЕЧАНИЯ: |
| Бфссейн | 3,5 |  |  |  |  |
| Инструмент |  |  |  |
| Резерв. Форсун. |  |  |  |
| Инструкция |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЙ

| NO контракта |  | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изделия | EKT-40 | Монтер |  | Kovinastroj |
| Серийный NO | 16911 | Контролер |  | Gastronom |
| NO серии |  |  |  | a.o. |
| Вид энергии | Электроток | Газ | Пар |  |
| Напряжение (B) | 3N – 230/400/440 B; 230/ 240 B фазного или меж фазного напряжения |
| Давление (мбар) | Жидк.нефт. газ 30, 50 | Прир. газ 20, 25 | Газ из гор. сети 8 |
| ЭЛЕМЕНТ | КОД | ШИФР | ФУНКЦ. ИСПЫТАНИЯ - газ |
| Нагреватель 3,5 КВт | TS-0746 | 72165 | 1 | Непропускаемость |  |
| Термостат 1 p 30(-110(C | TS-0745 | 72555 | 2 | Горение |  |
| Переключатель 4p. | TS-1083 | 73457 | 3 | Неболъшой пламень |  |
| Лампочка контрольная | TS-1093 | 76575 | 4 | Контр. Устр. |  |
| Стекло сигн. лампочки - желтое | TS-1096/2 | 76577 | 5 | Возвращ. пламени |  |
| Кнопка синяя | TS-0538/5 | 83350 |  |  |  |
| Шариковый вентиль | TS-0923 | 42341 | ФУНКЦ. ИСПЫТ. – электр. |
|  |  |  | 1 | Высок. Вольт. испытания |  |
|  |  |  | 2 | Испытания защиты |  |
|  |  |  | 3 | Испытания изоляции |  |
|  |  |  | 4 | Ток утечки мA |  |
|  |  |  | ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ |
|  |  |  | 1 | Размери |  |
|  |  |  | 2 | Зачистка заусенцев |  |
|  |  |  | 3 | Внешний вид |  |
|  |  |  | 4 | Дверцы |  |
|  |  |  | 5 | Прочность соединен. |  |
| Измеренный ток | Aмп. | Aмп. | Aмп. |  |
| Устройство | кВт | L1 | L2 | L3 | ПРИМЕЧАНИЯ: |
| Бфссейн | 3,5 |  |  |  |  |
| Инструмент |  |  |  |
| Резерв. Форсун. |  |  |  |
| Инструкция |  |  |  |

# Text boxes

Кпышка; внизу

3

1

5

Панель эл. соедин

бассейн

P

4

2