ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КУХОННАЯ ПЛИТА

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

УКАЗАТЕЛЬ

1 часть

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ		стр. 3

1. МОНТАЖ										стр. 3

2. ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ								стр. 6

3. ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ							стр. 7

2 часть

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ					стр. 8

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					стр. 8

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ					стр. 9

3. ПРАВИЛА РАБОТЫ С АППАРАТОМ					стр.10

4. ОЧИСТКА										стр.10

ПРИЛОЖЕНИЕ										стр.11

Подключение к сети электропитания					стр.11

Технические данные								стр.12

Электрическая схема								стр.12

Данное Руководство состоит из 2 частей.

1-я часть содержит информацию, предназначенную для опытных специалистов, которые имеют право заниматься перемещением, перевозкой, установкой, техническим обслуживанием, ремонтом и демонтажем оборудования.

2-я часть содержит всю информацию, необходимую для различных пользователей оборудования.

Данное Руководство входит в комплект оборудования. Оно было разработано изготовителем для предоставления необходимой информации  операторам, которые будут с ним работать в течение всего периода эксплуатации.

Помимо соблюдения всех правил техники безопасности при работе с оборудованием, пользователи должны внимательно ознакомиться с данным Руководством и строго соблюдать приведенные в нем указания. Знание данной информации поможет избежать риска травм оператора и поможет предотвратить повреждение оборудования.

Руководство следует хранить рядом с оборудованием в течение всего срока эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в Руководство без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

1. МОНТАЖ

Аппарат можно установить около стены в том случае, если она сделана из материала, выдерживающего температуру, превышающую 150ºС. В противном случае, установите аппарат на расстоянии минимум 5 см от стены.

Аппарат необходимо установить под вытяжным зонтом либо другой вытяжной системой для удаления пара, выделяемого во время работы.

Установите на стене главный термомагнитный выключатель с дифференциалом (не входит в комплект поставки).

Если аппарат устанавливается на основание (опция): привинтите ножки ко дну основания и крепко затяните винты. Выровняйте плиту на полу: для этого поворачивайте нижнюю часть опорных ножек.

Если аппарат не устанавливается в линейку с другим оборудованием, используйте опорные ножки с фланцами (поставляются по заказу). После выравнивания на опорной поверхности зафиксируйте ножки при помощи специального винта.

1.2. Подключение к сети электропитания

- Для доступа к клеммнику снимите панель управления (см. рекомендации, приведенные в следующем пункте 1.3.).

- Пропустите кабель от главного выключателя через кабельный зажим и подсоедините его к клеммнику (см. электрическую схему).

- Настенный выключатель должен быть 3-х полюсным с регулируемым расцепителем и блокиратором дифференциала.

- Кабель должен быть типа H05 RN-F. Кроме того, кабель должен быть устойчивым к воздействию растительных масел и иметь изоляцию для рабочей температуры не ниже 90ºС. Провода следует пропустить через кабельный зажим и защитить специальной серийной оболочкой (вплоть до клеммника).

- Подключение эквипотенциала: клемма для подключения эквипотенциала расположена около кабельного зажима.

1.3. Установка оборудования в линейку

Смонтированное бок о бок оборудование можно соединить в одну линейку, для этого поступайте следующим образом:

- Сдвиньте аппараты и полностью выровняйте их по отношению друг к другу.

- Отвинтите крепежные винты от панелей управления, сдвиньте панели вниз и снимите их.

- Скрепите аппараты при помощи винтов 6 МА с тыльной и фронтальной стороны, винты вставляются в специальные отверстия и крепко затягиваются.

- Примечание: для более качественной отделки и во избежание попадания жидкости в щели между рабочими поверхностями:

- После выравнивания на полу тесно сдвиньте аппараты, закройте верхнюю кромку рабочих поверхностей скотчем и нанесите на боковые кромки пищевой герметик.

- Закрепите аппараты винтами (в соответствии с приведенными выше указаниями), выровняйте поверхность герметика и дайте ему подсохнуть перед тем, как снять защитный скотч.

- Нанесите герметик на внутреннюю поверхность крышки А (входящую в состав комплекта KFP5, который поставляется по заказу) и закройте шов на тыльной стороне поверхности.

2. ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Шильдик с техническими характеристиками

1) Модель аппарата

2) Тип

3) Наименование изготовителя

4) Класс изоляции

5) Год выпуска

6) Номер шильдика

7) Степень защиты

8) Страна назначения

9) Электрические параметры

9а. Напряжение

9b. Потребление

9c. Частота

9d. Мощность

10) Индикатор контрольного напряжения

11) Максимальный напор воды (*)

12) Расход воды (*)

13) Скорость вращения (*)

14) Тип обслуживания

(*) – если требуется

3. ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

3.1. Соответствие нормативам

Установка аппарата должна осуществляться в соответствии с действующими нормативами (правила техники безопасности, закон 46/90, директивы ЕС и т.д.).

Перед выполнением любых работ, связанных с внутренними деталями аппарата, убедитесь в том, что главный настенный выключатель отключен!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Задняя конфорка

2) Передняя конфорка

3) Регулятор задней конфорки

4) Регулятор передней конфорки

5) Шильдик с характеристиками

6) Шильдик с маркой аппарата

7) Индикаторная лампа включения конфорок

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Электрические конфорки

2.1.1. Предохранительные устройства

Специальное устройство, расположенное внутри конфорок, уменьшает их мощность при перегреве. После устранения причины перегрева и уменьшения температуры конфорки, автоматически восстанавливается обычный режим работы.

2.1.2. Включение

Выберите ручку, соответствующую нужной конфорке.

Задняя конфорка                  Передняя конфорка

Поверните ручку по часовой стрелке и установите ее на максимальную мощность

Чтобы перейти на меньшую мощность, продолжайте вращать ручку по часовой стрелке до следующих положений:

Уменьшенная мощность 1

Уменьшенная мощность 2

Уменьшенная мощность 3

Уменьшенная мощность 4

Минимальная мощность

2.1.3. Выключение

Поверните ручку в положение (ВЫКЛ.).

ВНИМАНИЕ: по окончании работы всегда отключайте главный выключатель.

3. ПРАВИЛА РАБОТЫ С АППАРАТОМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ КОНФОРКИ ВКЛЮЧЕННЫМИ «ВХОЛОСТУЮ», Т.Е. БЕЗ НАПЛИТНОЙ ПОСУДЫ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ПЛИТОЙ, СРАЗУ ВЫКЛЮЧИТЕ ЕЕ.

4. ОЧИСТКА

Конфорки герметично зафиксированы на рабочей поверхности, поэтому под ними не предусмотрены какие-либо поддоны для сбора выплескивающейся жидкости: благодаря такому типу крепления обеспечивается полная защита от брызг.

В любом случае, при мойке не направляйте струи воды на плиту, особенно если струи подаются под напором либо в том случае, когда конфорки раскалены.

Для очистки плиты применяйте только мягкие щетки. Избегайте использования воды, мокрой ткани, губок и т.п.

После тщательной очистки нанесите на конфорки тонкий слой льняного масла или другой подходящей смазки, имеющейся в продаже.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подключение к сети электропитания

Клеммник

Кабельный зажим

Клемма эквипотенциала

Главный выключатель

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ АППАРАТА ПОД ДРУГОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| 0G0PE2 | Конфорки | Общая мощность | Электрические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2,6 кВт | 2,6 кВт | кВт | Напряжение | Частота | Сила тока |
|  | 1 шт. | 1 шт. | 5,2 | 400 В 3 фазы | 50-60 Гц | 11,5 А макс. |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

1) Клеммник

2) Конфорка

3) Переключатель

4) Индикаторная лампа конфорок