###### МЕ51

Витрины холодильные

низкотемпературные

островные

Купец

ВХН-0,20 Купец (1,2о)		(

ВХН-0,30 Купец (1,8о)		(

ВХН-0,40 Купец (2,4о)		(

ВХН-0,60 Купец (3,6о)		(

ВХН-0,90 Купец (5,4о)		(

##### ПАСПОРТ

2008 г.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

1.1. Витрина холодильная низкотемпературная предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи, предварительно замороженных до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов, в том числе полуфабрикатов, на предприятиях торговли и общественного питания.

1.2. Изделие изготовлено в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 по ГОСТ15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 25(С и относительной влажности от 80 до 60% (допускается эксплуатация изделия при температуре окружающего воздуха до плюс 32(С и относительной влажности 55%, при этом коэффициент рабочего времени может увеличиться до 0,95, температура в охлаждаемом объёме может повыситься на 3(С).

1.3. Витрина обеспечивает хранение продуктов в диапазоне температур полезного объема не выше минус 18 (С.

1.4. По отдельному заказу витрины изготавливаются с дополнительными стеклянными полками и перегородками.

1.5. Внимание! Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт изделий проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями (сервисными службами.

По результатам пуско-наладочных работ должен быть оформлен "Акт пуска изделия в эксплуатацию" - Приложение Г. Экземпляры "Акта…" предоставляются дилеру и изготовителю для постановки на гарантийный учёт в 5-дневный срок сервисной службой дилера. В противном случае дилер и изготовитель не несут ответственности по гарантийным обязательствам.

1.6. Паспорт не отражает незначительных конструктивных изменений изделия, внесенных заводом-изготовителем.

1.7. Транспортирование изделия разрешается любым видом транспорта, кроме воздушного, только в упакованном виде в соответствии с Правилами перевозок, действующими на каждом конкретном виде транспорта. При перевозках на автомобильном транспорте скорость не должна превышать 30÷50 км/час в зависимости от дорожных условий. Погрузка, транспортирование, разгрузка должны производиться осторожно, не допуская ударов и толчков. Ориентирование ящика должна быть в соответствии с нанесенными на нём знаками. Кантовать ящик запрещается.

1.8. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия просим направлять по адресу изготовителя:

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133,

ОАО "Контакт", тел. (8362) 42-22-77, факс (8362) 42-12-77.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные технические характеристики соответствуют указанным в таблице 1.

### Таблица 1

| Наименование | ВХН-0,20 Купец (1,2о) | ВХН-0,30 Купец (1,8о) | ВХН-0,40 Купец (2,4о) | ВХН-0,60 Купец (3,6о) | ВХН-0,90 Купец (5,4о) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный (охлаждаемый) объем, м3 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,90 |
| Охлаждаемая площадь полок (поддонов для выкладки продуктов), м2 | 0,97 | 1,46 | 1,94 | 2,92 | 4,38 |
| Температура охлаждаемого объёма без створок при температуре окружающего воздуха 25(C и относительной влажности 60%, (C | не выше минус 18 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более | 22,3 | 28,4 | 35,9 | 56,8 | 85,2 |
| Номинальный ток, А | 7,1 | 9,93 | 14,1 | 19,2 | 29,7 |
| Потребляемая мощность оттаивания, Вт | 1555 | 1600 | 3110 | 3200 | 4800 |
| Род тока | переменный, однофазный |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм: длина глубина высота | 1345 1015 995 | 1945 1015 995 | 2545 1015 995 | 3770 1015 995 | 5545 1015 995 |
| Масса, кг, не более | 180 | 270 | 360 | 540 | 810 |
| Хладагент | R 22 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплектность поставки изделий указана в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
|  | ВХН-0,20 Купец (1,2о) | ВХН-0,30 Купец (1,8о) | ВХН-0,40 Купец (2,4о) | ВХН-0,60 Купец (3,6о) | ВХН-0,90 Купец (5,4о) |
| Витрина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт витрины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Опора | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 |
| Крышка | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Пластина промежуточная | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Болт М6×20 | – | – | 6 | 6 | 12 |
| Гайка М6 | – | – | 6 | 6 | 12 |
| Шайба 6 | – | – | 6 | 6 | 12 |
| Шайба пружинная 6 | – | – | 6 | 6 | 12 |
| Комплект полок 6.254.118* | 1 | – | 2 | – |  |
| Комплект полок 6.254.118-01* | – | 1 | – | 2 | 3 |
| Решетка-поддон | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 |
| Решетка-перегородка | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 |

*Продается отдельно

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Изделие, заводской №________________________________, соответствует техническим условиям БИЛГ4.322.088-02ТУ, ГОСТ23833  и признано годным для эксплуатации, упаковано изготовителем согласно технической документации.

Электросхема изделия выполнена на напряжение 220 В.

Дата выпуска ________________________________________________

Холодильный агрегат (компрессор)______________  № ____________

Марка и количество хладона ___________________________________

Начальник ОТК

___________________	      __________________

(личная подпись)			(расшифровка подписи)

М.П.

# 5. РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1. Изделие аккуратно освободить от упаковки, соблюдая необходимые меры предосторожности от механического повреждения наружных лицевых поверхностей изделия.

Внимание! Распаковав изделие, проверьте наличие пломбы в машинном отделении. При отсутствии пломбы или её повреждении, изготовитель не несёт ответственность по гарантийным обязательствам.

5.2. Из внутренней камеры достать комплектующие изделия и документацию. Ознакомиться с паспортом. Проверить комплектность и отсутствие повреждений.

5.3. В пределах помещения изделие допускается перемещать или на поддоне, или вручную, взявшись за корпус.

Перемещение изделия погрузчиком без поддона запрещается во избежание повреждений холодильной и электрической систем.

5.4. Изделие должно устанавливаться не ближе 2 м от отопительных приборов. Запрещается эксплуатация при попадании прямых солнечных лучей.

5.5. Снять изделие с деревянного поддона, вывернув болты крепления. На их место ввернуть опоры. Для обеспечения наиболее полного стока конденсата при оттайке, необходимо придать изделию устойчивое горизонтальное положение регулировкой опор.

5.6. Внутренние поверхности изделия и стекло промыть моющим составом и протереть насухо.

5.7. Надстройка (комплект полок) приобретается отдельно. Комплектность см. табл.3. Швеллер установить на боковой панели витрины с помощью трех болтов М6-6g×20 с плоскими и пружинными шайбами. Стойку вставить в швеллер и закрепить четырьмя винтами-саморезами.См. Приложение А.

Таблица 3.

| Наименование детали | Количество |
| --- | --- |
|  | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 5,4 |
| Полка верхняя | 1 | 2 | 3 |
| Полка нижняя | 1 | 2 | 3 |
| Стойка | 2 | 4 | 6 |
| Швеллер | 2 | 4 | 6 |
| Болт М6-6g×20.36.019 | 8 | 14 | 20 |
| Шайба 6.01.08кп.016 | 8 | 14 | 20 |
| Шайба 6 65Г 016 | 8 | 14 | 20 |
| Гайка М6.5.016 | 4 | 10 | 16 |
| Винт-саморез 4,2×14 с прессшайбой | 8 | 16 | 20 |
| Ценникодержатель | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 |

5.8. Витрины Купец (2,4о), (3,6о), (5,4о) поставляются отдельными секциями. Для стыковки секций нужно снять шторку, зацеп для шторки, обшивки перфорированные. Секции установить на место эксплуатации витрины и выровнять по высоте. Свинтить болтами, гайками, плоскими и пружинными шайбами (см. Приложение В). Между рамами машинного отделения повесить пластины промежуточные. На стеклопакеты установить крышки на клей «Момент» или любой другой предназначенный для склеивания металла и пластмассы.

Установить обратно обшивки перфорированные, шторки и зацепы для шторок.

Для передвижения витрины на большое расстояние ее необходимо разделить на секции.

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. Электрооборудование изделия соответствует нормам безопасности, предусмотренным ГОСТ23833, ГОСТ Р МЭК 60335-2-24. Электрическая схема холодильного агрегата предусматривает защиту от длительных перегрузок.

6.2. Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до плюс 10% от номинального при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ 13109.

Примечание: Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети превышают указанные, рекомендуется изделие подключать к сети через монитор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

6.3. Изделие имеет шнур питания с заземляющей жилой и вилку с заземляющим контактом, к которому подключается через заземляющий контакт розетки сетевой защитный провод.

6.4. Изделие должно подключаться к питающей электрической линии (рис.1) через автоматический выключатель электромагнитной защиты.

QF                       XP

1NРЕ

~50Гц

220В

Рис.1. Схема подключения изделия к электросети

QF – автоматический выключатель

ХР – трёхполюсный разъем «EVRO» вилка-розетка.

6.5. Изделие должно быть заземлено, заземление должно быть подсоединено к заземляющему зажиму в машинном отделении (см. приложение Б). Заземление должно периодически проверяться.

Примечание:	Запрещается эксплуатация оборудования с отсутствующим и неисправным заземлением, без автоматического выключателя защиты, со снятыми или неисправными приборами автоматики, а также при повреждении изоляции электропроводов, со снятыми или открытыми щитками машинного отделения, со стеклянным ограждением, имеющим острые кромки и повреждения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

7. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

7.1. Продолжительность срока службы изделия и безопасность его в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации и требований настоящего паспорта.

7.2. После подключения изделия к электросети в соответствии с вышеизложенными правилами, можно приступить к его пуску с панели управления.

7.3. Панель управления представлена на рис.2.

Рис.2. Панель управления

7.4. Контроллер (1) служит для автоматического поддержания температуры в охлаждаемом объеме и управления процессом оттайки испарителя. Заводская настройка обеспечивает оптимальный режим работы изделия. Перенастройка контроллера осуществляется только работниками сервисной службы.

7.5. Выключатель (2) служит для включения и отключения холодильной машины. При нажатии на клавишу (2) изделие включается.

7.6. Схема электрическая принципиальная показана в Приложении Б.

7.7. Продукты и полуфабрикаты должны быть равномерно расположены на поддонах изделия.

7.8. Загрузка изделия производится только после достижения требуемой температуры в полезном объеме.

7.9. Высота выкладки продуктов для демонстрации должна быть не выше линии загрузки - 200 мм от поддона, а расстояние до ограждения витрины по периметру не менее 40 мм.

7.10. Не допускается загораживать воздуховоды. При невыполнении требования нарушается циркуляция воздуха, температура охлаждаемого объёма повышается.

7.11. Ответственность за техническое обслуживание, его организацию и своевременный ремонт несёт лицо, назначенное руководителем предприятия.

7.12. К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с правилами обращения с изделием.

7.13. Работниками предприятия, где установлено изделие, проводятся следующие работы, не требующие инструмента и разборки:

а) наблюдение за температурой охлаждаемого объема;

б) наблюдение за состоянием изделия, правильной его загрузкой, системой отвода конденсата и его выпариванием;

в) визуальный осмотр машинного отделения, при котором проверяется герметичность трубопроводов: появление следов масла в соединениях указывает на утечку хладона;

г) внутренние поверхности оборудования не реже одного раза в неделю промывают теплой водой с мылом, затем смывают чистой теплой водой и насухо вытирают, после чего оборудование оставляют на ночь с открытыми створками и дверками для проветривания.

Внимание! При появлении каких-либо признаков ненормальной работы изделия, при обнаружении утечки хладона необходимо немедленно отключить изделие от электросети и вызвать механика.

7.14. Работу по техническому обслуживанию, устранению неисправностей и санитарную обработку проводить при отключенном от электросети изделии.

7.15. При техническом обслуживании сервисной службой в обязательном порядке проводятся следующие виды работ:

а) проверка комплектности и технического состояния изделия внешним осмотром;

б) проверка наличия и состояния заземления;

в) проверка работы освещения;

г) проверка работы автоматического оттаивания испарителя, стока конденсата и его выпаривания;

д) очистка от пыли и грязи конденсатора холодильного агрегата;

е) проверка герметичности холодильной системы.

7.16. По истечении срока службы и списания с баланса утилизация теплоизоляционного материала- пенополиуретана, путем сжигания категорически запрещается. Утилизация производится захоронением на глубину не менее двух метров на специальной свалке.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается не менее 12 месяцев со дня пуска изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев от даты изготовления.

8.2. Гарантийные обязательства осуществляются сервисными службами.

8.3. В пределах гарантийного срока эксплуатации изделия устранение выявленных дефектов и замена вышедших из строя комплектующих изделий производится сервисными службами дилера.

8.4. По отдельному договору между дилером изготовителя и Покупателем гарантийный срок эксплуатации изделия может быть увеличен до 24 месяцев.

8.5. Гарантийные обязательства не включают техническое обслуживание в течение гарантийного срока.

8.6. Покупатель обязан при проведении пуско-наладочных работ заключить договор с сервисной службой на проведение технического обслуживания.

8.7. Гарантийные обязательства действительны при наличии у Покупателя документов:

- Паспорт на изделие;

- Акт пуска изделия в эксплуатацию;

- Договор с сервисной службой на проведение технического обслуживания.

Акты подписываются Покупателем, представителем сервисной службы дилера и заверяются соответствующими печатями.

8.8. Гарантийному обслуживанию подлежит изделие, эксплуатация которого соответствует требованиям, изложенным в настоящем паспорте.

8.9. Гарантийное обслуживание на изделие не распространяется в случаях, когда:

- повреждения вызваны не соблюдением правил транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, пуско-наладочных работ;

- нарушена сохранность гарантийных пломб;

- повреждения вызваны не правильным подключением, регулировкой, эксплуатацией в нештатном режиме, либо условиях, не предусмотренных изготовителем;

- повреждения вызваны сверхнормативными колебаниями в электрической сети, пожаром, ударом молнии, затоплением и другими стихийными бедствиями;

- детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации;

- изменена конструкция или комплектация изделия, либо ремонт выполнен лицом, на то не уполномоченным;

- изделия имеют механические повреждения, следы воздействия химических веществ.

- эксплуатация оборудования с нарушением требований п. 1.2 настоящего паспорта.

8.10. Гарантия не распространяется на узлы и детали из стекла, расходные материалы.

8.11. При транспортировании изделия к покупателю транспортом, не принадлежащим изготовителю, претензии по качеству и комплектности, механическим повреждениям не принимаются.

8.12. Изготовитель не предоставляет гарантии на совместимость приобретённого оборудования и оборудования Покупателя. Изготовитель не обязан принимать обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.

8.13. В случае установления специалистами завода-изготовителя либо специализированной организации, имеющей право осуществлять гарантийный ремонт, фактов, которые свидетельствуют о вине Покупателя в выходе из строя изделия, последний обязуется оплатить все расходы, которые вышеназванные организации понесли при направлении специалистов. При этом обязанность по доказательству вины лежит на Покупателе.

8.14. При несоблюдении вышеперечисленных пунктов изготовитель имеет право немедленно прервать гарантию без дополнительного оповещения.

8.15. Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителя, предоставленных ему законодательством. По истечению срока гарантии изготовитель не несёт ответственность за проданный товар.

## ПРИЛОЖЕНИЕ  А

## Общий вид витрины

Схема установки стоек

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Витрина холодильная низкотемпературная

Купец (1,2о)

Схема электрическая принципиальная.

А1 – агрегат холодильный; А2 – контроллер цифровой; ЕК1…ЕК3 – провод ПЭН; ЕК6…EK8 – электронагреватель испарителя; ЕК9 – провод ПЭН слива; КМ – пускатель магнитный; М1,M2 –вентилятор; RK1,RK2 – термопреобразователь сопротивления (датчик); SA – выключатель клавишный; ХР – вилка; ХТ – зажим заземляющий рамы витрины; Х3,Х4 – колодка соединительная

Продолжение приложения Б

Витрина холодильная низкотемпературная

Купец (1,2о) со светильниками.

Схема электрическая принципиальная.

А1 – агрегат холодильный; А2 – контроллер цифровой; EL1,EL2 – светильник; ЕК1…ЕК3 – провод ПЭН; ЕК6…EK8 – электронагреватель испарителя; ЕК9 – провод ПЭН слива; КМ – пускатель магнитный; М1,M2 –вентилятор; RK1,RK2 – термопреобразователь сопротивления (датчик); SA1 – выключатель клавишный; SA2,SA3 – выключатель светильника; ХР – вилка; ХТ – зажим заземляющий рамы витрины; Х3,Х4 – колодка соединительная.

Продолжение приложения Б

Витрины холодильные низкотемпературные

Купец 1,8о; Купец 3,6о (1,8о+1,8о); Купец 5,4о (1,8о+1,8о+1,8о).

## Схема электрическая принципиальная.

А1,А3 – агрегат холодильный; А2 – контроллер цифровой; ЕК1…ЕК3 – провод ПЭН; ЕК6…EK8 – электронагреватель испарителя; ЕК9 – провод ПЭН слива; КМ – пускатель магнитный; М1…М3 –вентилятор; RK1,RK2 – термопреобразователь сопротивления (датчик); SA – выключатель клавишный; ХР – вилка; ХТ – зажим заземляющий рамы витрины; Х3,Х4 – колодка соединительная.

Продолжение приложения Б

Витрины холодильные низкотемпературные со светильниками

Купец 1,8о; Купец 3,6о (1,8о+1,8о); Купец 5,4о (1,8о+1,8о+1,8о).

## Схема электрическая принципиальная.

А1,А3 – агрегат холодильный; А2 – контроллер цифровой; EL1,EL2 – светильник; ЕК1…ЕК3 – провод ПЭН; ЕК6…EK8 – электронагреватель испарителя; ЕК9 – провод ПЭН слива; КМ – пускатель магнитный; М1…М3 –вентилятор; RK1,RK2 – термопреобразователь сопротивления (датчик); SA1 – выключатель клавишный; SA2,SA3 – выключатель светильника; ХР – вилка; ХТ – зажим заземляющий рамы витрины; Х3,Х4 – колодка соединительная.

Приложение В

Стыковка секций витрин Купец (2,4о), Купец (3,6о), Купец (5,4о).

1. Шторка. 2. Крышка. 3 Пластина промежуточная. 4.Зацеп для шторки. 5.Обшивка перфорированная.

а) места крепления секций между собой.

Установка крышки.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие, заводской № ____________________, с холодильным агрегатом (компрессором) _______________ № _____________, приобретенное у

_______________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором № _____________ от _________________ 200___ года между владельцем изделия и организацией

_______________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия	Представитель организации,

производившей пуск изделия

в эксплуатацию

______________________		_________________________

(подпись)						(подпись)

" ___ " _______________200___ г.

М.П.							М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие, заводской № ____________________, с холодильным  агрегатом (компрессором) _______________ № _____________, приобретенное у

_______________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором № _____________ от _________________ 200___ года между владельцем изделия и организацией

_______________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия	Представитель организации,

производившей пуск изделия

в эксплуатацию

______________________		_________________________

(подпись)						(подпись)

" ___ " _______________200___ г.

М.П.							М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие, заводской № ____________________, с холодильным агрегатом (компрессором) _______________ № _____________, приобретенное у

_______________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором № _____________ от _________________ 200___ года между владельцем изделия и организацией

_______________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия	Представитель организации,

производившей пуск изделия

в эксплуатацию

______________________		_________________________

(подпись)						(подпись)

" ___ " _______________200___ г.

М.П.							М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен владельцем изделия ___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

в том, что в процессе ___________________________________________

(осмотра, пуска, эксплуатации)

изделия, заводской № ____________________________________, с холодильным агрегатом (компрессором) _______________ № ____________, приобретенного у

_______________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

выявлены следующие дефекты завода-изготовителя:

________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Для устранения указанных дефектов необходимо:

________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия				Представитель организации

сервисного обслуживания

______________________		_________________________

(подпись)						(подпись)

" ___ " _______________200___ г.

М.П.							М.П.

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий №сопрово- дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме- нённых | заме- ненных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Изделие

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

Лист

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

2

Изм.

1

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Лист

Лист

Изм.

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

Дата

Подп.

№   докум.

Лист

Изм.