II. Данные для расчетов и описание параметров.

В среднетемпературных установках в качестве хладагента используется фреон R22, в низкотемпературных – фреон R404A.

1. Энергопотребление в процессе работы.

Режим работы рассматривался при следующих условиях:

- среднетемпературные установки АМZ; КМZ - +40°С - температура конденсации фреона; минус 15°С – температура кипения фреона

- низкотемпературные установки АLS ; КLS - +40°С - температура конденсации фреона; минус 30°С – температура кипения фреона

Для удобства клиента, в низкотемпературных моноблоках и сплит системах серии 220, 330, 235 и 335 при замене соответствующих компрессорв возможно применение фреона R22 с сохранением всех технических параметров

2. Тип оттайки:

- электрическая оттайка: компрессор выключен, на электрические  ТЭНы подается напряжение 220В 50 Гц.  ТЭНы  разогреваются, подогревая таким образом, испаритель воздухоохладителя.

III. Параметры для таблиц быстрого выбора.

1. Плотность загрузки:

- камеры до 100 мЗ                   - 250 кг/мЗ;

- камеры свыше 100 мЗ (на поддонах)   -122 кг/мЗ;

2. Суточный оборот:

- камеры до 100 мЗ                  -10%;

- камеры свыше 100 мЗ (на поддонах)   - 15%.

- Примечание: температура вносимого продукта не должна отличаться от температуры в камере  более 5°С.

3. Время работы компрессора:

- среднетемпературные АМZ, КМZ    - 70%;

- низкотемпературные АLS, КLS       - 75%.

- Примечание: данные даны для средних условии, используемых для расчета энергопотребления. Реальные значения могут изменяться в зависимости от изменения температурных условий (внутренних и внешних).

4. Удельная теплоемкость продукта.

Средняя температура (до заморозки)               - 3,7 кдж/кг х град;

Низкая температура (после замораживания)   - 3 кдж/кг х град.

5. Толщина стен камеры:

- среднетемпературная камера:

- сэндвич - панели из ППУ                                - 80 мм,

пенопласт                                                          - 150мм.

- низкотемпературная камера:

- сэндвич-панели из ППУ                                   -100мм;

- пенопласт                                                           -250мм.

| Характеристики | АLS-117 | АLS-218 | АLS-220 | ALS-330N | АLS-ЗЗ0Т | АLS-235 | ALS-335N | АLS-335T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные размеры моноблоков , мм.. |
| : Глубина Ширина Высота | 835 460 800 | 835 760 800 | 835 760 800 | 1057 760 886 | 1057 760 886 | 1120 1340 910 | 1150 1810 910 | 1150 1810 910 |
| Масса, кг(нетто} | 66 | 82 | 85 | 116 | 120 | 179 | 242 | 250 |
|  | Габаритные размеры упаковки , мм.. |
| Длина Ширина Высота | 1010 600 1030 | 1010 900 1030 | 1010 900 1030 | 1220 900 1080 | 1220 900 1080 | 1380 1360 1110 | 2000 1420 1120 | 2000 1420 1120 |
| Площадь | 0,606 | 0,909 | 0,909 | 1,098 | 1,098 | 1,877 | 2,84 | 2,84 |
| Масса, кг(нетто) | 44 | 56 | 56 | 65 | 65 | 116 | 170 | 170 |
| Масса, кг(брутто) | 110 | 138 | 141 | 181 | 181 | 295 | 415 | 420 |
|  | Компрессор - (тип - герметичный ) |
| Фирма | “L’UNITE HERMETIQUE” | “MANEUROP” |
| Модель | САI 2464Z | САI 2464Z | ТFН 2480Z | ТFH 2511Z | TAG 2516Z | TАG 2522Z | MTZ 125HU | MTZ 160HW |
| Ном.мощн., кВт. | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,97 | 3,9 | 7,5 | 9,7 |
| Хладогент | R404A |
|  | Конденсатор |
| Шаг ребер, мм | 2,8 |
| Поверхность, м2 | 6,88 | 12.7 | 12.7 | 17.4 | 17.4 | 25.2 | 39.7 | 39.7 |
| Bентилятор шт.х Ø | 1 х 254 | 2 х 254 | 2 х 254 | 1 х 315 | 1 х315 | 3 х 315 | 4 х 315 | 4 х 315 |
| Ном.мощность , Вт. | 95 | 190 | 190 | 102 | 102 | 306 | 408 | 408 |
| Производ., м3 / ч | 750 | 750 | 1500 | 2000 | 2000 | 6000 | 8000 | 8000 |
|  | Воздухоохладитель |
| Тип оттайкн | Электрический |
| Шаг ребер, мм | 4,2/8,4 |
| Поверхность, м2 | 4.4 | 8.53 | . 8.53 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 35,3 | 35,3 |
| Bентилятор шт.х Ø | 1 х 200 | 2 х 200 | 2 х 200 | 1 х 315 | 1 х315 | 2 х 315 | 3 х 315 | 3 х 315 |
| Длина струи,м | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ном.мощность , Вт. | 38 | 76 | 76 | 102 | 102 | 204 | 306 | 306 |
| Производ., м3 / ч | 400 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| Мощн. ТЭНов,кВт. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,05 | 2,05 | 3,75 | 7,7 | 7,7 |

Технические данные моноблоков  ALS

Быстрый выбор моноблоков  ALS

| Молель моноблока | Внешняя t-ра. | Т= -18ºС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодопроизводи-тельность, Вт | Камера, м3 |  |  |
| ALS-117 | 20°С | 993 | 8,2 |  |  |
|  | 30°С | 839 | 6 |  |  |
|  | 40°С | 748 | 4,2 |  |  |
| ALS-218 | 20°С | 1420 | 13 |  |  |
|  | 30°С | 1180 | 11 |  |  |
|  | 40°С | 965 | 8 |  |  |
| АLS-220 | 20°С | 2585 | 24 |  |  |
|  | 30°С | 2200 | 18 |  |  |
|  | 40°С | 1750 | 15 |  |  |
| ALS-330N | 20°С | 3280 | 38 |  |  |
|  | 30°С | 2637 | 28 |  |  |
|  | 40°С | 2051 | 22 |  |  |
| АLS-330T | 20°С | 3744 | 48 |  |  |
|  | 30°С | 2942 | 36 |  |  |
|  | 40°С | 2357 | 30 |  |  |
| АLS-235 | 20°С | 5769 | 88 |  |  |
|  | 30°С | 4849 | 65 |  |  |
|  | 40°С | 3756 | 52 |  |  |
| АLS-335N | 20°С | 9218 | 160 |  |  |
|  | 30°С | 7807 | 110 |  |  |
|  | 40°С | 6351 | 90 |  |  |
| ALS-335T | 20°С | 10758 | 195 |  |  |
|  | 30°С | 9076 | 145 |  |  |
|  | 40°С | 7026 | 115 |  |  |

Технические данные моноблоков  AMZ(S)

| Характеристики | АMS 105 | АMZ 107 | AMZ 120 |  | АMZ 330N | AMZ 330T | АMZ 235 | АMZ 335N | АMZ 335T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные размеры моноблоков , мм.. |
| Глубина Ширина Высота | 835 460 800 | 835 460 800 | 835 760 800 |  | 1057 760 886 | 1057 760 886 | 1085 1340 910 | 1150 1810 910 | 1150 1810 910 |
| Масса, кг(нетто} | 59 | 62 | 81 |  | 112 | 114 | 172 | 242 | 250 |
|  | Габаритные размеры упаковки , мм.. |
| Длина Ширина Высота | 1010 600 1030 | 1010 650 1030 | 1010 900 1030 |  | 1220 900 1080 | 1220 900 1080 | 1380 1360 1110 | 2000 1420 1120 | 2000 1420 1120 |
| Площадь | 0,606 | 0,657 | 0,909 |  | 1,1 | 1,1 | 1,88 | 2,84 | 2,84 |
| Масса, кг(нетто) | 44 | 44 | 56 |  | 65 | 65 | 116 | 170 | 170 |
| Масса, кг(брутто) | 103 | 106 | 137 |  | 177 | 179 | 288 | 412 | 412 |
|  | Компрессор - (тип - герметичный ) |
| Фирма | “L’UNITE HERMETIQUE” |
| Модель | САE 9460T | CAJ 9510T | СAJ 4517Е |  | TFH 4522F | TFH 4531F | TFH 4540F | TAG 4546T | TAG 4561T |
| Ном.мощн. кВт | 0,67 | 0,85 | 1,4 |  | 2,0 | 2,9 | 3,9 | 4,1 | 5,3 |
| Хладогент | R404A | R22 |
|  | Конденсатор |
| Шаг ребер, мм | 2.8 |
| Поверхность, м2 | 6.88 | 6.88 | 12.7 |  | 17.4 | 17.4 | 25.2 | 39.7 | 39.7 |
| Bентилятор шт.х Ø | 1 х 254 | 1 х 254 | 2 х 254 |  | 1 х 315 | 1 х 315 | 3 х 315 | 4 х 315 | 4 х 315 |
| Ном.мощность , Вт. | 95 | 95 | 190 |  | 102 | 102 | 306 | 408 | 408 |
| Производ., м3 / ч | 750 | 750 | 1500 |  | 2000 | 2000 | 6000 | 8000 | 8000 |
|  | Воздухоохладитель |
| Тип оттайкн | Электрический |
| Шаг ребер, мм | 4,2/8,4 |
| Поверхность, м2 | 4.4 | 4.4 | 8.53 |  | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 35.3 | 35.3 |
| Bентилятор шт.х Ø | 1 х 200 | 1 х 200 | 2 х 200 |  | 1 х 315 | 1 х 315 | 2 х 315 | 3 х 315 | 3 х 315 |
| Длина струи,м | 5 | 5 | 5 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ном.мощность , Вт. | 65 | 65 | 190 |  | 102 | 102 | 204 | 306 | 306 |
| Производ., м3 / ч | 400 | 400 | 800 |  | 2000 | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| Мошн. ТЭНов, кВт | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 2,05 | 2,05 | 3,75 | 7,7 | 7,7 |

Быстрый выбор моноблоков АМZ (S)

| Модель сплит- системы | Внешняя t-ра | T= -5ºC | T= 0ºC | Т- +5ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодопрoизво-дительность, Вт | Камера, м3 | Холодопрoизво-дительность, Вт | Камера, м3 | Холодопрoизво-дительность, Вт | Камера, м3 |
| АМS 105 | 20°С | 985 | 8 | 1185 | 11 | 1305 | 14 |
|  | 30°с | 885 | 5,5 | 1070 | 8 | 1188 | 12 |
|  | 40°С | 792 | 4 | 968 | 6 | 1073 | 8,5 |
| АМZ 107 | 20°С | 1330 | 11 | 1460 | 15 | 1670 | 21 |
|  | 30°С | 1185 | 8,5 | 1284 | 12 | 1566 | 16 |
|  | 40°С | 1063 | 6 | 1217 | 10 | 1387 | 13 |
| АMZ 120 | 20°С | 1919 | 18 | 2238 | 21 | 2530 | 27 |
|  | 30°С | 1747 | 14,5 | 2075 | 17 | 2296 | 22 |
|  | 40°С | 1580 | 12 | 1782 | 14 | 2112 | 18 |
| АMZ 330N | 20°С | 3226 | 43 | 3790 | 48 | 4288 | 67 |
|  | 30°С | 2779 | 33 | 3293 | 38 | 3866 | 56 |
|  | 40°С | 2447 | 29 | 2922 | 32 | 3452 | 43 |
| АМZ 330Т | 20°С | 3895 | 56 | 4370 | 66 | 5090 | 80 |
|  | 30°С | 3461 | 48 | 4074 | 58 | 4512 | 72 |
|  | 40°С | 3103 | 40 | 3614 | 46 | 4055 | 58 |
| АМZ 235 | 20°С | 6096 | 91 | 7133 | 112 | 8381 | 142 |
|  | 30°С | 5475 | 70 | 6439 | 90 | 7218 | 120 |
|  | 40°С | 4900 | 60 | 5533 | 75 | 6497 | 98 |
| АМZ 335N | 20°С | 7476 | 151 | 8938 | 171 | 10430 | 193 |
|  | 30°С | 6692 | 132 | 7948 | 150 | 8931 | 175 |
|  | 40°С | 5538 | 92 | 6990 | 118 | 8281 | 146 |
| АМZ 335T | 20°С | 9108 | 182 | 10721 | 205 | 12675 | 270 |
|  | 30°С | 8048 | 153 | 9544 | 182 | 11207 | 235 |
|  | 40°С | 6960 | 112 | 8460 | 143 | 10002 | 172 |

Технические данные сплит - систем  KLS

| Характеристики | KLS -117 | KLS -218 | KLS -220 | KLS-330N | KLS-ЗЗ0Т | KLS -235 | KLS-335N | KLS-335T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компрессор - (тип - герметичный ) |
| Фирма |  |  | “L’UNITE HERMETIQUE” | “MANEUROP” |
| Модель | САI 2464Z | САI 2464Z | ТFН 2480Z | ТFH 2511Z | TAG 2516Z | TАG 2522Z | MTZ 125HU | MTZ 160HW |
| Ном.мощн.,кВт | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,97 | 3,9 | 7,5 | 9,7 |
| Хладогент | R404A |
|  | Конденсатор |
| Шаг ребер, мм | 2,8 2,8 |
| Поверхность, м2 | 6,88 | 12.7 | 12.7 | 17.4 | 17.4 | 25.2 | 39.7 | 39.7 |
| Bентилятор шт.х Ø | 1 х 254 | 2 х 254 | 2 х 254 | 1 х 315 | 1 х315 | 3 х 315 | 4 х 315 | 4 х 315 |
| Ном.мощность , Вт. | 95 | 190 | 190 | 102 | 102 | 306 | 408 | 408 |
| Производ., м3 / ч | 750 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 6000 | 8000 | 8000 |
| Масса ХКА, кг | 54 | 65 | 65 | 84 | 84 | 142 | 189 | 191 |
|  | Габаритные размеры упаковки , мм.. |
| Длина Ширина Высота | 800 550 1040 | 1100 550 1040 | 1100 550 1040 | 1130 660 1150 | 1130 660 1150 | 1580 560 1130 | 2050 600 1140 | 2050 600 1140 |
| Площадь | 0,44 | 0,605 | 0,605 | 0,75 | 0,75 | 0,885 | 1,23 | 1,23 |
| Масса, кг(нетто) | 36 | 42 | 42 | 51 | 51 | 56 | 71 | 71 |
| Масса, кг(брутто) | 90 | 107 | 107 | 135 | 135 | 198 | 260 | 262 |
|  | Воздухоохладитель |
| Тин оттайкн | Электрический |
| Шаг ребер, мм | 4,2\8,4 |
| Поверхность, м2 | 4.4 | . 8.53 | . 8.53 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 35.3 | 35.3 |
| Bентилятор шт.х Ø | 1 х 200 | 2 х 200 | 2 х 200 | 1 х 315 | 1 х315 | 2 х 315 | 3 х 315 | 3 х 315 |
| Длина струи,м | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ном.мощность , Вт. | 38 | 76 | 76 | 102 | 102 | 204 | 306 | 306 |
| Производ., м3 / ч | 400 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| Масса, кг(нетто ) | 11 | 17 | 17 | 28 | 28 | 35 | 51 | 52 |
| Мощн. ТЭНов, кВт | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,05 | 2,05 | 3,75 | 7,7 | 7,7 |
|  | Габаритные размеры упаковки , мм.. |
| Длина Ширина Высота | 600 700 500 | 900 700 640 | 900 700 640 | 900 800 600 | 900 800 600 | 1310 710 770 | 1800 720 830 | 1800 720 830 |
| Масса, кг(нетто) | 20 | 25 | 25 | 33 | 33 | 43 | 55 | 55 |
| Масса, кг(брутто) | 31 | 42 | 42 | 61 | 61 | 78 | 106 | 107 |

Быстрый выбор сплит систем КLS

| Молель сплит- системы | Внешняя t-ра. | Т= -18ºС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодопроизводи-тельность, Вт | Камера, м3 |  |  |
| КLS-117 | 20°С | 993 | 8,2 145 115 160 110 90 88 65 52 48 36 30 38 28 22 24 18 15 13 11 8 8,2 6 4,2 |  |  |
|  | 30°С | 839 | 6 |  |  |
|  | 40°С | 748 | 4,2 |  |  |
| КLS-218 | 20°С | 1420 | 13 |  |  |
|  | 30°С | 1180 | 11 |  |  |
|  | 40°С | 965 | 8 |  |  |
| КLS-220 | 20°С | 2585 | 24 |  |  |
|  | 30°С | 2200 | 18 |  |  |
|  | 40°С | 1750 | 15 |  |  |
| КLS-330N | 20°С | 3280 | 38 |  |  |
|  | 30°С | 2637 | 28 |  |  |
|  | 40°С | 2051 | 22 |  |  |
| КLS-330T | 20°С | 3744 | 48 |  |  |
|  | 30°С | 2942 | 36 |  |  |
|  | 40°С | 2357 | 30 |  |  |
| КLS-235 | 20°С | 5769 | 88 |  |  |
|  | 30°С | 4849 | 65 |  |  |
|  | 40°С | 3756 | 52 |  |  |
| КLS-335N | 20°С | 9218 | 160 |  |  |
|  | 30°С | 7807 | 110 |  |  |
|  | 40°С | 6351 | 90 |  |  |
| КLS-335T | 20°С | 10758 | 195 |  |  |
|  | 30°С | 9076 | 145 |  |  |
|  | 40°С | 7026 | 115 |  |  |

Технические данные сплит - систем KMZ(S)

| Характеристики | KMS 105 | KMZ 107 | KMZ 120 |  | KMZ 330N | KMZ 330T | KMZ 235 | KMZ 335N | KMZ 335T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компрессор - (тип - герметичный ) |
| Фирма | “L’UNITE HERMETIQUE” |
| Модель | САE 9460T | CAJ 9510T | CAJ 4517E |  | TFH 4522F | TFH 4531F | TFH 4540F | TAG 4546T | TAG 4561T |
| Ном.мощн. кВт | 0,67 | 0,85 | 1,4 |  | 2,0 | 2,9 | 3,9 | 4,1 | 5,3 |
| Хладогент | R404A | R22 |
|  | Конденсатор |
| Шаг ребер, мм |  |
| Поверхность, м2 | 6,88 | 6.88 | 12.7 |  | 17.4 | 17.4 | 25.2 | 39.7 | 39.7 |
| Bентилятор шт.х Ø | 1 х 254 | 1 х 254 | 2 х 254 |  | 1 х 315 | 1 х 315 | 3 х 315 | 4 х 315 | 4 х 315 |
| Ном.мощность , Вт. | 95 | 95 | 190 |  | 102 | 102 | 306 | 408 | 408 |
| Производ., м3 / ч | 750 | 750 | 1500 |  | 2000 | 2000 | 6000 | 8000 | 8000 |
| Масса ХКА, кг | 47 | 49 | 63 |  | 81 | 83 | 136 | 182 | 185 |
|  | Габаритные размеры упаковки , мм.. |
| Длина Ширина Высота | 800 550 1040 | 800 550 1040 | 1100 550 1040 |  | 1130 660 1150 | 1130 660 1150 | 1580 560 1130 | 2050 600 1140 | 2050 600 1140 |
| Площадь | 0,44 | 0,44 | 0,605 |  | 0,746 | 0,746 | 0,885 | 1,23 | 1,23 |
| Масса, кг(нетто) | 36 | 36 | 42 |  | 51 | 51 | 56 | 71 | 71 |
| Масса, кг(брутто) | 83 | 85 | 105 |  | 132 | 134 | 192 | 253 | 256 |
|  | Воздухоохладитель |
| Тин оттайкн | Электрический |
| Шаг ребер, мм | 4,2\8,4 |
| Поверхность, м2 | 4.4 | . 4.4 | 8.53 |  | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 35.3 | 35.3 |
| Bентилятор шт.х Ø | 1 х 200 | 1 х 200 | 2 х 200 |  | 1 х 315 | 1 х 315 | 2 х 315 | 3 х 315 | 3 х 315 |
| Длина струи,м | 5 | 5 | 5 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ном.мощность , Вт. | 65 | 65 | 190 |  | 104 | 104 | 208 | 306 | 306 |
| Производ., м3 / ч | 400 | 400 | 800 |  | 2000 | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| Масса, кг(нетто ) | 11 | 11 | 15 |  | 26 | 26 | 34 | 49 | 50 |
| Мощн. ТЭНов, кВт | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 2,05 | 2,05 | 3,75 | 7,7 | 7,7 |
|  | Габаритные размеры упаковки , мм.. |
| Длина Ширина Высота | 600 700 500 | 600 700 500 | 900 700 640 |  | 900 800 600 | 900 800 600 | 1310 710 770 | 1800 720 830 | 1800 720 830 |
| Масса, кг(нетто ) | 20 | 20 | 25 |  | 33 | 33 | 43 | 55 | 55 |
| Масса, кг(брутто) | 31 | 31 | 40 |  | 59 | 59 | 77 | 104 | 105 |

Быстрый выбор сплит - систем КМZ(S)

| Модель сплит- системы | Внешняя t-ра | T= -5ºC | T= 0ºC | Т- +5ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодопрoизво-дительность, Вт | Камера, м3 | Холодопрoизво-дительность, Вт | Камера, м3 | Холодопрoизво-дительность, Вт | Камера, м3 |
| КМS 105 | 20°С | 985 | 8 5,5 18 14,5 12 43 33 29 56 48 40 91 70 60 151 132 92 182 153 112 11 8 6 15 12 10 21 17 14 48 38 32 66 58 46 112 90 75 171 150 118 205 182 14 12 8,5 21 16 13 27 22 18 67 56 43 80 72 58 142 120 98 193 175 146 270 235 | 1185 | 11 | 1305 | 14 |
|  | 30°с | 885 | 5,5 | 1070 | 8 | 1188 | 12 |
|  | 40°С | 795 | 4 | 968 | 6 | 1073 | 8,5 |
| КМZ 107 | 20°С | 1330 | 11 | 1460 | 15 | 1670 | 21 |
|  | 30°С | 1185 | 8,5 | 1284 | 12 | 1566 | 16 |
|  | 40°С | 1063 | 6 | 1217 | 10 | 1387 | 13 |
| КMZ 120 | 20°С | 1919 | 18 | 2238 | 21 | 2530 | 27 |
|  | 30°С | 1747 | 14,5 | 2075 | 17 | 2296 | 22 |
|  | 40°С | 1580 | 12 | 1782 | 14 | 2112 | 18 |
| КMZ 330N | 20°С | 3226 | 43 | 3790 | 48 | 4288 | 67 |
|  | 30°С | 2779 | 33 | 3293 | 38 | 3866 | 56 |
|  | 40°С | 2447 | 29 | 2922 | 32 | 3452 | 43 |
| КМZ 330Т | 20°С | 3895 | 56 | 4370 | 66 | 5090 | 80 |
|  | 30°С | 3461 | 48 | 4074 | 58 | 4512 | 72 |
|  | 40°С | 3103 | 40 | 3614 | 46 | 4055 | 58 |
| КМZ 235 | 20°С | 6009 | 91 | 7133 | 112 | 8381 | 142 |
|  | 30°С | 5475 | 70 | 6439 | 90 | 7218 | 120 |
|  | 40°С | 4900 | 60 | 5533 | 75 | 6497 | 98 |
| КМZ 335N | 20°С | 7476 | 151 | 8938 | 171 | 10430 | 193 |
|  | 30°С | 6692 | 132 | 7948 | 150 | 8931 | 175 |
|  | 40°С | 5538 | 92 | 6990 | 118 | 8281 | 146 |
| КМZ 335T | 20°С | 9108 | 182 | 10721 | 205 | 12675 | 270 |
|  | 30°С | 8048 | 153 | 9544 | 182 | 11207 | 235 |
|  | 40°С | 6960 | 112 | 8460 | 143 | 10002 | 172 |