СЛАЙСЕР ЛР-250 / Слайсер ЛР-250 предназначен для точной нарезки ломтиками любых продуктов от колбас до твердых сыров без отходов (регулируемая толщина резки 0-17 мм.), оснащен встроенной точилкой для ножа. Применяется в сфере торговли и гастрономии. / Нарезаемый продукт кладется на лоток и закрепляется с помощью прижимного устройства. Для безопасного использования слайсера дисковый нож помещен в защитный кожух. Конструкция машины обеспечивает легкое и плавное перемещение подающего лотка. Литое основание. Дисковый нож выполнены из нержавеющей стали. Энергосберегающий мотор с охлаждающим вентилятором, водостойкий выключатель обеспечивают установленные меры безопасности.

Основные технические характеристики машины / Наименование параметра Значение / Тип Полуавтоматический, с ручной подачей продукта / Диаметр ножа дискового, мм 250 / Толщина нарезки, мм 0...17 / Установленная мощность двигателя, кВт, не более 0,13 / Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,24 / Частота вращения двигателя, об/мин 1400 / Частота вращения ножа дискового, об/мин 470 / Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота 550 500 500 / Питающая электросеть: род тока номинальное напряжение, В частота, Гц переменный 220 50 / Масса, кг, не более 24.5