СОДЕРЖАНИЕ

Главная информация 		 2

Техническая информация           4

Безопасность                               5

Эксплуатация и обслуживание   8

Сервис                		           15

Ошибки (неисправности)             20

Обработка и установка               23

Регулировка 		            29

Запчасти           		            30

Приложения                               	I÷ VII

ПОИСК

Наладка гидравлического давления, 29

Печь, тестирование, 28

Автоматический предварительный нагрев, 13

Замена лампы, 31

Очистка канала уплотнения и резервуара, 19

Очистка рабочей камеры, 16

Преобразование электричества, 27

Описание печи, 31

Описание средств управления, 8

Подключение к электросети, 27

Общее описание прибора, 4

Общие предосторожности безопасности, 5

Обработка и подъем, 23

Идентификация конструктора и прибора, 3

Информация для читателя, 2

Установка прибора, 24

Выравнивание, 24

Дополнительные принадлежности, 5

Упаковка и распаковка, 23

Процедура для гарантийного обслуживания, 3

Цель руководства, 2

Рекомендации для регуляторов, 29

Рекомендации для сервиса, 15

Рекомендации для обработки и установки, 23

Рекомендации по замене частей, 30

Рекомендации по обслуживанию, 15

Рекомендации по использованию, 8

Замена плавкого предохранителя, 30

Вентиляция комнаты, 24

Безопасность и информационные знаки, 5

Устройства безопасности, 4

Предупреждения безопасности для электрооборудования, 6

Предупреждения безопасности для воздействия на окружающую среду, 7

Стандартные принадлежности, 5

Старт и остановка цикла приготовления, 14

Включение прибора и выключение, 13

Таблица сигнальных знаков, 20

Технические данные, 4

Тестирование прибора, 28

Транспортировка, 23

Поиск неисправностей, 20

Мытье печи уровня 1, 18

Мытье печи уровня 2, 19

Мытье аксессуаров, 26

Водоснабжение, 25

Подключение канализации, 26

ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	                                                                                     1

Информация для читателя

Чтобы быстро найти интересующие Вас темы, обратитесь к поиску в начале руководства.

Это руководство подразделено на две части.

1-ая часть: содержит всю информацию, необходимую для массового читателя, то есть для пользователей печи.

2-ая часть: содержит всю информацию, необходимую для специальной категории читателя, то есть для всех квалифицированных операторов, уполномоченных обращаться, транспортировать, устанавливать, обслуживать, восстанавливать и переделывать прибор.

Цель инструкции

- Данное руководство, написанное производителем, составляет неотъемлемую часть прибора, чтобы предоставить необходимую информацию для уполномоченных взаимодействовать с ним во время его срока службы.

Для эффективного и правильного использования, читатели руководства должны изучить его полностью и применить все инструкции.

Потребуется немного времени, чтобы прочитать эту информацию, что позволит предотвратить риски нанесения вреда здоровью и безопасности, а так же риск экономических потерь.

- Держите это руководство в известном вам месте весь срок службы прибора, так, чтобы оно всегда было доступно, когда потребуется консультация.

- Производитель оставляет право произвести изменения без обязательства обеспечить уведомление.

- Большое количество символов использовалось для того, чтобы выдвинуть на первый план особенно важные части текста или важные спецификации. Их значение определено ниже.

Сaution – предупреждение

Указывает, что описываемые процедуры должны быть приняты, чтобы не ставить под угрозу здоровье и безопасность людей или вызывать экономические потери.

Important – важно

Указывает особенно важную техническую информацию, которая не должна быть, пропущена.

Определение конструктора и печи

Табличка, показанная здесь, приделана непосредственно к корпусу прибора. Она содержит ссылки и всю существенную информацию для операционной безопасности.

- Модель аппарата

- Тип

- Сборщик

- Страна назначения

- Европейское разрешение (не актуально для России)

- Год постройки

- Серийный номер

- Степень защищенности

- Напряжение (V)

- Сила тока (A)

- Частота (Hz)

- Напряжение (kW)

- Индикатор проверки напряжения

- WEEE символ

- Дата сборки

Процедура запроса сервисного обслуживания

Свяжитесь с одним из уполномоченных центров обслуживания.

Запрашивая сервисное обслуживание, заявите, данные на табличке и описание ошибки/неисправности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                                        		2

Общее описание прибора

- Печь (далее прибор), разработана и произведена для приготовления блюд на профессиональной кухне.

- Прибор оснащен функциями электронного регулирования способов приготовления (конвекция, пар, комбинированный), а так же стандартными режимами приготовления обычных блюд.

Главные части

A. Основной блок электрических деталей

B. Пульт управления

C. Дверца духовки

D. Рабочая камера

E. Воздухозаборник и паровая выхлопная труба

F. Паровая выхлопная труба

Технические данные

| Описание | FX 61 E1-2 | FX 101 E1-2 |
| --- | --- | --- |
| Габариты | 920x776x(630+100) mm | 920x776x(875+100) mm |
| Электричество | 400V 3N 50-60 Hz | 400V 3N 50-60 Hz |
| Переключатель | 230V 3 50-60 Hz | 230V 3 50-60 Hz |
| Номинальная мощность | 10,1 kW | 17,3 kW |
| Сила тока | 16,5 A (400V 3N) 26 A (230V 3) | 26 A (400V 3N) 43 A (230V 3) |
| Габариты дверей | 440x450 mm | 440x695 mm |
| Габариты камеры | 645x650x510 mm | 645x650x755 mm |
| Количество уровней | 6 | 10 |
| Ширина для гастроёмкостей | 70,5 mm | 66 mm |
| Габариты гастроёмкостей | 325x530x65 mm | 325x530x65 mm |
| Степень защиты | IPX5 | IPX5 |

Устройства безопасности

Хотя прибор полон всех устройств безопасности, во время установки и наладки, дополнительные устройства должны быть добавлены в случае необходимости, чтобы выполнить соответствующие законные требования.

Важные предостережения

Осуществляйте ежедневную проверку устройств безопасности: они должным образом установлены и в хорошем рабочем состоянии.

Знаки безопасности и информационные

См. диаграмму в конце руководства для определения этих знаков.

Стандартные аксессуары

Прибор поставлен в следующей комплектации:

- Конверсионный комплект напряжения: для того, чтобы приспособить прибор к типу напряжения, которое будет использоваться.

Дополнительные аксессуары

Прибор может быть по запросу поставлен в следующей комплектации.

- Впрыск моющего средства (PND)

- Душ (LDL)

- Обрешетка для гастроёмкостей

- Тележка для контейнеров

- Подставка (без стенок)

- Подставка (с боковыми стенками)

- Гастроёмкости

БЕЗОПАСНОСТЬ                                                                                                           3

Общие меры предосторожности

- Во время проектирования и производства прибора, изготовитель обратил особое внимание на факторы, которые могут нанести угрозу здоровью и безопасности людей, взаимодействующих с прибором. Выполняя законодательные требования, изготовитель учёл все меры безопасности. Безопасность зависит от всех операторов, взаимодействующих с прибором.

- Прочитайте инструкции, в предоставленном руководстве и следуйте им работая с прибором, уделяя особое внимание мерам безопасности.

- Следите, чтобы прибор не был поврежден или испорчен во время транспортировки, обработки и установки, во избежание повреждения его компонентов.

- Не пренебрегайте сигналами безопасности на установленные устройства регулирования. Отказ выполнить это требование может вызвать серьезную угрозу здоровью и безопасности.

- Даже после того, как Вы прочитали всю соответствующую документацию, в случае необходимости при первом использовании выполните несколько пробных операций, чтобы ознакомиться со средствами управления и их главными функциями.

- Используйте прибор только для функций, предназначенных изготовителем. Неправильное использование прибора может вызвать серьезную угрозу здоровью и безопасности, а так же риск экономических потерь.

- Все операции обслуживания, требующие определенного технического знания или навыков, должны быть выполнены только компетентным сотрудником с признанным опытом в определенном секторе.

- Очищайте все части прибора, которые могут войти в прямой или косвенный контакт с продуктами, и прилегающую территорию, чтобы поддержать гигиеническую чистоту и защитить продукты от всех форм загрязнения.

- Используйте для очищения прибора только одобренные  моющие средства. Никогда не используйте коррозийные или огнеопасные продукты очистки, или продукты, которые содержат любые вещества, вредные для здоровья человека.

- Регулярно выполняйте моющие процедуры, а так же после каждого использования прибора.

- Очищая и санируя прибор  моющими средствами, всегда надевайте индивидуальные средства защиты (перчатки, маски, очки, и т.д.) в соответствии с законодательными правилами техники безопасности.

- В случае длительных периодов неэксплуатации, полностью очищайте все внутренние и внешние части прибора и прилегающее территории (в соответствии с инструкциями изготовителя) и разъедините все линии поставки.

- Во время обычного использования прибора требуется постоянное присутствие Оператора.

- Никогда не направляйте струи воды, на герметизированные, на внешние или внутренние детали прибора (за исключением рабочей камеры), чтобы избежать повреждения компонентов, особенно электрических и электронных частей.

- Не оставляйте огнеопасные объекты или материалы близко к прибору.

- Никогда не помещайте контейнеры жидкостей, или продукты, которые могут повредиться во время процесса приготовления, на полках духовки, где у пользователя нет хорошего представления о них, чтобы избежать риска ошпаривания во время обработки контейнеров.

Предупреждения безопасности для электрооборудования

- Электрооборудование было разработано и произведено в соответствии с требуемыми инструкциями. Эти инструкции рассматривают эксплуатационные режимы относительно окружающей среды.

- Список определяет условия, требуемые для правильной эксплуатации электрооборудования.

- Комнатная температура должна быть между 5°C и 40°C.

- Относительная влажность должна быть между 50 % (измерена в 40°C) и 90 % (измерена в 20°C).

- Место установки не должно располагаться вблизи источника электромагнитного излучения и радиации (рентгены, лазеры, и т.д.).

- В комнате не должно быть областей с концентрациями газа или порошков, которые являются  потенциально взрывчатыми и/или являются пожароопасными.

- Продукты и материалы, используемые во время производства и обслуживания прибора, не должны содержать загрязнители или разъедающие вещества (кислоты, химикаты, соли, и т.д.), а так же не должны быть проникать и/или входить в контакт с электрическими деталями.

- Температура транспортировки и хранения должна быть между -25°C и 55°C. Однако, электрооборудование может быть выставлено при температуре до 70°C, если выдержка не превышает 24 часа.

Если не возможно выполнить одно или более из перечисленных условий, существенных для правильной эксплуатации электрооборудования, в контракте должно быть достигнуто соглашение относительно дополнительных особенностей, требующих дополнительного создания подходящих условий (например, специальные электрические детали, охлаждение оборудования, и т.д.).

Предупреждения безопасности воздействия на окружающую среду

- Каждая организация обязана проводить проверку и контролировать последствия своих действий (продукты, услуги, и т.д.) на окружающую среду.

- Процедуры для того, чтобы идентифицировать существенные воздействия на окружающую среду должны учитывать факторы упомянутые ниже.

- Атмосферная эмиссия

- Уменьшение  жидких сточных вод

- Неправильное управление

- Загрязнение почвы

- Использование сырья и природных ресурсов

- Местные проблемы, касающиеся воздействия на окружающую среду

С этой целью, изготовитель предоставляет информацию, которую должны прочитать все лица, уполномоченные взаимодействовать с прибором во время его эксплуатации, чтобы предотвратить пагубное воздействие на окружающую среду.

- От всех упаковочных материалов нужно избавляться в соответствии с  законодательством в стране использования.

- Во время использования и обслуживания, не сваливайте загрязнители (масла, жиры, и т.д.) в окружающую среду; утилизируйте отходы в соответствии с  законодательством.

- Если прибор отремонтирован, все испорченные запчасти должны быть уничтожены отдельно.

Безопасная утилизация Запчастей  Электрооборудования и Электронного оборудования (Директива 2002/96/EC WEEE).

Важно

Не сваливайте материал загрязнителя в окружающей среде, утилизируйте отходы в соответствии с  законодательством.

- WEEE (Ненужное Электрооборудование и Электронное оборудование) Директива 2002/96/EC. Ремонтируя оборудование, пользователь должен избавиться от испорченных деталей в определенных уполномоченных центрах утилизации, или повторно отправить их оригинальному продавцу при покупке нового оборудования.

- Все оборудование, от которого нужно избавиться в соответствии с Директивой 2002/96/EC WEEE, отмечено со специальным символом (см. страницу 3).

Важно

Неправильная утилизация Ненужного Электрооборудования и Электронного оборудования преследуется законом страны, в которой совершено данное преступление.

Ненужное электрооборудование и Электронное оборудование могут содержать опасные вещества с потенциальными вредными эффектами на окружающую среду и здоровье человека. Вы должны избавиться от них должным образом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ                                                                          4

Рекомендации по использованию

Важно

- Количество несчастных случаев, происходящих от использования приборов, зависит от многих факторов, которые не всегда возможно предугадать. Некоторые несчастные случаи могут быть вызваны непредсказуемыми экологическими факторами, в то время как другие вызваны, прежде всего поведением пользователей.

Поэтому помимо получения инструкций и разрешения на использование прибора, пользователь должен сделать несколько пробных процедур, чтобы узнать его главные средства управления и функции.

- Используйте прибор только по назначении, не вмешивайтесь ни в какие устройства, чтобы совершать операции непредусмотренные инструкцией.

- Перед использованием, проверьте, что устройства безопасности должным образом установлены и в хорошем рабочем состоянии.

- Обязуясь выполнять эти требования, пользователи должны применить все правила техники безопасности и внимательно прочитать описание средств управления и инструкций запуска.

Описание средств управления

Иллюстрация показывает пульт управления прибором, список детализирует описания и функции отдельных средств управления.

1. Ключ приготовления конвекции: для того, чтобы выбрать конвекцию (вентилятор)

- Изображено: способ приготовления конвекции отобран.

2. Кнопка смешанного приготовления: для того, чтобы выбрать комбинированный способ приготовления (конвекция + пар).

- Изображено: комбинированный способ приготовления отобран.

3. Кнопка «Пар»: для того, чтобы выбрать паровой способ приготовления.

- Изображено: паровой способ приготовления отобран.

4. Кнопка регулирования температуры.

- Для регулирования температуры приготовления нажмите кнопку один раз, чтобы установить температуру, используйте кнопку (21).

- Изменить температуру во время приготовления: нажмите один раз       температурный набор на дисплее (7) и поверните кнопку (21), чтобы изменить значение.

- Изменяет температурную единицу измерения  Стоградусных (°C) к градусам по Фаренгейту (°F).

В фазе STOP прибора (изображение (16) выделено зеленым светом) нажмите кнопку (12) и удерживайте 3 секунды (целые групповые полномочия вниз).

Нажмите кнопку (4) и поверните кнопку (21), чтобы выбрать единицы измерения температуры в °C или °F. Нажмите кнопку (21), чтобы подтвердить произведенные изменения.

5. Кнопка регулирования времени (Таймер).

- Для регулирования времени приготовления: нажмите один раз, чтобы установить время приготовления, используя кнопку (21). Удерживайте кнопку нажатой в течение 2 секунд, чтобы установить "неограниченное"  время приготовления; табло (8) показано сообщение "999", которое не может быть изменено.

- Изменить время во время приготовления: нажмите один раз кнопку (5) и поверните кнопку (21), чтобы изменить значение.

- Для того чтобы включить автоматический предварительный нагрев и отключение.

В фазе STOP прибора (изображение (16) выделено зеленым светом) нажмите кнопку (12) и удерживайте 3 секунды (целые групповые полномочия вниз).

Нажмите кнопку (5) и поверните кнопку (21), чтобы включить автоматический предварительный нагрев или отключение. Нажмите кнопку (21), чтобы подтвердить произведенные изменения.

6. Ключ установления процента влажности.

- Устанавливает процент влажности в комбинированном способе приготовления (конвекция + пар).

Нажмите кнопку один раз и установите процент влажности, используя

кнопку (21). Ждите приблизительно 5 секунд нового набора значений, который     будет сохранен.

- Изменить процент влажности во время приготовления: нажмите один раз

кнопку и поверните кнопку (21), чтобы изменить значение.  Ждите приблизительно 5 секунд нового набора значений, который будет сохранен (дисплей (9)).

При помощи приготовления способом «конвекции», вы можете регулировать процент открытия вентиля, который изображен на дисплее (9) (“0” =, вентиль открыт; “100” = вентиль закрыт).

- Предоставляет доступ к функции  "CIBUS PLUS 1" и "CIBUS PLUS 2" во время паузы в приготовлении паровым способом.

CIBUS PLUS 1: нажмите ключ один раз, чтобы установить функцию "CIBUS PLUS 1" (92°C - 7 мин.). Способ рекомендован для приготовления тонкой широколистной зелени и нарезанных овощей (не замороженных).

CIBUS PLUS 2: нажмите ключ дважды, чтобы установить функции "CIBUS PLUS 2" (95°C - 16 мин.). Способ рекомендован для приготовления не замороженных овощей.

Нажмите один раз, чтобы вернуться к  функции "CIBUS PLUS 1".

7. Дисплей температуры.

- Показывает значение температурного набора.

Чтобы показать реальную температуру в духовке, держите кнопку (4) нажатой в течение  6 секунд. Реальная температура на дисплее вспыхивает в начале процесса приготовления, когда температура в духовке выше, чем температурный набор и/или во время автоматического предварительного нагрева, когда установленная температура не была достигнута.

- Во время паузы в приготовлении показывается число программы "Регенерации", доступной для кнопки (18) использования выбора.

8. Дисплей показывает время и "измерение температуры внутри продукта".

При одновременном нажатии с кнопкой (5) (таймер):

- В приготовлении статуса паузы дисплей показывает значение выбранного времени.

- Во время приготовления дисплей показывает время, оставшееся до конца цикла приготовления.

При одновременном нажатии с кнопкой (10) (измерение температуры внутри продукта регулирование температуры):

- В статусе паузы в приготовлении дисплей показывает значение температуры.

- Во время приготовления дисплей показывает значение измеренной температуры.

9. Дисплей процента влажности.

- В комбинированном способе приготовления (конвекция + пар) дисплей показывает значение процента набора влажности.

- Дисплей показывает набор функции в паровом способе приготовления (только если были установлены функции CIBUS PLUS 1 или CIBUS PLUS 2).

10. Кнопка "измерение температуры внутри продукта" или "вакуумная" температура и регулирование.

- Для регулирования температуры приготовления в продукте, измеренной основным исследованием (дополнительно на уровне 1, стандартно на уровне 2) или с (дополнительным) вакуумом: нажмите один раз (до вспышки изображения). Чтобы установить температуру, используйте кнопку (21).

- Изменить температуру в продукте во время приготовления: нажмите один раз, чтобы  увидеть температурное значение на дисплее (8).

Нажмите кнопку и поверните кнопку (21), чтобы изменить значение.

11. Изображение горелки: при включении появляется световое изображение.

12. Кнопка сброса: перезагружает устройства звукового и светового оповещения.

13. «ECO» ключ: используется, чтобы активизировать или дезактивировать функцию экономии энергии.

- Нажмите один раз (изображение выделено зеленым светом), чтобы включить функцию «ECO».

14. Кнопка скорости вентилятора: используется, чтобы установить скорость вентилятора.

Функция доступна только в фазе START.

15. Дополнительное изображение измерения: когда включено вакуумное измерение, на кнопке появляется световое изображение.

Эта функция исключает использование главного измерения внутри духовки.

- Нажмите кнопку (10). Чтобы установить вакуумное измерение температуры, используйте кнопку (21).

Используя способ приготовления «Конвекция», вы можете регулировать процент открытия вентиля, который показан на дисплее (9) ("0" =вентиль открыт; "100" = вентиль закрыт).

16. Кнопка "STOP-START": Запуск или окончание выбранного цикла программы, показанного на дисплее (цикл приготовления, цикл очистки, и т.д.).

- Изображение, выделено зеленым светом: цикл программы закончился.

- Изображение, выделено красным светом: управление циклом программы.

17. Паровая кнопка: для того, чтобы увеличить влажность.

Нажмите кнопку, чтобы ввести пар (в течение 5 секунд) в духовку во время любой фазы приготовления.

18. Кнопка программ "регенерации".

- Ключ выбирает заданные стандартные программы регенерации.

Нажмите ключ (1 раз), и дисплей (7) покажет сообщение "P01".

Нажмите ключ (2 раза), и дисплей (7) покажет сообщение "P02".

Нажмите ключ (2 раза), и дисплей (7) покажет сообщение "P03".

Нажмите кнопку (4 раза), и дисплей (7) покажет сообщение "P04".

Нажмите кнопку (5 раз), и дисплей (7) покажет сообщение "P05".

Нажмите кнопку (6 раз), и дисплей (7) покажет сообщение "P06".

Нажмите кнопку (7 раз), и дисплей (7) покажет сообщение и оставит программу.

Нажмите ключ (16), чтобы активировать выбранную программу.

Таблица программ регенерации.

| P01 – программа регенерации пищи в блюде: для тонких частей мяса и рыбы (и предварительно приготовленного сырья) | Автоматический предварительный нагрев 130°C Уровень 1 - Комбинированный / 110°C / Влажность 10 % / 2' Уровень 2 - Конвекция / 130°C / вентиль закрытый / 3' Уровень 3 – Конвекция / 125°C / вентиль открытый / 1' |
| --- | --- |
| P02 – программа регенерации пищи в блюде: для тонких частей мяса и большой рыбы | Автоматический предварительный нагрев 150°C Уровень 1 - Комбинированный / 130°C / Влажность 10 % / 3' Уровень 2 - Конвекция / 135°C / вентиль закрытый / 3' Уровень 3 – Конвекция / 140°C / вентиль открытый /1' |
| P03 – программа регенерации пищи в блюде: для мяса и рыбы (увеличивает время приготовления на уровне 2 для пасты или фаршированных продуктов), | Автоматический предварительный нагрев 150°C Уровень 1 - Комбинированный / 130°C / Влажность 10 % / 2' Уровень 2 - Конвекция / 140°C / вентиль закрытый / 5' Уровень 3 – Конвекция / 140°C / вентиль открытый / 3' |
| P04 – Программа приготовления (только для версии E2): для жареной свинины | Автоматический предварительный нагрев 120°C Уровень 1 – Пар / 100°C/8’ Уровень 2 - Комбинированный / 140°C / Влажность 60 % / Заключительная основная температура 57°C Уровень 3 - Конвекция / 170°C / Заключительная основная температура 68°C вентиль открытый |
| P05 - Программа приготовления (только для версии E2): для целого жареного цыпленка | Автоматический предварительный нагрев 205°C Уровень 1 – Конвекция / 185°C / 8’ Уровень 2 – Конвекция / 215°C / 12’ Уровень 3 - Конвекция / 240°C / Заключительная основная температура 72°C / вентиль открытый |
| P06 - Программа приготовления (только для версии E2): для редкого ростбифа | Автоматический предварительный нагрев 165°C Уровень 1 - Конвекция / 145°C / Заключительная основная температура 20°C Уровень 2 - Конвекция / 110°C / Заключительная основная температура 42°C Уровень 3 - Конвекция / 90°C / Заключительная основная температура 54°C |
| P04 - Программа приготовления (только для версии E1) для жареной свинины | Автоматический предварительный нагрев 120°C Уровень 1 – Пар / 100°C/7’ Уровень 2 - Комбинированный / 145°C / Влажность 60 %/30’ Уровень 3 - Конвекция / 165°C / вентиль открытый / 15’ |
| P05 - Программа приготовления (только для версии E1): для целого жареного цыпленка | Автоматический предварительный нагрев 220°C Уровень 1 – Комбинированный / 200°C / Влажность 30 % / 9’ Уровень 2 – Конвекция / 230°C / вентиль открытый/12’ Уровень 3 - Конвекция / 245°C / вентиль открытый / 16’ |
| P06 - Программа приготовления (только для версии E1): для ростбифа | Автоматический предварительный нагрев 230°C Уровень 1 - Конвекция / 210°C / вентиль, закрытый / 3’ Уровень 2 - Конвекция / 220°C / вентиль открытый / 6’ Стадия 3 - Конвекция / 235°C / вентиль открытый / 4’ |

- Ключ изменяет заданные стандартные программы регенерации.

Нажмите ключ, чтобы показать программу выбора на дисплее (7).

Ключи (4-5-6-10) и кнопка (21) могут использоваться только при запуске программы, чтобы изменить параметры используемого уровня.

Во время приготовления кнопки (1-2-3) могут использоваться, чтобы изменить способ приготовления.

Нажмите кнопку в фазе прибора «START»  , чтобы установить скорость вентилятора.

Отметьте: Изменения, произведенные только таким образом, остаются активными для текущего процесса приготовления; чтобы сохранить их надолго, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку способа приготовления (1-2-3).

Важно

Чтобы возвратить исходные параметры настройки, в фазе прибора «STOP» (изображение (16) выделено зелёным светом) нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку (12) (целые групповые полномочия вниз), затем нажмите и удерживайте в течение  3 секунд, кнопку (18).

19. Быстрый ключ охлаждения: для того, чтобы быстро охладить рабочую камеру при закрытой дверце.

Нажмите ключ, дисплей (7) покажет сообщение "100°C".

Нажмите ключ (4) и поверните кнопку (4), чтобы установить требуемую температуру охлаждения.

Нажмите ключ (16), чтобы запустить программу.

По окончании цикла прозвучит звуковой сигнал.

Важно

Не используйте эту функцию во время приготовления.

20. Полуавтоматическая кнопка мытья: используется для полуавтоматического мытья.

21. Ручка управления: для того, чтобы изменить параметры отобранных функций (см. кнопки (4-5-6-10)).

Поверните кнопку по часовой стрелке, чтобы увеличить значение и против часовой стрелки для уменьшения значения.

- Используется для изменения программных и функциональных параметров прибора.

- Также подтверждает и сохраняет параметры: нажмите кнопку, чтобы подтвердить и сохранить настройки, отобранные и/или показанные на дисплее.

22. Кнопка «вкл\выкл»: включает и выключает поставку электрического тока в прибор.

Включение и выключение прибора

Чтобы выполнить эту операцию, действуйте следующим образом.

Освещение

1.Используйте основной выключатель прибора для включения в электрическую сеть.

2. Включите сигнал поставки газа.

3. Включите сигнал водоснабжения.

4. Нажмите кнопку (22), чтобы включить прибор.

Выключение

Важно

Всегда выключайте прибор после использования.

1. Нажмите кнопку (22), чтобы выключить прибор.

2. Выключите сигнал водоснабжения.

3. Отключите поставку электричества сети, используя основной выключатель прибора.

Автоматический предварительный нагрев

Важно

Для достижения лучших результатов приготовления, выполните предварительный нагрев пустой духовкой

Нажмите кнопку (16), чтобы включить прибор.

Прибор автоматически выполнит предварительный нагрев.

В конце предварительного нагрева прозвучит звуковой сигнал. Теперь Вы можете заполнить духовку и закрыть дверь. Приготовление начнется автоматически.

Важно

Предварительный нагрев также автоматически отключается, когда температура в рабочей камере уже достаточно высока для выбора способа приготовления.

Отключение температуры приготовления.

Данная функция используется для отключения набора температуры в текущей операции приготовления.

В фазе прибора «STOP» (изображение (16) выделено зеленым светом) нажмите и удерживайте 1 секунду кнопку (16).

Полный сброс параметров текущего режима приготовления.

1. В фазе прибора «STOP» (изображение (16) выделено зеленым светом) нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку (12) (целые групповые полномочия вниз).

2. Нажмите кнопку (5) и поверните кнопку (21), чтобы выключить автоматический предварительный нагрев.

3. Нажмите кнопку (21), чтобы подтвердить произведенные изменения.

Старт и остановка цикла приготовления

Чтобы выполнить эту операцию, действуйте следующим образом.

Старт

1. Включите прибор (см. страницу 13).

2. Нажмите одну из кнопок (1-2-3), чтобы установить способ приготовления.

3. Нажмите кнопку (4) и поверните кнопку (21), чтобы установить температуру приготовления.

4. Нажмите кнопку (5) и поверните кнопку (21), чтобы установить время приготовления, или нажмите кнопку (10) и поверните кнопку (21), чтобы установить "измерение температуры внутри продукта" или "вакуумную температуру".

Для приготовления комбинированным способом, нажмите кнопку (6) и поверните кнопку (21), чтобы установить процент влажности.

Для приготовления на пару, нажмите кнопку (6), чтобы установить способ приготовления (CIBUS PLUS 1 или CIBUS PLUS 2).

Для приготовления конвекционным способом, нажмите кнопку (6) и поверните кнопку (21), чтобы установить вентиль в закрытый режим.

5. Нажмите кнопку (16), чтобы начать цикл приготовления.

Во время цикла приготовления, Вы можете изменить один или более, ранее установленных параметров:

- Измените модальность приготовления (Конвекция, Пар, Смешанный)

- Измените температуру внутри рабочей камеры.

- Измените способ приготовления (по времени или по термощупу).

- Измените процент влажности.

Важно

Свет в рабочей камере будет включен до завершения цикла приготовления.

Остановка

Цикл приготовления останавливается автоматически в конце времени набора температуры или когда "термощуп" обнаруживает установленную температуру.

В конце цикла приготовления прозвучит звуковой сигнал и отключится свет внутри рабочей камеры.

1. Нажмите кнопку (16) или откройте дверцу, чтобы прервать цикл приготовления в любой момент.

Подготовка прибора к длительному времени неэксплуатирования.

Если прибор должен выйти из употребления на долгий период, действуйте следующим образом.

1. Выключите сигнал водоснабжения.

2. Отключите поставку электричества сети, используя основной выключатель прибора.

3. Очистите рабочую камеру, внешнюю поверхность и прилегающую территорию.

4. Нанесите пищевое масло на поверхности из нержавеющей стали.

5. Выполните все процедуры обслуживания.

6. Накройте прибор, оставив отверстия для циркуляции воздуха.

ОБСЛУЖИВАНИЕ	                                                                                                              5

Рекомендации по обслуживанию

Держите прибор в исправности, выполняя запланированные процедуры обслуживания, рекомендуемые изготовителем. Надлежащее обслуживание обеспечит лучшую работу, более длительный срок службы и соблюдение требований безопасности прибора.

Важные предостережения

Перед выполнением любой процедуры обслуживания прибора, активизируйте все имеющиеся устройства безопасности и решите, нужно ли оповестить об этом  находящийся по близости персонал. В частности выключите водоснабжение, отключите поставку электричества, используя основной выключатель прибора, и предотвратите доступ людей ко всем устройствам, которые могли бы вызвать неожиданную угрозу их здоровью и безопасности.

В конце каждой сессии использования и всякий раз, когда необходимо, очщайте:

- Резервуар для сбора конденсата (см. страницу X),

- Рабочую камеру (см. страницу X),

- Прибор и прилегающую территорию (см. страницу X),

Каждый год квалифицированный, уполномоченный персонал должен выполнять следующие операции:

- Очистка водного фильтра (см. страницу X),

- Очистка сливов (см. страницу X),

Рекомендации по очистке

Так как прибор используется для приготовления продуктов к потреблению человеком, особое внимание должно быть уделено всему, что связано с гигиеной: и прибор и вся прилегающая к нему территория должны постоянно содержаться в чистоте

Таблица средств для очистки

| Описание | Продукты |
| --- | --- |
| Для мытья и полоскания | Питьевая вода при комнатной температуре |
| Для очистки и высыхания | Неабразивная ткань, которая не оставляет следы |
| Рекомендуемые моющие средства | Моющие средства, содержащие максимальный 5%-ую кальцинированную соду, 5%-ый поташ (углекислый калий) |
| Продукты для того, чтобы устранить неприятные запахи | Полироль, содержащая лимонную кислоту, уксусную кислоту |

Важно

Прежде, чем начать любую операцию по очистке, всегда выключайте сигнал поставки газа, отключайте поставку электричества, используя основной выключатель, и дайте прибору охладиться.

Важные предостережения

Используйте моющие средства, резиновые перчатки, защитную маску, очки  в соответствии с законодательными правилами техники безопасности.

1. Всегда тщательно выбирайте бережные моющие средства.

2. Распыляйте небольшое количество моющего средства.

3. Никогда не распыляйте моющее средство на чрезмерно горячие поверхности.

4. Никогда не распыляйте моющее средство на людей или животных.

5. Следуйте инструкции на этикетке моющего средства и в технической информации.

6. Промывайте все части прибора теплой водой с моющим средством для посуды  и только неабразивными материалами.

Важно

Никогда не используйте продукты, содержащие вещества, вредные или опасные для здоровья (растворители, ГСМ, и т.д.).

7. Ополаскивайте питьевой водой и тщательно просушивайте.

8. Не используйте устройства, подающие воду под высоким давлением (например, ручную автомойку).

9. Не используйте коррозийные и абразивные материалы, а так же острые инструменты, чтобы не повредить поверхности нержавеющей стали.

10. Удалите остатки пищи прежде, чем они засохнут.

11. Удалите остатки накипи, которые могут сформироваться на некоторых из поверхностей прибора.

Очистка рабочей камеры

Чтобы выполнить эту операцию, действуйте следующим образом.

1. Охладите рабочую камеру приблизительно до 60°C.

Важные предостережения

Всякий раз, когда способ приготовления изменен, очищайте рабочую камеру полностью. Для очистки и удаления неприятных запахов, используйте продукты, рекомендуемые в  «Таблице средств для очистки».

Не распыляйте струи холодной воды на осветительные приборы или стекло на дверце, когда температура в рабочей камере выше 150°C.

2. Извлеките контейнерные стойки (A-B) из духовки и очистите их полностью.

3. Извлеките и уберите петлю фильтра (C).

4. Открутите винты, чтобы открыть группу дефлектора (D).

5. Намочите все внутренние части рабочей камеры (стены, теплообменник, вентилятор) тёплой питьевой водой.

Для распыления воды внутри рабочей камеры необходимо использовать душ.

6. Распределите моющее средство для посуды на все внутренние части рабочей камеры (стены, теплообменник, вентилятор) и оставьте на 10÷15 мин.

7. Ополосните тёплой питьевой водой и тщательно просушите поверхность рабочей камеры.

8. Распределите полироль для устранения неприятных запахов и оставьте на несколько минут.

9. Ополосните тёплой питьевой водой и тщательно просушите поверхность рабочей камеры.

10. Поставьте на место винты, чтобы закрыть группу дефлектора (D).

11. Поставьте на место контейнерные стойки (A-B) и петлю фильтра (C).

Важные предостережения

После завершения очищающих процедур, прежде чем снова использовать прибор выполните пустой цикл приготовления: 15 минут в "Паровом" режиме, 15 минут в режиме "Конвекции" при температуре 150°C.

Если духовка не будет использоваться некоторое время, оставляйте рабочую камеру открытой во избежание скопления конденсата.

Мытье прибора Уровня 1

Важные предостережения

Всякий раз, когда способ приготовления изменен, очищайте рабочую камеру полностью.

Для выполнения этой операции, действуйте следующим образом.

1-В фазе прибора «STOP» нажмите кнопку (20) (изображение (16) выделено зеленым светом): дисплей (7) покажет сообщение "CLE", дисплей (8) покажет сообщение "Pr",  дисплей (9) покажет сообщение "P01".

2-Нажмите кнопку (16) (изображение (16) выделено красным светом): дисплей (7) покажет сообщение "CLE", дисплей (8) покажет сообщение "25'" (полное время мытья).

3- Когда прозвучит звуковой сигнал (приблизительно через 8 минут после запуска мытья) и появится сообщение "CLE" на дисплее, нанесите моющее средство на поверхность рабочей камеры.

4-Откройте дверцу и нанесите моющее средство для посуды на все внутренние стены рабочей камеры, теплообменника и вентилятора.

Для данной процедуры рекомендуется использование моющих средств, предоставленных изготовителем.

Важные предостережения

Очищая  прибор с помощью моющих средств, надевайте личные средства защиты (перчатки, маски, очки, и т.д.) в соответствии с законодательными правилами техники безопасности.

5-Через 10 минут после нанесения моющего средства, прозвучит звуковой сигнал, дисплей (7) покажет сообщение "H2O", после чего необходимо вручную ополоснуть высушить рабочую камеру.

Для данной процедуры рекомендуется использование моющих средств, предоставленных изготовителем.

Важно

Прежде чем снова приступить к приготовлению пищи, убедитесь, что  внутри рабочей камеры отсутствуют остатки моющего средства. Если остатки найдены, ополосните рабочую камеру вручную и 15 минут нагревайте духовку в режиме "Конвекции", чтобы высушить внутреннюю поверхность рабочей камеры.

Мытье прибора Уровня 2

Важные предостережения

Всякий раз, когда способ приготовления изменен, очищайте рабочую камеру полностью.

Чтобы выполнить эту операцию, действуйте следующим образом.

1-В фазе прибора «STOP» нажмите кнопку (20) (изображение (16) выделено зеленым светом).

Дисплей (7) покажет сообщение "CLE",  дисплей (8) покажет сообщение "Pr" и дисплей (9) покажет сообщение "P01".

2-Нажмите кнопку (16) (изображение (16) выделено красным светом), дисплей (7) покажет сообщение "CLE" и дисплей (8) покажет сообщение "25'" (полное время мытья).

3- Когда прозвучит звуковой сигнал (приблизительно через 8 минут после запуска мытья) и появится сообщение "CLE" на дисплее, нанесите моющее средство на поверхность рабочей камеры.

4-Откройте дверцу и нанесите моющее средство для посуды на все внутренние стены рабочей камеры, теплообменника и вентилятора.

Для данной процедуры рекомендуется использование моющих средств, предоставленных изготовителем.

Важные предостережения

Очищая  прибор с помощью моющих средств, надевайте личные средства защиты (перчатки, маски, очки, и т.д.) в соответствии с законодательными правилами техники безопасности.

5-Закройте дверцу духовки и подождите, пока не закончится мытье, ополаскивание автоматическая термическая программа дезинфекции. Устройство звуковой сигнализации звучит в конце моющегося цикла.

Важно

Прежде чем снова приступить к приготовлению пищи, убедитесь, что  внутри рабочей камеры отсутствуют остатки моющего средства. Если остатки найдены, ополосните рабочую камеру вручную и 15 минут нагревайте духовку в режиме "Конвекции", чтобы высушить внутреннюю поверхность рабочей камеры.

Очистка канала  резервуара сбора конденсата

Чтобы выполнить эту операцию, действуйте следующим образом.

1- Очистите слив резервуара сбора конденсата (A).

2- После очищения слива резервуара сбора конденсата (B) убедитесь, что отверстия не заблокированы.

Ошибки	                                                                                                                	6

Определение неисправности

Перед отправкой в сервисную службу прибор необходимо проверить.

Информация, предоставленная ниже, предназначена для помощи в идентификации и исправлении любых аномалий и сбоев, которые могут произойти во время эксплуатации прибора.

Пользователь может решить некоторые из этих проблем самостоятельно, но для других требуются определенные технические знания или навык, и таким образом, они должны быть выполнены только компетентным штатом с признанным опытом, приобретенным в определенном секторе.

| Ошибка | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Прибор не включается | «Сгорел» предохранитель | Замените предохранитель (см. страницу X), |
|  | повреждена электронная плата | Обратитесь в сервисную службу |
| Цикл приготовления не начинается или внезапно останавливается | повреждена электронная плата пульта управления | Обратитесь в сервисную службу |
|  | Сработал сигнал | Обратитесь к «Таблице сигнальных знаков» |
|  | Безопасность или Предохранитель (перегрев термостата или перегрузка) сигнализирует | Обратитесь к «Таблице сигнальных знаков»+ или нажмите кнопку «RESET» |

Таблица сигнальных знаков

Если замеченной ошибки нет среди перечисленных в таблице, обращайтесь к таблице "Ключ к сигналам", размещенной ниже.

Информация, предоставленная ниже, поможет Вам идентифицировать сигнальные знаки, которые появляются на дисплее (7).

Важно

Нажмите кнопку (12), чтобы отключить сигнал цикл приготовления перезагрузится автоматически; если этого не произойдет, нажмите кнопку «START» (16).

| Сигнал | Ошибка | Устранение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| H2O | В рабочую камеру не поступает вода или напор слишком слабый | Проверьте, функционирует ли общее водоснабжение помещения или отрегулируйте давление давление (см. страницу X); если проблема сохраняется, обратитесь в сервисную службу | Циклы приготовления в режиме конвекции могут все еще выполняться |
| H2O. | В шланге нет воды или напор слишком слабый | Проверьте, функционирует ли общее водоснабжение помещения или отрегулируйте давление давление (см. страницу X); если проблема не устраняется, обратитесь в сервисную службу | Циклы приготовления в режиме конвекции и пара могут все еще выполняться |
| OPE | Дверца духовки открыта или закрыта не до конца | Откройте или закройте дверь духовки. Сообщите в сервисную службу, если это сообщение не исчезает. | Цикл кулинарии не начнется, пока дверь не будет открыта или закрыта, как требуется |
| CLE | Сигнал о необходимости очистки | Выполните очистку | Функции духовки позволяют выполнение циклов приготовления |
| E01 | Термощуп выпал из рабочей камеры или не до конца вставлен | Обратитесь в сервисную службу | Функции духовки нарушены, выполнение циклов приготовления невозможно |
| E02 | Термощуп не вставлен в пищу или вставлен не до конца | Расположите термощуп правильно; обратитесь в сервисную службу в случае неисправности термощупа | Выполнение цикла приготовления с использованием термощупа невозможно |
| E03 | Паровое исследование термозонда неудалось | Обратитесь в сервисную службу | Циклы приготовления в режиме конвекции и пара могут все еще выполняться |
| E04 | Управляемый двигателем клапан не помещен правильно | Включите духовку снова; если проблема не устраняется, обратитесь в сервисную службу | Циклы приготовления в режиме конвекции и пара могут все еще выполняться |
| E05 | Отказ термостата безопасности | Обратитесь в сервисную службу | Функции духовки нарушены, выполнение циклов приготовления невозможно |
| E06 | Перегруз продуктов | Обратитесь в сервисную службу | Функции духовки нарушены, выполнение циклов приготовления невозможно |
| E08 | Дополнительный термозонд установлен неправильно | Нажмите кнопку "RESET" | Достаньте его из продукта и воткните вновь, прежде чем снова готовить, если проблема не устраняется, обратитесь в сервисную службу |
| E10 | Перегрев электродеталей | Аппарат решает проблему самостоятельно | Функции духовки позволяют выполнение циклов приготовления |
| E11 E13 E14 | Электронная диагностика монтажной платы не удалась | Обратитесь в сервисную службу | Функции духовки нарушены, выполнение циклов приготовления невозможно |
| E20 | Ошибка установки | Обратитесь в сервисную службу | Функции духовки нарушены, выполнение циклов приготовления невозможно |
| E21 | Цикл мойки был прерван, из-за отсутствия моющего средства | Проверьте положение трубы и уровень моющего средства в резервуаре; в случае необходимости пополните резервуар и перезапустите цикл мойки. | Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисную службу |
| E22 | Цикл мойки был прерван, из-за отсутствия моющего средства | Проверьте положение трубы и уровень моющего средства в резервуаре; в случае необходимости пополните резервуар и перезапустите цикл мойки. | Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисную службу |
| E23 | Цикл мойки был прерван в конце во время санации | Нажмите кнопку сброса и ополосните рабочую камеру полностью вручную | Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисную службу |
| E24 E26 | Автоматический отказ системы очистки | Убедитесь, что внутри рабочей камеры нет остатков моющих средств. | Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисную службу |
| E25 | Процедура заполнения системы не завершается | Проверьте положение трубы и уровень моющего средства в резервуаре; в случае необходимости пополните резервуар и перезапустите цикл мойки. | Функции духовки позволяют выполнение циклов приготовления |

Обработка и установка                      		                                                                    7

Рекомендации по обработке и установке

Важно

Монтаж и обработка прибора должны производиться согласно информации, предоставленной производителем непосредственно на упаковке, на приборе, а так же в инструкции по использованию.

В случае необходимости, сотрудник, уполномоченный выполнить эти операции, должен обеспечить безопасность, находящихся рядом лиц.

Упаковка и распаковка

Компактная  уаковка разработана в соответствии с типом используемого транспорта.

Чтобы оптимизировать транспортировку, некоторые компоненты могут быть удалены и соответственно защищены и упакованы для транспортировки отдельно.

Упаковка содержит всю информацию, необходимую для загрузки и разгрузки.

Распаковывая, проверьте, что все компоненты присутствуют в правильных количествах и неповреждены.

Упаковочный материал должен быть утилизирован в соответствии с требованиями законодательства.

Транспортировка

В зависимости от необходимости, Вы можете использовать различные виды транспорта

Диаграмма показывает обычно используемые альтернативы.

Во время транспортировки, надежно закрепите упаковку, чтобы предотвратить деформацию.

Обработка и подъем

Прибор может быть обработан при помощи грузоподъемника или оборудованием с крюком подходящей пропускной способности груза. Перед подъемом, проверьте положение центра тяжести груза.

Во время работы с погрузчиком, не упустите из внимания трубы выхлопа и потребления.

Установка прибора

Прежде, чем приступить к установке прибора, определите место его расположения. В случае необходимости, сотрудник, уполномоченный выполнить эти операции, должен обеспечить безопасность, находящихся рядом лиц.  Также он должен строго соблюсти все законодательные нормы, особенно те, которые касаются мобильных участков работы.

Место установки должно обеспечено необходимыми сервисными установками: канализационный слив, вентиляция, освещение, а так же должно отвечать всем юридическим нормам и требованиям гигиены, чтобы предотвратить загрязнение продуктов.

В случае необходимости, установите точное положение каждого отдельного прибора, отмечая координаты, чтобы определить их местонахождение правильно.

Установите прибор в соответствии с законодательством, инструкциями и спецификациями в стране использования.

Важно

Установите прибор на подставку (дополнительная опция) и поместите его как показано на рисунке.

Если духовка установлена в середине комнаты, оставьте расстояние минимум 50 см между стенками прибора и другими предметами.

Вентиляция помещения

В помещении, где установлен прибор, должны быть воздушные входные отверстия, чтобы гарантировать правильную работу прибора и обеспечить необходимый воздушный обмен в комнате непосредственно.

Воздушные входные отверстия должны иметь соответствующий размер и должны быть защищены решетками, не затрудняющими движение воздуха.

Выравнивание

Отрегулируйте опоры (A), чтобы выровнять прибор.

Водоснабжение

Важно

Подключите водоснабжение в соответствии с законными нормами, используя соответствующие и рекомендуемые материалы.

Подключение водоснабжения

Соедините водопроводную трубу с трубой прибора, регулируя вентиль отключения, чтобы отключить водоснабжение в случае необходимости.

Важно

Вентиль (B), не поставляемый с прибором, должен быть установлен в легкодоступном положении, и его статус (вкл/выкл) должен быть понятным.

Важные предостережения

Прибор должен снабжаться питьевой водой, с указанными в таблице особенностями. Несоответствие особенностей прибору, может повлечь за собой ущерб; для этого должно быть установлено устройство обработки воды.

| Особенность | Описание |
| --- | --- |
| Давление | 200÷400 kPa (2÷ 4 bar) (*) |
| Норма стока воды (l/h) | 9 l/h (FX 61) (*) 12 l/h (FX 101) (*) |
| pH | 7÷7.5 |
| Проводимость | < 200µS/cm |
| Жесткость | 9÷13°f (5÷7°d, 6.3÷8.8°e, 90÷125 ppm) |
| Содержание солей и хлорсодержащ. Хлор Хлориды Сульфаты Железо Медь Марганец | <0,1 mg/l < 30 mg/l < 40 mg/l < 0,1 mg/l < 0.05 mg/l < 0,05 mg/l |

(*) рассчитано на количество воды, необходимой для приготовления в паровом режиме.

Важно

Только для United Kingdom, см. инструкции в приложении (см. " (WRAS)").

Слив канализации

Чтобы выполнить эту операцию, действуйте следующим образом.

1-Соедините водопроводную трубу (A) с трубой прибора (C).

2-Соедините трубу вентиля (D) с трубой прибора (C) и установите к крепежу (E).

слив прибора оснащен

штепселем (B) позволяющим произвести разгрузку слива.

Подключение моющих аксессуаров

Чтобы выполнить эту операцию, действуйте следующим образом.

1-Соедините красную трубу (A) с трубой (B) и вставьте конус (C) в чистый резервуар (D).

2-Соедините синюю трубу (E) с трубой (B) и вставьте конус (C) в санирующий чистый резервуар (F).

Для лучших результатов используйте моющее и очищающее средство  предоставляемые изготовителем духовки

Химический состав продуктов, упомянутых выше:

Моющее средство: кальцинированная сода, концентрация не более 20 %.

Очистка: содержание соли лимонной кислоты и органических агентов изолирования, не более 15 %.

Важно

Использование продуктов с различными составами могут повредить систему и стенкы духовки, и любые остатки могут загрязнить продукты.

Подключение к электросети

Важные предостережения

Подключение должно быть произведено уполномоченным, квалифицированным персоналом, в соответствии с законодательными требованиями, с использованием соответствующих и указанных материалов.

Прибор снабжается напряжением 400V/3N/PE, которое может быть переключено к 230V/3/PE (см. приложенные монтажные схемы).

Прежде, чем сделать любую работу, выключите прибор из электросети.

Соедините прибор электросетью следующим образом.

1-Установите автоматический выключатель (B), близко к прибору, со следующими особенностями.

- Тепловое магнитное устройство (см. таблицу на странице 4),

- Класс B или C (IEC 898)

- Предохранитель прерыватель установлен в 30 миллиампер

2-Открутите винты и снимите стенку (A).

3-Соедините автоматический выключатель (B) с панелью прибора (C) и с электросетью, в соответствии со схемой электрической системы, размещенной в конце руководства. Используйте кабель со следующими особенностями.

- Вес: Š тип H05RN-F (обозначение 245 IEC 57)

- Температура использования: Š 70°C.

3-В конце операции поставьте на место стенку (A) и закрепите винты.

Преобразование поставки электричества

Чтобы выполнить эту операцию, действуйте следующим образом.

1-Выключите прибор из электросети.

2- Открутите винты и снимите стенку (A).

3-Совместите прыгун (B), чтобы сделать подключение к электросети терминалов (C-D) (см. приложенные монтажные схемы).

4-Используйте рычаги (E), чтобы установить перегрузки в 4 A.

5-Измените подключение к мотору (F) как показано.

6-Удалите картер (G) и измените подключение к терминалами нагревательного элемента (H) как показано.

7- Замените предохранитель (G).

8- Замените группу (A) и вворачивают винты назад на место

9-

Удалите испытательную этикетку индикатора напряжения из пластины (L) и применяйте новый, чтобы идентифицировать используемое напряжение

Важно

В  завершении операции убедитесь, что нет никаких сбоев.

Тестирование прибора

Важно

Прежде, чем прибор запустить прибор в эксплуатацию, система должна быть проверена. Проверить эксплуатационные режимы каждого отдельного компонента, чтобы идентифицировать любые сбои. Так же необходимо убедиться, что все соблюдены все нормы безопасности.

Чтобы проверить систему, выполните следующие проверки.

1-Откройте подачу воды и удостоверьтесь, что отсутствует утечка воды.

2-Включите основной выключатель, чтобы проверить подключение к электросети.

3-Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению в приборе, в случае необходимости, выполните преобразование (см. страницу 4).

4-Проверьте гидравлическое давление и регулируйте в случае необходимости (см. страницу 29).

5-Проверьте устройство безопасности (предохранители).

6-Выполните цикл приготовления без пищи, чтобы убедиться, что прибор работает правильно.

После тестирования, в случае необходимости, проинструктируйте пользователя о безопасности эксплуатации.

РЕГУЛЯТОРЫ                                                                                                                	8

Рекомендации по регулированию

Важно

Прежде, чем приступить регулированию, активизируйте все имеющиеся устройства безопасности и решите, нужно ли оповестить об этом  находящийся по близости персонал. В частности выключите водоснабжение, отключите поставку электричества, используя основной выключатель прибора, и предотвратите доступ людей ко всем устройствам, которые могли бы вызвать неожиданную угрозу их здоровью и безопасности.

Регулирование гидравлического давления

Чтобы выполнить эту операцию, действуйте следующим образом.

1- Открутите винты и снимите стенку (A).

2- Откройте винт водоснабжения (B).

3- Отвинчивайте заглушку (C).

4- Поворачивайте винт потребления воды рабочей камеры (D), чтобы достигнуть давления, измеряемого на манометре (E) как 1 бар.

Если гидравлическое давление слишком низко, установите устройство, чтобы увеличить давление.

5- Завинчивайте заглушку (C).

6- В конце операции поставьте на место стенку (A) и закрепите винты.

7- Прекратите доступ воды (B), когда операция закончена.

ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ										               9

Рекомендации по замене частей

Перед выполнением любой процедуры замены, активизируйте все имеющиеся устройства безопасности и решите, нужно ли штат на работе и тем в близости сообщить. В частности выключите водоснабжение, отключите поставку электричества, используя основной выключатель прибора, и предотвратите доступ людей ко всем устройствам, которые могли бы вызвать неожиданную угрозу их здоровью и безопасности.  Если изношенные части должны быть заменены, используйте только оригинальные запасные части.

Изготовитель не несёт ответственности за раны и травмы и ущерб от использования не оригинальных частей, или неправильной работы над прибором, которая может изменить требования безопасности без разрешения изготовителя. Заказывая детали, следуйте инструкциям  каталоге.

Замена плавких предохранителей

Чтобы выполнить эту операцию, действуйте следующим образом.

1- Открутите винты и снимите стенку (A).

2-Открывайте держатель плавкого предохранителя (B) и заменяйте поврежденный плавкий предохранитель (C).

3-Замените  держатель плавкого предохранителя и группу, когда операция закончена.

Замена лампы

Чтобы выполнить эту операцию, действуйте следующим образом.

1- Открутите винты и снимите панель, защищающую лампу (A).

2- Извлеките и замените лампу (B).

Важные предостережения

Во время процедуры, старайтесь, чтобы не коснуться лампы непосредственно; в случае необходимости наденьте защитные перчатки.

3- В завершении операции поставьте на место защитную панель и прикрутите винты.

Списание прибора

Списывая прибор, выполните несколько операций, обеспечивающих безопасность.

Чтобы гарантировать, безопасность прибора по отношению к людям или окружающей среде, все источники энергии (электричество, и т.д.) должны быть разъединены и предоставлены непригодные, и любая из жидкостей должна быть слита (смазки, жидкости, и т.д.).

Поместите прибор в подходящее место, которое не легкодоступно, с барьерами, чтобы ограничить доступ к нему.

Когда проверены все компоненты в соответствии с химическими особенностями, утилизируйте их отдельно в соответствии с законодательством.

Важно

Не сливайте неразлагаемые микроорганизмы, смазочные материалы, и неметаллические компоненты (каучук, поливинилхлорид, смолы, и т.д.) в окружающую среду. Утилизируйте их в соответствии с законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАРКОНВЕКТОМАТОВ (FX 61 E1-2)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА (FX 101 E1-2)

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (FX 61/101 E1-2 - 400V 3N - A)

| Сокр. | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Блок управления |
| 2 | Безопасность контактор |
| 3 | Нагревание контактор |
| 4 | По часовой стрелке двигатель контактор |
| 5 | Анти-по часовой стрелке двигатель контактор |
| 6 | Терминал контроля за энергией |
| 7 | Выключатель |
| 8 | Плавкий предохранитель |
| 9 | Термическое реле перегрузки |
| 10 | Нагревательный элемент |
| 11 | Соединитель с 6 pin (400V 3N) |
| 12 | Соединитель с 6 pin (230V 3) |
| 13 | Двигатель вентилятора |
| 14 | Передний групповой вентилятор |
| 15 | Тыловой групповой вентилятор |
| 16 | Моторизованный клапан |
| 17 | Соленоидный клапан воды полоскания рабочей камеры |
| 18 | Сливной водный соленоидный клапан |
| 19 | Соленоидный клапан водырабочей камеры |
| 20 | 2 |
| 21 | Лампа духовки |
| 22 | Дисплей |
| 23 | Электронная карта |
| 24 | Термостат безопасности |
| RTD1 | Термозонд (термощуп) |
| RTD2 | Измеритель температуры |
| RTD3 | Слив |
| RTD4 | Дополнительный зонд |
| S1 | Выключатель давления слива |
| S2 | Рабочая камера выключатель давления |
| S3 | Дверной микровыключатель |
| S5 | Выключатель давления полоскания |
| M3 | Моторизованный клапан микро выключатель |

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ (FX 61/101 E1-2 - 400V 3N - A)

| Сокр. | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Блок управления |
| 2 | Контактор безопасности |
| 3 | Контактор нагрева |
| 4 | Нагревательный элемент |