ФРИТЮРНИЦА HDF 4, HDF 4+4 Руководство по эксплуатации GRC СОДЕРЖАНИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ 3 2. НАЗНАЧЕНИЕ 3 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ 3 5.УСТРОЙСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 4 6. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 5 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 5 8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 6 9.УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 6 7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 6 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7 ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2 ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное руководство и храните его в доступном месте

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией, принципом действия, техническим обслуживанием и эксплуатацией электрических фритюрниц HDF ''GRC''

1.2. Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Фритюрница  HDF предназначена для жарки во фритюре с использованием специальной  сетчатой корзины: - картофеля; - чипсов; - хвороста; - рыбы; - мяса; - беляшей; - пирожков; - пончиков; - овощей (лук); - котлет по-киевски и других продуктов в большом количестве жира или масла на предприятиях общественного питания.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | HDF 4 | HDF 4+4 |
| --- | --- | --- |
| Объем бака для масла, шт. х л | 1х4 | 2х4 |
| Внутренний размер бака для масла, мм | 186х270х170 | 186х270х170 |
| Диапазон регулировки температуры, оС | 60…190 | 60…190 |
| Температура срабатывания ограничителя температуры, оС | 230 | 230 |
| Количество корзин для жарки, шт | 1 | 2 |
| Длина ручки, мм | 240 | 240 |
| Параметры электросети, В/Гц/кол.фаз | 220 / 50/1 |
| Мощность, кВт | 2,5 | 5 |
| Вес, кг | 5,3 | 10,0 |
| Габариты | 385х275х300 | 385х480х300 |

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

|  | КОЛИЧЕСТВО (шт.) |
| --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | HDF 4 | HDF 4+4 |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
| Фритюрница | 1 | 1 |
| Корзина для жарки | 1 | 2 |

5. Устройство оборудования

HDF 4                                                     HDF 4+4

Рис.1

1. Переключатель
2. Индикатор
3. Регулятор температуры
4. Электрический ящик
5. Электрический нагреватель

6. Силовой электрокабель
7. Резиновые опоры
8. Каркас
9. Корзина для жарки
10. Бак для масла
11. Защита электрических соединений

5.1. Фритюрница HDF4  имеет один бак,  фритюрница HDF4+4  два бака  (в ней можно готовить 2 разных типов продукта).

5.2. На оборудовании установлен  термостат, необходимый для настройки и автоматического регулирования температуры. Индикаторы мощности и нагрева необходимы для отображения данных.

5.3. Если температура масла выше предельной, предохранительное устройство автоматически отключает оборудование от электросети. Это помогает избежать повышенной температуры во время рабочего цикла (при срабатывании перезагрузите предохранительное устройство вручную).

5.4. Если электрическая ящик поднят, срабатывает автоматический микропереключатель  и отключает оборудование от электросети.

5.5. Рукоятка корзины для жарки   разборная.

5.6. Оборудование  имеет  резервуар для масла, выполненный из нержавеющей стали  с калибровочной отметкой уровня масла.

5.7. Оборудование  просто  в эксплуатации, чистке, хранении и транспортировке.

5.8. Электрический ТЭН  имеет защиту, его легко извлечь из бака для масла  и при необходимости прочистить ТЭН нагрева и бак для масла.

5.9. Во время транспортировки обращайтесь с оборудованием бережно, запрещается переворачивать оборудование и  хранить его на открытом воздухе. Оборудование должно храниться в хорошо вентилируемом помещении.

6. Установка оборудования.

6.1. Напряжение в сети должно соответствовать требуемому.

6.2. Рядом с оборудованием должен быть установлен автоматический выключатель.

6.3. На задней крышке оборудования расположен заземляющий болт. Подсоедините заземляющий шнур к медному проводу диаметром не менее 2 мм². 6.4. Перед началом эксплуатации проверьте безопасность всех подсоединений и заземления.

6.5.  Допускается  к установке оборудования только квалифицированный персонал.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1.  Проверьте  подключения оборудования к электросети и убедитесь в том, что параметры электросети соответствуют требуемым.

7.2. В баке для масла находится отметки для уровня масла. Отметка MAX указывает на максимальный уровень масла, и отметка MIN указывает на минимальный уровень масла.

7.3. После подсоединения оборудования к сети активируется зеленый индикатор. Поверните регулятор  температуры  и поместите значок с нужной температурой против красной отметки, включится  желтый индикатор. Это указывает на то, что ТЭНы включились и  масло в баке нагревается.

7.4.  Когда температура масла достигает требуемой, регулятор температуры автоматически отключает ТЭНы,  отключается   желтый индикатор. Если температура масла понижается, регулятор температуры автоматически включает ТЭНы,  желтый индикатор включается. Данная операция повторяется автоматически,  температура масла постоянно находится в пределах заданной.

7.5. Крышка бака для масла предназначена специально для того, чтобы бак был чистым и масло быстро не охлаждалось. Помещая крышку на бак, убедитесь в отсутвии воды на ней, иначе масло может выплеснуться.

7.6.  В комплект с оборудованием входит  корзина для жарки пищи. Корзина для масла оснащена  рукояткой.  Во время рабочего цикла корзина для жарки находится в масле. После окончания рабочего цикла поднимите корзину.

7.7.  После окончания рабочего цикла, поверните регулятор температуры против часовой стрелки и поместите его в начальную позицию, далее обесточьте оборудование. После того, как масло остыло, слейте его из бака.

7.8.  Извлеките ТЭНы из бака и прочистите их.

7.9.  На оборудовании находится кнопка перезагрузки защитного устройства. В случае перегрева масла срабатывает защитное устройство. Для перезагрузки оборудования нажмите кнопку перезагрузки.

7.10. В электрической коробке расположен микропереключатель. После того ТЭН была помещена в бак для масла, микропереключатель  включен и электросхема разблокирована.

7.12.  Используйте только свежее растительное масло.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

8.1.  Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети и остывшем до комнатной температуры.

8.2.  Для того чтобы содержать оборудование в чистоте, регулярно очищайте бак для масла  и ТЭНы от осадков и остатков масла.

8.3. До и после каждого использования оборудования необходимо тщательно вымыть нейтральным моющим средством все рабочие части, соприкасающиеся с продуктами питания.

Для очистки оборудования нужно:

- Отключить оборудование от электросети.

- Вынуть корзину для жарки.

- Снять ТЭНы.

- Вынуть бак для масла.

8.4. Для очистки панели управления запрещено применение воды.

8.5. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить.

9. Устранение неполадок

| Неисправность. | Причины. | Возможные устранения неполадки. |
| --- | --- | --- |
| 1.Оборудование подключено к сети, но зеленый индикатор не включается, и оборудование не нагревается. | 1.Штепсельная вилка подключена некорректно. 2.Микропереключатель подсоединен некорректно. | 1. Замените штепсельную вилку. 2.Корректно установите микропереключатель. |
| 2. После перегрева ТЭНы не нагреваются. | 1. Активировано защитное устройство. | 1. Нажмите кнопку перезагрузки от защитного устройства. |

В случае возникновения иных неполадок, обесточьте оборудование и свяжитесь с сервисным центром.

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. К эксплуатации оборудования допускается только специально обученный персонал.

10.2. Запрещается модифицировать оборудование, выполнять самостоятельный ремонт, который  может привести к необратимым последствиям.

10.3.Запрещается чистить оборудование под прямым напором воды или опускать в воду электрическую коробку во время чистки.

10.4.Запрещается прикасаться к баку для масла во время рабочего цикла, горячая поверхность которого может вызвать ожоги.

10.5.Запрещается использовать электросеть с другими показателями напряжения. Не используйте автоматический   переключатель, не соответствующий требованиям безопасности.

10.6. Запрещается размещать на поверхности оборудования острые и тяжелые предметы.

10.7. После окончания рабочего цикла обесточьте оборудование.

10.8. Установка и техническое обслуживание оборудования должно производиться только специалистами сервисного центра.

10.9. При повреждении силового электрокабеля  обратитесь в сервисный центр для его замены.

10.10. Во время эксплуатации, рукоятка, штепсельная вилка и переключатель должны быть сухими.

10.11. Уровень масла во время рабочего цикла не  должен быть ниже минимального уровня.

10.13.Запрещается использовать для жарки старое масло.

10.14. Не допускается заливать воду во фритюрницу.

10.15. Включать оборудование только при наличии масла.

10.16. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

10.17. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

10.18. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам сервисного центра.

10.19. Оборудование предназначено для приготовления различных видов продуктов во фритюре. Использование оборудования не по назначению не допускается.

10.20. При работе с оборудованием рекомендуется носить специальную рабочую одежду. Рукава должны быть застегнуты. Волосы должны быть забраны косынкой.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Фирма-производитель оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящем руководстве.

11.2 Гарантия на оборудование действует в течение 6 (шести) месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

11.3 Гарантия дает покупателю право на бесплатную замену или ремонт деталей и узлов, признанных неисправными по вине производителя представителями службы сервиса Поставщика.

11.4 Рекламации по качеству и комплектации принимаются в течение 2 (двух) недель с момента отгрузки оборудования со склада Поставщика.

11.5 В случае, если по заключению сервисного центра Поставщика выход из строя Товара будет признан не гарантийным случаем, то ремонт производится по расценкам сервисного центра Поставщика.

11.6 Гарантия не предоставляется на следующие расходные материалы и запасные части, подверженные износу при нормальной эксплуатации Товара:

- режущие диски, шнеки, ножи для измельчительного и режущего оборудования;

- электрические и светодиодные лампы, лампы индикации и т.п.;

- кнопки (выключатели), приводные ремни, фильтры, петли, замки;

- резиновые прокладки, уплотнители, сальники и т.п.;

- нагревательные элементы.

11.7 Изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по вине пользователя.

Приложение 1

Сборочный чертеж

HDF 4                                                     HDF 4+4

1. Крышка бака для масла
2. Электрический ящик
3. Переключатель
4. Регулятор температуры
5. Микровыключатель
6. Фарфоровые изоляторы 
7. Электрический нагреватель
8. Бак для масла
9. Корзина для жарки
10. Каркас
11. Резиновые опоры
12. Защита электрических соединений

Приложение 2

Электрическая схема