ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКОВОРОДЫ

1 G1BR1E

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

УКАЗАТЕЛЬ

1 часть

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ							стр. 3

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ						стр. 4

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ							стр. 7

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ									стр. 8

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ						стр.11

6. НЕИСПРАВНОСТИ								стр.12

2 часть

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

7. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА						стр.13

8. РЕГУЛИРОВКА									стр.19

9. ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ								стр.20

ПРИЛОЖЕНИЯ										стр.21

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данное Руководство состоит из 2 частей.

1-я часть содержит всю информацию, необходимую для различных пользователей оборудования.

2-я часть содержит информацию, предназначенную для опытных специалистов, которые имеют право заниматься перемещением, перевозкой, установкой, техническим обслуживанием, ремонтом и демонтажем оборудования.

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Данное Руководство входит в комплект оборудования. Оно было разработано изготовителем для предоставления необходимой информации  операторам, которые будут с ним работать в течение всего периода эксплуатации.

Помимо соблюдения всех правил техники безопасности при работе с оборудованием, пользователи должны внимательно ознакомиться с данным Руководством и строго соблюдать приведенные в нем указания. Знание данной информации поможет избежать риска травм оператора и поможет предотвратить повреждение оборудования.

Руководство следует хранить рядом с оборудованием в течение всего срока эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в Руководство без предварительного уведомления.

Некоторые разделы, содержащие особо важную информацию, помечены специальными символами:

ОСТОРОЖНО

Обозначает необходимость соблюдать осторожность, чтобы не подвергать риску здоровье и безопасность людей и предотвратить материальный ущерб.

ВАЖНО

Этим знаком отмечается особенно важная информация технического характера.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ОБОРУДОВАНИЯ

Изображенный ниже шильдик прикреплен непосредственно к аппарату. На нем приведены необходимые данные, а также все указания, необходимые для безопасной работы.

А) Модель аппарата

В) Тип

С) Наименование изготовителя

D) Класс изоляции

E) Год выпуска

F) Номер шильдика

G) Степень защиты

H) Страна назначения

L) Напряжение (В)

M) Потребление (А)

N) Частота (Гц)

P) Заявленная мощность (кВт)

Q) Напряжение

R) Максимальный напор воды (бар)

S) Расход воды (л/час)

T) Скорость вращения (об/мин)

U) Тип обслуживания

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ

При необходимости обращайтесь в один из лицензированных сервисных центров изготовителя.

В любом запросе указывайте данные, приведенные на шильдике, и тип проблемы.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Сковорода проектирована и изготовлена для приготовления пищи на предприятиях общественного питания.

Основные детали

A) Крышка дежи.

B) Жарочная дежа, изготовленная из нержавеющей стали.

C) Отверстие для выпуска жара, образующегося во время работы нагре-вательных элементов.

D) Ручка опрокидывания дежи для опорожнения дежи.

E) Ручка управ-ления нагреватель-ными элементами для регулировки мощности нагрева.

F) Индикатор-ная лампа напряже-ния, сигнализирующая о подаче  электро-питания.

G) Индикатор-ная лампа темпера-туры воды, сигнализирующая о нагреве воды в деже.

H) Регулируемые ножки для идеального выравнивания аппарата на полу.

L) Кран воды для регулировки водяного потока.

M) Устройство подачи воды для направления водяного потока внутрь дежи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблицы с техническими данными и схемы подключения приведены в конце Руководства.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Несмотря на то, что оборудование комплектуется всеми необходимыми предохранительными устройствами, во время установки и подключения к сети электропитания, при необходимости, можно установить дополнительные защитные приспособления в соответствии с действующими нормами местного законодательства.

На рисунке изображено расположение предохранительных устройств.

Защитный термостат блокирует подачу электроэнергии в случае перегрева.

ОСТОРОЖНО

Ежедневно проверяйте исправность предохранительных устройств.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

На иллюстрации показано, каким образом подается информация, предусмотренная техникой безопасности.

А) Табличка с маркировкой ЕС: обозначает соответствие оборудования стандартам ЕС.

В) Опасность ожога: опасайтесь горячих поверхностей.

С) Опасность общего характера: указывает на предосторожности, кото-рые необходимо соблю-дать во время установки оборудования (в соот-ветствии с  действующими нормати-вами, в хорошо провет-риваемых помещениях).

D) Опасность общего характера: указывает на предосторожности, которые необходимо соблюдать во время установки и запуска оборудования в эксплуатацию.

E) Опасность общего характера: запрещается мыть аппарат под струями воды.

F) Опасность общего характера: перед осуществлением любой операции внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством.

G) Опасность защемления рук: не вводите руки внутрь сковороды во время работы.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАКАЗУ

По заказу оборудование комплектуется следующими аксессуарами:

А) Сливная решетка

В) Сливной сифон

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время проектирования и изготовления аппарата особое внимание уделялось факторам риска, связанным с безопасностью  эксплуатационного персонала. Помимо соблюдения всех требований в области техники безопасности, изготовитель придерживался общих правил качественного производства и использования технологий. Содержащаяся в Руководстве информация служит для привлечения внимания пользователя к особо важным моментам по предотвращению какой-либо опасности или риска. В любом случае, оператор должен соблюдать осторожность.

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в настоящем  Руководстве, в особенности, раздел, посвященный безопасности.

Запрещается вскрывать, отключать или снимать предусмотренные предохранительные устройства. Несоблюдение данных требований ведет к большому риску, связанному с безопасностью и здоровьем операторов.

Перед началом эксплуатации оборудования изучите его органы управления, их основные функции и способы включения и выключения аппарата.

Оборудование следует использовать исключительно по назначению; любое иное использование представляет собой потенциальный источник риска для безопасности и здоровья людей, а также может привести к материальному ущербу. ездоровья оп источник риска для безопасности и здоровья опчения аппарата.

Все операции по техническому обслуживанию, требующие специальных знаний либо способностей, должны выполняться только квалифицированными мастерами.

Для соблюдения санитарно-гигиенических требований и предохранения обработанных продуктов от заражения, тщательно очищайте все детали, напрямую либо косвенно соприкасающиеся с пищей и прилегающими зонами. При очистке оборудования пользуйтесь исключительно моющими средствами, предназначенными для мытья поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами. Категорически запрещается пользоваться воспламеняющимися либо содержащими вредные для здоровья вещества моющими средствами. Очистку аппарата следует проводить каждый раз по окончании его эксплуатации.

По завершении рабочего дня убедитесь в том, что ручки управления отключены, а аппарат отсоединен от сети электропитания.

В случае длительного простоя аппарат следует не только полностью отключить от сети электропитания, но и провести тщательную очистку всех внутренних и внешних поверхностей, а также производственного помещений; при этом придерживайтесь рекомендаций изготовителя и требований действующего законодательства в данной области.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО

Несчастные случаи во время работы с оборудованием зависят от многих причин, которые не всегда можно предвидеть и проконтролировать. Некоторые несчастные случаи происходят из-за неблагоприятных и непредвиденных факторов, связанных с окружающей средой, другие - по вине пользователя. Операторы должны использовать аппарат исключительно по назначению и никогда не должны пытаться модифицировать аппарат с целью изменения его рабочих характеристик. Перед тем как приступить к эксплуатации, убедитесь в исправности всех предохранительных устройств.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

На аппарате расположены органы управления для включения основных функций.

А) Ручка управления ТЭНами: служит для включения, отключения и регулировки нагревательных элементов.

В) Индикаторная лампа напряжения: включение данной лампы сигнализирует о подаче электропитания.

С) Индикаторная лампа температуры: включение данной лампы сигнализирует о том, что вода не достигла установленной температуры. По достижении нужной температуры данная индикаторная лампа выключается.

D) Кран воды для регулировки водяного потока.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ

Включение

1. Включите главный автоматический выключатель для подачи электроэнергии.

2. Поверните ручку (А) по часовой стрелке (положение а) и установите ее на максимальную мощность для включения нагревательных элементов.

Примечание: включатся индикаторные лампы (В) и (С), а по достижении рабочей  температуры индикаторная лампа (С) выключится.

Выключение

1. Поверните ручку (А) против часовой стрелки (положение b) для выключения нагревательных элементов.

2. Выключите главный автоматический выключатель для отключения электроэнергии.

НАПОЛНЕНИЕ ДЕЖИ ВОДОЙ

Для наполнения дежи водой поступайте следующим образом:

1. Приподнимите крышку (А).

2. Откройте кран (В) и наполните дежу водой при помощи устройства подачи воды (С).

3. После того, как вода достигнет нужного уровня (D), закройте кран (В).

4. Закройте крышку (А).

ОПОРОЖНЕНИЕ ДЕЖИ

Для опорожнения дежи поступайте следующим образом:

1. При помощи главного выключателя отключите аппарат от сети электропитания.

2. Приподнимите крышку (А).

3. Поворачивайте ручку (В) по часовой стрелке для наклона дежи и ее опорожнения.

ВАЖНО

Не прилагайте силы во время наклонения дежи, чтобы не повредить подъемный механизм.

4. Поворачивайте ручку (В) против часовой стрелки для возврата дежи в исходное положение.

5. Закройте крышку (А).

ДЛИТЕЛЬНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Если аппарат не используется в течение долгого времени, поступайте следующим образом:

1. При помощи выключателя отключите аппарат от сети электропитания.

2. Тщательно очистите аппарат и прилегающую к нему зону.

3. Смажьте пищевым вазелиновым маслом поверхности из нержавеющей стали.

4. Выполните полное техническое обслуживание.

5. Покройте аппарат защитным челом, оставив несколько отверстий для циркуляции воздуха.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения исправной работы аппарата придерживайтесь следующих рекомендаций:

- пользуйтесь только фирменными комплектующими;

- проверяйте, чтобы уровень воды никогда не превышал указанного уровня (А);

- не используйте аппарат для жарки во фритюре.

ОСТОРОЖНО

Никогда не используйте аппарат без воды – это может привести к повреждению корпуса сковороды.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Для поддержания аппарата в исправном рабочем состоянии следует проводить техническое обслуживание, предусмотренное изготовителем. Правильное, регулярное техобслуживание поможет добиться оптимальных рабочих характеристик, длительного срока службы и безопасности во время эксплуатации.

ОСТОРОЖНО

Перед началом техобслуживания включите все предохранительные устройства и, при необходимости, оповестите работающий поблизости персонал. При помощи выключателя отключите аппарат от сети электропитания.

Каждый раз по окончании эксплуатации, а также при необходимости проведите очистку:

- внешних поверхностей;

- жарочной дежи;

- всего аппарата и прилегающей зоны (см. раздел 9).

Каждый раз через 100 часов работы квалифицированные мастера должны выполнить следующие операции:

- проверку исправности предохранительного термостата;

- проверку исправности электропроводки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

Учитывая то, что оборудование предназначено для работы с пищевыми продуктами, следует уделять особое внимание его очистке и гигиене. Всегда содержите аппарат и прилегающую к нему зону в полной чистоте.

ВАЖНО

Перед началом очистки отключите аппарат от сети электропитания при помощи выключателя.

Придерживайтесь следующих указаний:

1. Для очистки деталей аппарата пользуйтесь только теплой водой, специальными моющими средствами и неабразивными материалами.

ОСТОРОЖНО

Запрещается использовать моющие средства, содержащие вредные и опасные для здоровья людей вещества (растворители, бензин и т.д.).

2. Ополосните поверхности питьевой водой и вытрите их. Запрещается пользоваться подаваемыми под давлением струями воды.

3. Соблюдайте особую осторожность при очистке поверхностей из нержавеющей стали. В частности, не пользуйтесь коррозийными моющими средствами, не применяйте абразивные материалы и острые инструменты.

4. Своевременно очищайте аппарат от остатков пищи, не давайте им присохнуть.

5. Удаляйте известковые отложения, которые могут образовываться на некоторых поверхностях аппарата.

6. НЕИСПРАВНОСТИ

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед отгрузкой с завода изготовителя оборудование было предварительно протестировано. Приведенная ниже информация может оказаться полезной для обнаружения и устранения причин аномальной работы в процессе эксплуатации оборудования. Некоторые из этих проблем могут быть решены непосредственно пользователем, для устранения других проблем необходима помощь квалифицированных мастеров.

| Неисправность | Причины | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Не включаются нагревательные элементы | Неправильное подключение к сети электропитания | Проверьте правильность подключения кабелей к сети электропитания |
|  | Срабатывание предохранительного термостата | Восстановите изначальный рабочий режим аппарата (см. раздел 13) |
|  | Поломка переключателя | Замените переключатель |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

7. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

ВАЖНО

Во время перемещения и установки оборудования придерживайтесь указаний изготовителя, которые нанесены непосредственно на упаковку, на оборудование, а также приведены в настоящем Руководстве.

Лица, которые будут осуществлять данные операции, при необходимости должны принять меры по предохранению персонала, привлеченного для выполнения этой работы.

УПАКОВКА И РАСПАКОВКА

Упаковка аппарата имеет небольшие габариты, что облегчает его перевозку.

Для упрощения транспортировки некоторые детали аппарата отгружаются в разобранном виде, соответствующим образом защищенными и упакованными.

На упаковке содержится вся информация, необходимая для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

При распаковке аппарата проверьте, не был ли он поврежден во время транспортировки, а также проверьте комплектность поставки.

Упаковочная тара сдается в утильсырье в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В зависимости от места назначения, транспортировка может осуществляться различными способами.

На рисунке представлены наиболее распространенные методы перевозки.

Чтобы избежать случайных перемещений аппарата во время перевозки, его рекомендуется закрепить на используемом транспортном средстве.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПОДНЯТИЕ

Аппарат можно перемещать при помощи вильчатого подъемного механизма либо крюка соответствующей грузоподъемности.

Перед выполнением данной операции проверьте местоположение центра тяжести груза.

ВАЖНО

При использовании подъемного устройства не повредите трубы для подключения к системе водоснабжения и слива.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Все фазы установки оборудования очень важны. При необходимости, перед началом установки примите меры по предохранению персонала, привлеченного для выполнения этой работы. Следите за строгим соблюдения нормативных требований, разработанных для временных строительных площадок. Кроме того, перед установкой следует выбрать наиболее подходящее для этого место.

Зона, предназначенная для установки аппарата, должна быть оснащена системой водоснабжения, системой слива отходов производства, соответствующим образом освещена. Также, во избежание порчи и заражения пищевых продуктов, она должна отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

Вы можете предварительно отметить на полу выбранное для  установки оборудования место.

Если стены не выдерживают температуру, превышающую 150ºС, установите аппарат на расстоянии минимум 5 см от стены.

МОНТАЖ ДЕМОНТИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Оборудование поставляется с частично демонтированными компонентами; при установке данные компоненты необходимо смонтировать на аппарат.

В частности, следует смонтировать опорные ножки (А).

ВЫРАВНИВАНИЕ

Выровняйте аппарат на полу при помощи опорных ножек (А).

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ЛИНЕЙКУ

Чтобы смонтировать оборудование в линейку («бок о бок»), поступайте следующим образом:

1. Нанесите пищевой герметик на боковины, которые будут соприкасаться друг с другом (см. рисунок).

2. Придвиньте аппараты друг к другу.

3. Соедините аппараты при помощи крепежных элементов.

4. Удалите излишки герметика и скотча.

5. Нанесите герметик на внутреннюю часть крышки (А) и закройте ею место соединения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для подключения оборудования к сети водоснабжения соедините водопроводную трубу со штуцером аппарата. Между двумя трубами следует установить отсекающий вентиль (А), чтобы при необходимости перекрывать подачу воды. В верхней части крана установите легко доступные фильтры.

ОСТОРОЖНО

Аппарат следует подключить к системе водоснабжения с характеристиками, приведенными в таблице ниже.

| Описание | Значение |
| --- | --- |
| Давление | 200 ÷ 450 кПа (2 ÷ 4,5 бар) |
| pH | 7 ÷ 7.5 |
| Проводимость | < 200 mS/см |
| Жесткость | 9 ÷ 13ºf (5 ÷ 7ºd, 6.3 ÷ 8.8º, 90 ÷ 125 частей на миллион) |
| Содержание солей и ионов металла Хлориды Сульфаты Железо Медь Марганец | > 30 мг/л > 40 мг/л > 0,1 мг/л > 0,05 мг/л > 0,05 мг/л |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ВАЖНО

Подключение к сети электропитания должно производиться квалифицированным персоналом, при соблюдении требований соответствующего законодательства и с применением рекомендуемых инструментов. В стандартной версии машина выпускается на 400В/3, по заказу - на 230В/1.

ОСТОРОЖНО

Перед выполнением любой операции отключите аппарат от сети электропитания.

Аппарат подключается к сети электропитания следующим образом:

1. Установите вблизи аппарата автоматический выключатель (А) с регулируемым термическим расцепителем и блокиратором дифференциала.

2. Демонтируйте панель (В).

3. Подсоедините автоматический выключатель (А) к клеммнику (С) на аппарате – см. рисунок и электрическую схему в приложении.

Примечание: пользуйтесь кабелем типа H05RN-F.

ВАЖНО

При подключении к сети электропитания будьте особенно внимательны с нейтралью и проводом заземления.

4. По завершении операции установите на место панель (В).

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

В стандартной версии аппарат предназначен для работы на напряжении 400В/3 (это значение указано на шильдике); существует возможность трансформации работы аппарата на 230В/3, для этого поступайте следующим образом:

ОСТОРОЖНО

Перед выполнением любой операции отключите аппарат от сети электропитания.

1. Демонтируйте панель управления (А).

2. Введите мост (В) для подключения к клеммам (С) и (D).

3. Измените подсоединения клеммника (Е) в соответствии с рисунком.

4. Вновь установите на место панель (А).

5. Снимите с шильдика наклейку со значением напряжения и замените ее на новую, с указанием изменившегося напряжения аппарата.

ВАЖНО

По окончании операции проверьте исправность работы аппарата.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНАЧАЛЬНОГО РАБОЧЕГО РЕЖИМА АППАРАТА

При срабатывании предохранительного термостата необходимо вернуть аппарат к прежним условиях работы; для этого поступайте следующим образом:

1. При помощи выключателя отключите аппарат от сети электропитания.

2. Дайте аппарату остыть в течение примерно 10 минут.

3. Приподнимите крышку (А).

4. Поворачивайте ручку (В) по часовой стрелке для наклона дежи и получения доступа к предохранительному термостату (С).

Примечание: если сковорода установлена между другими единицами оборудования (в линейку), снимите фронтальную панель (D) для доступа к предохранительному термостату (С).

5. Нажмите кнопку (Е) предохранительного термостата для подачи электропитания.

6. По окончании операции восстановите первоначальные рабочие условия аппарата.

ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Перед запуском оборудования в эксплуатацию следует проверить работу  каждого узла и убедиться в отсутствии неисправностей и аномалий. Также необходимо убедиться в строгом соблюдении всех санитарно-гигиенических условий и техники безопасности.

Проверка оборудования проводится следующим образом:

1. Проверьте, соответствует ли напряжение сети напряжению аппарата.

2. При помощи автоматического выключателя проверьте, подключен ли аппарат к сети электропитания.

3. Проверьте исправность предохранительных устройств.

По окончании проверки проинструктируйте пользователя и объясните ему правила безопасной эксплуатации оборудования в соответствии с предписаниями действующего законодательства.

8. РЕГУЛИРОВКА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ

ВАЖНО

Перед любой регулировкой включите все предохранительные устройства и, при необходимости, предупредите персонал, работающий поблизости. Отключите аппарат от сети электропитания при помощи выключателя и перекройте доступ ко всем деталям, которые при неожиданном включении могут оказаться опасными для здоровья людей.

РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСИРОВКИ КРЫШКИ

Данная регулировка выполняется следующим образом:

1. Вставьте ключ (А) в шестиугольник (В).

2. Крепко удерживайте ключ (А) и, одновременно с этим, отвинтите стопорные винты (С).

3. Вращайте ключ (А) по часовой либо против часовой стрелке для регулировки балансировки крышки.

4. После того, как вы отрегулируете балансировку крышки, завинтите винты (С), но не затягивайте их.

5. При помощи ключа (А) поворачивайте вал до тех пор, пока он не встанет в одно из специальных гнезд.

6. Окончательно затяните винты (С).

9. ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

Для замены деталей аппарата не требуется помощи квалифицированного персонала: пользователь сможет осуществить ее самостоятельно.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ВАЖНО

Данная операция должна выполняться опытными мастерами, при соблюдении действующего законодательства в области техники безопасности. Не выбрасывайте материалы, не поддающиеся биологическому разложению: смазочные масла и не содержащие железа вещества (резина, ПВХ, смолы и т.д.). Сдача данных материалов в утильсырье должна осуществляться в соответствии с положениями действующего законодательства.

ПРИЛОЖЕНИЯ

| Модель | Дежа | Мощ-ность | Электрические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Напряжение | Частота | Сила тока |
| 1G1BR1E | 1 шт. 9 кВт 400В – 3 50-60 Гц 13А на 40 л 230В – 3 22,5А |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Подключение к сети электропитания

Решетка слива

Подключение холодной воды

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

1 – Клеммник

2 – Дистанционный выключатель нагревательных элементов

3 – Клеммник нагревательных элементов

4 – Нагревательные элементы 6 х 1500 кВт

5 – Термостат с соосным двуполярным выключателем

6 – Индикаторная лампа термостата

7 – Сетевая индикаторная лампа

8 – Микровыключатель ограничителя хода дежи

9 – Предохранительный термостат (ограничитель температуры)