ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Газовая плита с жарочным шкафом и промежуточным шкафчиком

| ТИП | КОД | ШИФР |
| --- | --- | --- |
| PS – 67/1-0 | 3048.0.001 | 20788 |

Инструкция: код111.2.608, шифр 84705

1.	НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Газовая плита применяется для приготовления пищи. Верхняя часть газовой плиты оборудована шестью открытыми горелками (конфорками), на которые устанавливается посуда. Пищу можно варить в кастрюлях (наприм., супы, картофель, макароны, рис) либо жарить, тушить или обжаривать на сковородках (наприм., котлеты, птица, картофель). Нижняя часть газовой плиты оборудована духовкой, в которой приготовляется пища (жарение птицы, стеков, выпечка кондитерских изделий), а также промежуточным шкафчиком на кронштейнах для хранения посуды. Газовая плита предназначена только для применения в больших кухонных цехах. Применение плиты в других целях запрещается.

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Размеры: ширина глубина высота | 1200 мм 700 мм 875 мм |
| --- | --- |
| Размеры духовки: ширина глубина высота | 540 мм 560 мм 300 мм |
| Мощн.горелки жар.ш.: | 6,5 кВт |
| Мощн.горелки плиты: | 4x3,5кВт+2x5,5кВт |
| Потребляемая мощнос.: | 31,5 кВт |
| Штуцер вых.для газа: | R ¾" |
| Вид прибора: | A1 |
| Категория: | II2H3B/P |
| Расход: Прир. газ G20 ; 20 мбар Сжиженный нефтян.газ G30/G31; 30 мбар | 3,33 м3/ч 2,49 кг/ч |
| Масса: | 157 кг |

Уровень звука создаваемый прибором - не более 70 дБ (А).

3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЛЕГЕНДА:

1. Кнопка терморегул.клапана

2. Кнопка для выключ.элемента

3. Кнопка для включения  зажигательного пламени

4. Пьезозажигалка

5. Кнопка горелки плиты

6. Открытая плита

7. Горелка откр.плиты

8. Жарочный шкаф плиты

Рис 1: Газовая плита

4.	МОНТАЖ

4.1	Установка прибора

Газовую плиту можно разместить отдельно или в составе кухонной секции. Перед установкой прибора на предусмотренное место следует устранить защитную пленку. Газовая плита устанавливается в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность - то под воздухооочистительным зонтом.

Внимание !

Установка прибора в непосредственной близости стен, перегородок, кухонной мебели, декоративной облицовки и т.д. выполняется с условием, что они изготовлены из негорючего материала. При отсутствии данного условия перечисленные элементы необходимо обшить негорючим термоизо-ляционным материалом.

Необходимо обеспечить также выполнение всех требований по противопожарной защите.

Прибор устанавливается в горизонтальном положении (для выравнивания предусмотрены регулировочные ножки) и  эргономической высоте в 875 мм.

4.2	Подключение прибора

При подключении газовой плиты к сети газораснабжения необходимо установить  запорный вентиль. Подключение газовой плиты должно быть выполнено согласно действующих нормативов и законодательства.

Внимание!

Подключение прибора выполняет только уполномоченное и квалифицированное лицо, согласно с действующим законодательством, нормативами, рекомендациями и маркировкой на наклейке с надписями, а также с учетом мер безопасности.

Рис. 2: Позиция газовой подводки на приборе

4.3	Различные возможности установки закрытой газовой плиты

Закрытая газовая плита с одной горелкой устанавливается нами по заказу покупателя. Мощность газовой горелки составляет 5,5 кВт, расход газа – 0,44 кг/час.

Рис 3: Закрытая газовая плита

4.4	Подготовка прибора для работы на соответствующем виде газа

Подготовка плиты к работе на сжиженном нефтяном газе выполнена на заводе-изготовтеле. При наличии сети снабжения природного газа необходимо соблюдать следующую инструкцию:

Вначале следует заменить форсунки на горелках плиты для чего необходимо снять решетки, крышку горелки (рис.4; поз.1), несущее кольцо крышки горелки (рис.4; поз.2), а также поднять розетку (рис.4; поз.3) и жироуловитель (рис.4; поз.4), которых находится под перечисленными элементами. Затем, при помощи ключа 12, отвернуть форсунки (рис.4; поз.9) и произвести замену согласно таблице:

| Форсунка | Сжиженный нефтян.газ G30/G31; 30 мбар | Природный газ G 20; 20 мбар |
| --- | --- | --- |
|  | Малая горелка | Большая горелка | Духовкa | Малая горелка | Большая горелка | Духовкa |
| Диаметр отверстия | ( 0,9 мм | ( 1,1 мм | ( 1,35 мм | ( 1,35 мм | ( 1,65 мм | ( 1,8 мм |
| Обозначение | 90 | 110 | 135 | 135 | 165 | 180 |
| Кол-во форсунок | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |

4.5	Регулирование факела горелки

Регулировка горелки для применения сжиженного нефтяного газа выполнена на заводе. При переходе на природный газ  необходимо кроме замены форсунок настроить также требуемое количество воздуха. Для этого слует регулятор тяги (рис.4; поз.8) опускать по диффузору вниз (рис.4; поз.7) в направлении форсунки (рис.4; поз.9) до тех пор пока обеспечится соотвествующий факел (пламя).

4.6	Регулировка факела зажигательного пламени

Для использования сжиженного нефтяного газа зажигательное пламя отрегулировано на заводе. В случае применения природного газа необходимо настроить зажигательное пламя на правильный факел.

Для этого следует отвернуть винт (рис.4;поз.6а) и посредством отвертки (снизу) отворачивать форсунку (в зажигательном пламени) до тех пор, пока не установится правильный факел на зажигательном пламени.

Посредством регулирования втулки (рис.4;поз.6b) настраивается правильное сгорание смеси.Факел должен быть темно-синего цвета, без желтых верхушек и таких размеров, что при поворачивании газового крана макс. и мин. обеспечивается большое пламя горелки.

Затем все снятые элементы  необходимо установить в первоначальное положение.

Рис 4: Горелка

4.7	Замена форсунок горелки жарочного шкафа

Для замены форсунки следует выполнить следующее:

Открыть дверцы жарочного шкафа плиты и извлечь плиту, которая покрывает горелку. После этого при помощи ключа 12 отвернуть форсунку ( 1,35 мм и заменить ее форсункой ( 1,8 мм. Все остальные часть в обратном порядке установить в первоначальное положение, а также проверить пламя горелки.

Рис 5: Горелка жарочного шкафа

4.8	Регулировка факела горелки жарочного шкафа

Горелка жарочного шкафа отрегулирована на заводе для работы на сжиженном нефтяном газе. При переходе на природный газ необходимо настроить требуемое количество воздуха. Для этого применяется отвертка, при помощи которой отворачивается винт (рис.5; поз.1), а регулятор воздуха (рис.5; поз.2) передвигается в положение для обеспечения получения правильного сгорания смеси. Данное сгорание отличается ясным сформированным светло-синим пламенем вокруг сердцевины (без желтых верхушек).

4.9	Регулирование факела зажигательного пламени б духовке

Рис 6: Зажигательное пламя

В том случае, если прибор переключаем на другой вид газа, необходимо соответственно также отрегулировать зажигательное пламя.

- Отвернем запорный винт "A" и при помощи небольшой отвертки производится регулировка винта "B".

- Зажигательное пламя зажигается и посредством регулировки винта "B" настраивается факел.  Более точную настройку можно обеспечить также путем регулированием втулки "C".

5.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед началом эксплуатации необходимо удалить с поверхности прибора защитную пленку, что выполняется с применением моющего средства для стали Cr/Ni. Очищенную поверхность следует протереть сухой тряпкой.

5.1	Зажигание горелки плиты

Кнопку регулировочного крана (рис.1; поз.5) нажмем к прибору и повернем влево – на поз. »*« . В данном положении при помощи соответствующей зажигалки или спичек воспламеняется зажигательное пламя (рис.4; поз.6).

В данном положении кнопка удерживается около 20 секунд. Настоящее время необходимо для нагревания термоэлемента (рис.4, поз.5), который поддерживает проток газа в газовом кране. Пламя горит под несущим элементом крышки (рис.4; поз.2) и таким образом воспламеняет факел горелки – если кнопку газового крана повернем влево на макс.степень горения (поз . ( ) .Поворачиванием кнопки влево достигается мин.степень горения (поз. ( ) .  При поворачивании кнопки газового крана на поз. "0", факел горелки вместе с зажигательным пламенем гаснет. В случае небольших перерывов в работе  нет необходимости выключать зажигательного пламени (положение »*« ).

После окончания работы на плите необходимо обязательно повернуть все кнопки кранов в положение "O".

0 – горелка выключена

* - включение зажигательн. пламени

( - max. степень факела газ.горелки

(  - min. степень факела газ. горелки

Рис 7: Кнопка газового крана

  - Зажигаение горелки жарочного шкафа

Кнопка мини-сита (рис.1; поз.1) поворачивается в положение. »*«, а кнопка ( рис.1; поз.3 ) – нажимается к прибору и держится в данном положении. После этого несколько раз нажимается на кнопку пьезозажигалки (рис.1; поз.4), которая воспламеняет зажигательное пламя. После воспламенения зажигательного пламени кнопка (рис.1; поз.3), для нагревания термоэлемента, держится в нажатом положении еще около 5 до 10 секунд. Затем кнопка (рис.1; поз.1) поворачивается между положениями 1 и 8 для воспламенения горелки. Горелка жарочного шкафа и малое пламя выключаются путем нажатия на кнопку (рис.1; поз.2).

T°C

Поз. 1		  75

Поз. 2		110

Поз. 3		145

Поз. 4		180

Поз. 5		215

Поз. 6		250

Поз. 7		285

Поз. 8		320

Рис. 8: Кнопка терморегулировочного клапана

Внимание!

- Для извлечения противней или утяниц из жарочного шкафа необходимо надеть защитные рукавицы, в противном случае горячий воздух и водяной пар могут вызвать ожоги на руках.

- Если после пяти безуспешных попыток зажечь пламя воспламенение отсутствует, то пользователь должен прервать зажигание и вызвать уполномоченного сервисного работника.

6.	ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Плиту необходимо очистить ежедневно согласно следующего порядка:

- Прибор следует обесточить и подождать до его полного олхлаждения;

- Поверхности плиты и жарочного шкафа очищаются мокрой тряпкой, смоченной в теплой воде либо в моющем растворе. Перед повторным использванием поверхностей прибор следует тщательно осушить.

- Горелки (отверстия крышки горелки) и жироуловитель необходимо регулярно очищать.

Внимание!

- Очистка плиты водяной струей или высоконапорной чистящей машиной запрещается.

- Для очистки плиты не допускается применение проволочных губок, проволочных щеток или других абразивных средств очистки.

Периодические испытания и осмотр прибора необходимо выполнять ежегодно.

7.	ДЕЙСТВИЯ В ЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТА

В случае появления неисправности либо необычной работы плиты, необходимо прибор обесточить или перекрыть все газовые краны и вызвать уполномоченного сервисера.

8.	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

| Деталь | Код | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Несущая крышки (80 | 108.2.189 | 13247 |
| Крышка горелки (80 | 108.2.441 | 20030 |
| Крышка горелки (100 | 108.2.442 | 20031 |
| Несущая крышки (100 | 108.2.196 | 16337 |
| Вентури (80 | 108.2.190 | 13248 |
| Вентури (100 | 3015.1.004 | 15333 |
| Зажигательное пламя – горелка откр.плиты | 108.1.172 | 13233 |
| Зажигательное пламя – духовкa | TS-0552 | 46241 |
| Терморегулят. – MINISIT | TS-0544/2 | 46441 |
| Кран газовый PINTOSI | TS-0783 | 42142 |
| Горелка жарочного шкафа | TS-1006 | 44431 |
| Кнопка газового крана - синяя | TS-1157/4 | 83354 |
| Зажигалка PIEZZO | TS-0567 | 46328 |
| Свеча зажигалки Piezzo | TS-0636 | 44820 |
| Канатик пьезозажигалки | TS-0570/2 | 47477 |
| Термоэлемент l = 600 мм | TS-1130/1 | 47030 |
| Термоэлемент l = 1200 мм | TS-1130/3 | 47032 |
| Пружина дверц | 102.2.077 | 47576 |
| Форсунка ( 0,9 мм; горелка откр.плиты; сжиж. нефтегаз G30/G31; 30 мбар | 108.2.445 | 20034 |
| Форсунка (1,1 мм; горелка откр.плиты; сжиж. нефтегаз G30/G31; 30 мбар | 108.2.448 | 20037 |
| Форсунка (1,35 мм; духовкa сжиж. нефтегаз G30/G31; 30 мбар горелка откр.плиты; прир.газ G20; 20 мбар | 111.2.058 | 25416 |
| Форсунка (1,65 мм; горелка откр.плиты; прир.газ G20; 20 мбар | 111.2.057 | 25415 |
| Форсунка (1,80 мм; духовкa; прир.газ G20; 20 мбар | 108.2.452 | 20041 |

Сохраняем за собой право на внесение изменений, связанных с техническими усовершенствованиями !

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЙ

| NO контракта |  | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изделия | PS-67/1-0 | Монтер |  | KOGAST |
| Серийный NO | 20788 | Контролер |  | Grosuplje |
| NO серии |  |  |  | a.o. |
| Вид энергии | Электроток | Газ | Пар |  |
| Напряжение (B) | 3N – 230/400/440 B; 230/ 240 B фазного или меж фазного напряжения |
| Давление (мбар) | Жидк.нефт. газ 30, 50 | Прир. газ 20, 25 | Газ из гор. сети 8 |
| ЭЛЕМЕНТ | КОД | ШИФР | ФУНКЦ. ИСПЫТАНИЯ - газ |
| Несущая крышки (80 | 108.2.189 | 13247 | 1 | Непропускаемость |  |
| Крышка горелки (80 | 108.2.441 | 20030 | 2 | Горение |  |
| Крышка горелки (100 | 108.2.442 | 20031 | 3 | Неболъшой пламень |  |
| Несущая крышки (100 | 108.2.196 | 16337 | 4 | Контр. Устр. |  |
| Вентури (80 | 108.2.190 | 13248 | 5 | Возвращ. пламени |  |
| Вентури (100 | 3015.1.004 | 15333 |  |  |  |
| Зажигательное пламя – горелка откр.плиты | 108.1.172 | 13233 | ФУНКЦ. ИСПЫТ. – электр. |
| Зажигательное пламя – духовкa | TS-0552 | 46241 | 1 | Высок. Вольт. испытания |  |
| Терморегулят. – MINISIT | TS-0544/2 | 46441 | 2 | Испытания защиты |  |
| Кран газовый PINTOSI | TS-0783 | 42142 | 3 | Испытания изоляции |  |
| Горелка жарочного шкафа | TS-1006 | 44431 | 4 | Ток утечки мA |  |
| Кнопка газового крана - синяя | TS-1157/4 | 83354 |  |  |  |
| Зажигалка PIEZZO | TS-0567 | 46328 | ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ |
| Свеча зажигалки Piezzo | TS-0636 | 44820 | 1 | Размери |  |
| Канатик пьезозажигалки | TS-0570/2 | 47477 | 2 | Зачистка заусенцев |  |
| Термоэлемент l = 600 мм | TS-1130/1 | 47030 | 3 | Внешний вид |  |
| Термоэлемент l = 1200 мм | TS-1130/3 | 47032 | 4 | Дверцы |  |
| Пружина дверц | 102.2.077 | 47576 | 5 | Прочность соединен. |  |
| Форсунка ( 0,9 мм | 108.2.445 | 20034 |  |  |  |
| Форсунка (1,1 мм | 108.2.448 | 20037 |  |  |  |
| Форсунка (1,35 мм | 111.2.058 | 25416 |  |  |  |
| Форсунка (1,65 мм | 111.2.057 | 25415 |  |  |  |
| Форсунка (1,80 мм | 108.2.452 | 20041 |  |  |  |
| Измеренный ток | Aмп. | Aмп. | Aмп. |  |
| Устройство | кВт | L1 | L2 | L3 | ПРИМЕЧАНИЯ: |
| Горелка I. | 3,5 |  |  |  |  |
| Горелка II. | 3,5 |  |  |  |  |
| Горелка III. | 3,5 |  |  |  |  |
| Горелка IV. | 3,5 |  |  |  |  |
| Горелка V. | 5,5 |  |  |  |  |
| Горелка VI. | 5,5 |  |  |  |  |
| Духовка | 4,5 |  |  |  |  |
| Инструмент |  |  |  |
| Резерв. Форсун. |  |  |  |
| Инструкция |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЙ

| NO контракта |  | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изделия | PS-67/1-0 | Монтер |  | KOGAST |
| Серийный NO | 20788 | Контролер |  | Grosuplje |
| NO серии |  |  |  | a.o. |
| Вид энергии | Электроток | Газ | Пар |  |
| Напряжение (B) | 3N – 230/400/440 B; 230/ 240 B фазного или меж фазного напряжения |
| Давление (мбар) | Жидк.нефт. газ 30, 50 | Прир. газ 20, 25 | Газ из гор. сети 8 |
| ЭЛЕМЕНТ | КОД | ШИФР | ФУНКЦ. ИСПЫТАНИЯ - газ |
| Несущая крышки (80 | 108.2.189 | 13247 | 1 | Непропускаемость |  |
| Крышка горелки (80 | 108.2.441 | 20030 | 2 | Горение |  |
| Крышка горелки (100 | 108.2.442 | 20031 | 3 | Неболъшой пламень |  |
| Несущая крышки (100 | 108.2.196 | 16337 | 4 | Контр. Устр. |  |
| Вентури (80 | 108.2.190 | 13248 | 5 | Возвращ. пламени |  |
| Вентури (100 | 3015.1.004 | 15333 |  |  |  |
| Зажигательное пламя – горелка откр.плиты | 108.1.172 | 13233 | ФУНКЦ. ИСПЫТ. – электр. |
| Зажигательное пламя – духовкa | TS-0552 | 46241 | 1 | Высок. Вольт. испытания |  |
| Терморегулят. – MINISIT | TS-0544/2 | 46441 | 2 | Испытания защиты |  |
| Кран газовый PINTOSI | TS-0783 | 42142 | 3 | Испытания изоляции |  |
| Горелка жарочного шкафа | TS-1006 | 44431 | 4 | Ток утечки мA |  |
| Кнопка газового крана - синяя | TS-1157/4 | 83354 |  |  |  |
| Зажигалка PIEZZO | TS-0567 | 46328 | ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ |
| Свеча зажигалки Piezzo | TS-0636 | 44820 | 1 | Размери |  |
| Канатик пьезозажигалки | TS-0570/2 | 47477 | 2 | Зачистка заусенцев |  |
| Термоэлемент l = 600 мм | TS-1130/1 | 47030 | 3 | Внешний вид |  |
| Термоэлемент l = 1200 мм | TS-1130/3 | 47032 | 4 | Дверцы |  |
| Пружина дверц | 102.2.077 | 47576 | 5 | Прочность соединен. |  |
| Форсунка ( 0,9 мм | 108.2.445 | 20034 |  |  |  |
| Форсунка (1,1 мм | 108.2.448 | 20037 |  |  |  |
| Форсунка (1,35 мм | 111.2.058 | 25416 |  |  |  |
| Форсунка (1,65 мм | 111.2.057 | 25415 |  |  |  |
| Форсунка (1,80 мм | 108.2.452 | 20041 |  |  |  |
| Измеренный ток | Aмп. | Aмп. | Aмп. |  |
| Устройство | кВт | L1 | L2 | L3 | ПРИМЕЧАНИЯ: |
| Горелка I. | 3,5 |  |  |  |  |
| Горелка II. | 3,5 |  |  |  |  |
| Горелка III. | 3,5 |  |  |  |  |
| Горелка IV. | 3,5 |  |  |  |  |
| Горелка V. | 5,5 |  |  |  |  |
| Горелка VI. | 5,5 |  |  |  |  |
| Духовка | 4,5 |  |  |  |  |
| Инструмент |  |  |  |
| Резерв. Форсун. |  |  |  |
| Инструкция |  |  |  |

# Text boxes

8

9

7

6a

5

6b

6

4

3

1

2

Γ

C

B

A

2

1

5

6

7

4

3

2

1

8