Кипятильники WB Руководство по эксплуатации GRC

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
|  | 3 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТАЦИЯ | 3 |
| 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ | 4 |
| 6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ | 4 |
| 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД | 4 |
| 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 5 |

ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное руководство и храните его в доступном месте

# 1.ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование торговой марки GRC. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

Электрические кипятильники типа WB предназначены для приготовления кипятка на предприятиях общественного питания.

# 3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | WB-10 | WB-15 | WB-20 | WB-30 | WB-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем (л) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Потребляемая мощность (КВт) | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| Параметры электросети (В/Гц) | 220 / 50 |
| Габаритные размеры, мм | 335*335*415 | 360*370*445 | 375*370*545 | 465*460*440 | 470*455*550 |
| Мощность ТЭНа (КВт) | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| Вес нетто (кг) | 2,80 | 3,30 | 3,62 | 4,34 | 4,84 |

# Примечания!

# Тип защиты от удара током: 1

Тип гидрозащиты: Нормальная

4.КОМПЛЕКТАЦИЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО (шт.) |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Кипятильник | 1 |
| Крышка кипятильника | 1 |
| Упаковка (картонная коробка) | 1 |

# 5.ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Заполните резервуар холодной водой. На внутренней поверхности резервуара отмечен максимальный уровень воды - не наливайте воду выше этой отметки.

2. Закройте крышку

3. Включите кипятильник в розетку.

4. Нажмите кнопку on/off. При включении загорается индикатор нагревания, и прибор начнет кипятить воду.

5. Когда вода закипит кипятильник перейдёт в режим поддерживания температуры (диапазон температуры 90-100ºС).

6. Когда в резервуаре останется приблизительно три стакана воды, выключите прибор и отключите его от источника питания.

Внимание: Все профилактические работы производить при выключенном питании!!!

6.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Кипятильник должен быть установлен в проветриваемом помещении с влажностью воздуха не более 90%.

2. Подливайте воду по мере необходимости.

3. Если в работе аппарата появятся неисправности, не устраняйте их самостоятельно.

4. Вынимайте шнур из розетки в случае продолжительного перерыва в работе.

Кипятильник оснащен системой защиты от перегрева, которая выключает нагреватель, когда детали прибора становятся чрезмерно горячими.

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы.

Очистите резервуар, помойте крышку, корпус и другие детали. Высушите их мягкой сухой тканью.

Не допускается образование накипи на нагревательном элементе!

Внимание! Не допускается включение кипятильника, заполненного водой ниже минимального уровня.

Корпус оборудования следует очищать теплым мыльным раствором и тщательно промывать проточной водой.

- Чтобы прочистить кран, двигайте щеткой вниз/вверх внутри крана, затем просуньте щетку через отверстие внутри кипятильника, чтобы промыть проход. Вымойте ручку крана в горячей мыльной воде и сполосните. Поместите ручку на место.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Фирма-производитель оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящем руководстве.

8.2 Гарантия на оборудование действует в течение 6 (шести) месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

8.3 Гарантия дает покупателю право на бесплатную замену или ремонт деталей и узлов, признанных неисправными по вине производителя представителями службы сервиса Поставщика.

8.4 Рекламации по качеству и комплектации принимаются в течение 2 (двух) недель с момента отгрузки оборудования со склада Поставщика.

8.5 В случае, если по заключению сервисного центра Поставщика выход из строя Товара будет признан не гарантийным случаем, то ремонт производится по расценкам сервисного центра Поставщика.

8.6 Гарантия не предоставляется на следующие расходные материалы и запасные части, подверженные износу при нормальной эксплуатации Товара:

- режущие диски, шнеки, ножи для измельчительного и режущего оборудования;

- электрические и светодиодные лампы, лампы индикации и т.п.;

- кнопки (выключатели), приводные ремни, фильтры, петли, замки;

- резиновые прокладки, уплотнители, сальники и т.п.;

- нагревательные элементы.

8.7 Изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по вине пользователя.