ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

1 G0FT1E - 1 G0FT2E

1 G0FT3E - 1 G0FT4E

1 G0FT6E

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

УКАЗАТЕЛЬ

1 часть

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ							стр. 3

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ						стр. 4

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ							стр. 7

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ									стр. 8

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ						стр.11

6. НЕИСПРАВНОСТИ								стр.13

2 часть

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

7. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА						стр.13

8. РЕГУЛИРОВКА									стр.19

9. ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ								стр.19

ПРИЛОЖЕНИЯ										стр.20

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данное Руководство состоит из 2 частей.

1-я часть содержит всю информацию, необходимую для различных пользователей оборудования.

2-я часть содержит информацию, предназначенную для опытных специалистов, которые имеют право заниматься перемещением, перевозкой, установкой, техническим обслуживанием, ремонтом и демонтажем оборудования.

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Данное Руководство входит в комплект оборудования. Оно было разработано изготовителем для предоставления необходимой информации  операторам, которые будут с ним работать в течение всего периода эксплуатации.

Помимо соблюдения всех правил техники безопасности при работе с оборудованием, пользователи должны внимательно ознакомиться с данным Руководством и строго соблюдать приведенные в нем указания. Знание данной информации поможет избежать риска травм оператора и поможет предотвратить повреждение оборудования.

Руководство следует хранить рядом с оборудованием в течение всего срока эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в Руководство без предварительного уведомления.

Некоторые разделы, содержащие особо важную информацию, помечены специальными символами:

ОСТОРОЖНО

Обозначает необходимость соблюдать осторожность, чтобы не подвергать риску здоровье и безопасность людей и предотвратить материальный ущерб.

ВАЖНО

Этим знаком отмечается особенно важная информация технического характера.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ОБОРУДОВАНИЯ

Изображенный ниже шильдик прикреплен непосредственно к аппарату. На нем приведены необходимые данные, а также все указания, необходимые для безопасной работы.

А) Модель аппарата

В) Тип

С) Наименование изготовителя

D) Класс изоляции

E) Год выпуска

F) Номер шильдика

G) Степень защиты

H) Страна назначения

L) Напряжение (В)

M) Потребление (А)

N) Частота (Гц)

P) Заявленная мощность (кВт)

Q) Напряжение

R) Максимальный напор воды (бар)

S) Расход воды (л/час)

T) Скорость вращения (об/мин)

U) Тип обслуживания

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ

При необходимости обращайтесь в один из лицензированных сервисных центров изготовителя.

В любом запросе указывайте данные, приведенные на шильдике, и тип проблемы.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Жарочная поверхность спроектирована и изготовлена для приготовления  пищи при непосредственном контакте с рабочей поверхностью на предприятиях общественного питания.

Каждая модель выпускается в нескольких версиях, в зависимости от типа установленной на аппарате рабочей поверхности (см. рисунок ниже).

Основные детали

А) Жарочная поверхность различной формы и из различных материалов в зависимости от потребностей пользователя.

В) Отверстие для выпуска жара, образующегося во время работы нагревательных элементов.

С) Пробка слива для отвода отходов от готовки в специальную ванночку.

D) Индикаторная лампа напряжения, сигнализирую-щая о подаче  электропитания.

E) Индикаторная лампа температуры, сигнализирую-щая о нагреве жарочной поверхности.

F) Ручка управления нагревательными элемен-тами для регулировки мощности нагрева.

G) Ванночка для сбора отходов от готовки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблицы с техническими данными и схемы подключения приведены в конце Руководства.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Несмотря на то, что оборудование комплектуется всеми необходимыми предохранительными устройствами, во время установки и подключения к сети электропитания, при необходимости, можно установить дополнительные защитные приспособления в соответствии с действующими нормами местного законодательства.

На рисунке изображено расположение предохранительных устройств.

Защитный термостат блокирует подачу электроэнергии в случае перегрева.

ОСТОРОЖНО

Ежедневно проверяйте исправность предохранительных устройств.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

На иллюстрации показано, каким образом подается информация, предусмотренная техникой безопасности.

А) Табличка с маркировкой ЕС: обозначает соответствие оборудования стандартам ЕС.

В) Опасность ожога: опасайтесь горячих поверхностей.

С) Опасность общего характера: перед любой операцией внимательно ознакомьтесь с информацией, содержащейся в данном Руководстве.

D) Опасность общего характера: указывает на предосторожности, которые необходимо соблюдать во время установки оборудования.

E) Опасность общего характера: указывает на предосторожности, которые необходимо соблюдать во время установки оборудования.

F) Шильдик с информацией об изготовителе и аппарате.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАКАЗУ

По заказу оборудование комплектуется следующими аксессуарами:

А) Предохранительное устройство от брызг

В) Скребок для очистки жарочной поверхности

С) Комплект ножей для гладкой рабочей поверхности

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время проектирования и изготовления аппарата особое внимание уделялось факторам риска, связанным с безопасностью  эксплуатационного персонала. Помимо соблюдения всех требований в области техники безопасности, изготовитель придерживался общих правил качественного производства и использования технологий. Содержащаяся в Руководстве информация служит для привлечения внимания пользователя к особо важным моментам по предотвращению какой-либо опасности или риска. В любом случае, оператор должен соблюдать осторожность.

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в настоящем  Руководстве, в особенности, раздел, посвященный безопасности.

Запрещается вскрывать, отключать или снимать предусмотренные предохранительные устройства. Несоблюдение данных требований ведет к большому риску, связанному с безопасностью и здоровьем операторов.

Перед началом эксплуатации оборудования изучите его органы управления, их основные функции и способы включения и выключения аппарата.

Оборудование следует использовать исключительно по назначению; любое иное использование представляет собой потенциальный источник риска для безопасности и здоровья людей, а также может привести к материальному ущербу. ездоровья оп источник риска для безопасности и здоровья опчения аппарата.

Все операции по техническому обслуживанию, требующие специальных знаний либо способностей, должны выполняться только квалифицированными мастерами.

Для соблюдения санитарно-гигиенических требований и предохранения обработанных продуктов от заражения, тщательно очищайте все детали, напрямую либо косвенно соприкасающиеся с пищей и прилегающими зонами. При очистке оборудования пользуйтесь исключительно моющими средствами, предназначенными для мытья поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами. Категорически запрещается пользоваться воспламеняющимися либо содержащими вредные для здоровья вещества моющими средствами. Очистку аппарата следует проводить каждый раз по окончании его эксплуатации.

По завершении рабочего дня убедитесь в том, что ручки управления отключены, а аппарат отсоединен от сети электропитания.

В случае длительного простоя аппарат следует не только полностью отключить от сети электропитания, но и провести тщательную очистку всех внутренних и внешних поверхностей, а также производственного помещений; при этом придерживайтесь рекомендаций изготовителя и требований действующего законодательства в данной области.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО

Несчастные случаи во время работы с оборудованием зависят от многих причин, которые не всегда можно предвидеть и проконтролировать. Некоторые несчастные случаи происходят из-за неблагоприятных и непредвиденных факторов, связанных с окружающей средой, другие - по вине пользователя. Операторы должны использовать аппарат исключительно по назначению и никогда не должны пытаться модифицировать аппарат с целью изменения его рабочих характеристик. Перед тем как приступить к эксплуатации, убедитесь в исправности всех предохранительных устройств.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

На аппарате расположены органы управления для включения основных функций.

А) Ручка управления ТЭНами: служит для включения, отключения и регулировки нагревательных элементов.

В) Индикаторная лампа напряжения: включение данной лампы сигнализирует о подаче электропитания.

С) Индикаторная лампа температуры: данная лампа остается включенной до тех пор, пока жарочная поверхность не достигнет установленной температуры. По достижении нужной температуры данная индикаторная лампа выключается.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА

Включение

Примечание: перед первым включением вымойте жарочную поверхность для удаления защитной смазки и других возможных загрязнений. После этого включите аппарат и предварительно разогревайте его в течение примерно 2 часов до температуры 195ºС.

1. Включите главный автоматический выключатель для подачи электроэнергии.

2. Поверните ручку (А) по часовой стрелке (положение а) и установите ее на максимальную мощность для включения нагревательных элементов.

Примечание: включатся индикаторные лампы (В) и (С), а по достижении рабочей  температуры индикаторная лампа (С) выключится.

ВАЖНО

Перед началом эксплуатации хромированных жарочных поверхностей осуществите предварительный нагрев в течение 30 минут при температуре 190ºС.

Выключение

1. Поверните ручку (А) против часовой стрелки (положение с) для выключения нагревательных элементов.

2. Выключите главный автоматический выключатель для отключения электроэнергии.

МОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ОТ БРЫЗГ

Для выполнения данной операции поступайте следующим образом:

1). Введите нижний каркас предохранительного устройства (А) в специальный желобок.

2). Смонтируйте боковые каркасы (В), для этого введите штифты в проушины заднего каркаса.

Примечание: для очистки предохранительного устройства от брызг, снимите его и поместите в посудомоечную машину.

ДЛИТЕЛЬНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Если аппарат не используется в течение долгого времени, поступайте следующим образом:

1. При помощи выключателя отключите аппарат от сети электропитания.

2. Тщательно очистите аппарат и прилегающую к нему зону.

3. Смажьте пищевым вазелиновым маслом поверхности из нержавеющей стали.

4. Выполните полное техническое обслуживание.

5. Покройте аппарат защитным челом, оставив несколько отверстий для циркуляции воздуха.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения исправной работы аппарата придерживайтесь следующих рекомендаций:

- пользуйтесь только фирменными комплектующими;

- не используйте аппарат для жарки с большим количеством масла;

- не используйте аппарат для нагрева кастрюль и сковород во избежание повреждения жарочной поверхности;

- не используйте аппарат для приготовления предварительно замороженных продуктов, поскольку резкий перепад температур может повредить жарочную поверхность (это относится только к хромированным рабочим поверхностям);

- предохраняйте поверхность от царапин и ударов для сохранения ее рабочих характеристик и гигиеничности при обработке продуктов;

- для перемещения или снятия продуктов с жарочной поверхности пользуйтесь исключительно металлическими приспособлениями (это относится только к хромированным жарочным поверхностям).

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Для поддержания аппарата в исправном рабочем состоянии следует проводить техническое обслуживание, предусмотренное изготовителем. Правильное, регулярное техобслуживание поможет добиться оптимальных рабочих характеристик, длительного срока службы и безопасности во время эксплуатации.

ОСТОРОЖНО

Перед началом техобслуживания включите все предохранительные устройства и, при необходимости, оповестите работающий поблизости персонал. При помощи выключателя отключите аппарат от сети электропитания.

Каждый раз по окончании эксплуатации, а также при необходимости проведите очистку:

- жарочной поверхности;

- всего аппарата и прилегающей зоны.

Каждый раз через 100 часов работы квалифицированные мастера должны выполнить следующие операции:

- проверку исправности предохранительного термостата;

- проверку исправности электропроводки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

Учитывая то, что оборудование предназначено для работы с пищевыми продуктами, следует уделять особое внимание его очистке и гигиене. Всегда содержите аппарат и прилегающую к нему зону в полной чистоте.

ВАЖНО

Перед началом очистки отключите аппарат от сети электропитания при помощи выключателя.

Придерживайтесь следующих указаний:

1. Для очистки деталей аппарата пользуйтесь только теплой водой, специальными моющими средствами и неабразивными материалами.

ОСТОРОЖНО

Запрещается использовать моющие средства, содержащие вредные и опасные для здоровья людей вещества (растворители, бензин и т.д.).

2. Ополосните поверхности питьевой водой и вытрите их. Запрещается пользоваться подаваемыми под давлением струями воды.

3. Соблюдайте особую осторожность при очистке поверхностей из нержавеющей стали. В частности, не пользуйтесь коррозийными моющими средствами, не применяйте абразивные материалы и острые инструменты.

4. Своевременно очищайте аппарат от остатков пищи, не давайте им присохнуть.

5. Удаляйте известковые отложения, которые могут образовываться на некоторых поверхностях аппарата.

ОЧИСТКА ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Для очистки жарочной поверхности поступайте следующим образом:

1) При помощи скребка (А) удалите остатки пищи с жарочной поверхности.

Примечание: для рифленых поверхностей пользуйтесь зубчатым инструментом.

2) Нанесите на жарочную поверхность специальный обезжириватель и оставьте его на несколько минут.

3) Закройте отверстие слива пробкой (С).

4) Налейте воду температуры 60ºС на поверхность и оставьте ее на жарочной поверхности на несколько минут.

5) Выньте ванночку (D) и подставьте под сливное отверстие ведро.

6) Выньте пробку (С) для слива воды с жарочной поверхности.

7) Тщательно очистите поверхность губкой, ополосните ее и насухо вытрите.

ВАЖНО

Тщательно ополосните жарочную поверхность для удаления всех остатков обезжиривателя во избежание образования пятен и разводов при последующей эксплуатации аппарата.

6. НЕИСПРАВНОСТИ

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед отгрузкой с завода изготовителя оборудование было предварительно протестировано. Приведенная ниже информация может оказаться полезной для обнаружения и устранения причин аномальной работы в процессе эксплуатации оборудования. Некоторые из этих проблем могут быть решены непосредственно пользователем, для устранения других проблем необходима помощь квалифицированных мастеров.

| Неисправность | Причины | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Не включаются нагревательные элементы | Неправильное подключение к сети электропитания | Проверьте правильность подключения кабелей к сети электропитания |
|  | Срабатывание предохранительного термостата | Восстановите изначальный рабочий режим аппарата (см. раздел 13) |
|  | Поломка переключателя | Замените переключатель |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

7. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

ВАЖНО

Во время перемещения и установки оборудования придерживайтесь указаний изготовителя, которые нанесены непосредственно на упаковку, на оборудование, а также приведены в настоящем Руководстве.

Лица, которые будут осуществлять данные операции, при необходимости должны принять меры по предохранению персонала, привлеченного для выполнения этой работы.

УПАКОВКА И РАСПАКОВКА

Упаковка аппарата имеет небольшие габариты, что облегчает его перевозку.

Для упрощения транспортировки некоторые детали аппарата отгружаются в разобранном виде, соответствующим образом защищенными и упакованными.

На упаковке содержится вся информация, необходимая для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

При распаковке аппарата проверьте, не был ли он поврежден во время транспортировки, а также проверьте комплектность поставки.

Упаковочная тара сдается в утильсырье в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В зависимости от места назначения, транспортировка может осуществляться различными способами.

На рисунке представлены наиболее распространенные методы перевозки.

Чтобы избежать случайных перемещений аппарата во время перевозки, его рекомендуется закрепить на используемом транспортном средстве.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПОДНЯТИЕ

Аппарат можно перемещать при помощи вильчатого подъемного механизма либо крюка соответствующей грузоподъемности.

Перед выполнением данной операции проверьте местоположение центра тяжести груза.

ВАЖНО

При использовании подъемного устройства не повредите трубы для подключения к системе водоснабжения и слива.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Все фазы установки оборудования очень важны. При необходимости, перед началом установки примите меры по предохранению персонала, привлеченного для выполнения этой работы. Следите за строгим соблюдения нормативных требований, разработанных для временных строительных площадок. Кроме того, перед установкой следует выбрать наиболее подходящее для этого место.

Зона, предназначенная для установки аппарата, должна быть оснащена системой водоснабжения, системой слива отходов производства, соответствующим образом освещена. Также, во избежание порчи и заражения пищевых продуктов, она должна отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

Вы можете предварительно отметить на полу выбранное для  установки оборудования место.

Если стены не выдерживают температуру, превышающую 150ºС, установите аппарат на расстоянии минимум 5 см от стены.

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ЛИНЕЙКУ

Чтобы смонтировать оборудование в линейку («бок о бок»), поступайте следующим образом:

1. Демонтируйте панели управления.

2. Приклейте на боковины, которые будут соприкасаться друг с другом, защитный скотч.

3. Нанесите пищевой герметик на боковины, которые будут соприкасаться друг с другом.

4. Придвиньте аппараты друг к другу .

5. Соедините аппараты при помощи крепежных элементов.

6. Удалите излишки герметика и скотча.

7. Нанесите герметик на внутреннюю часть крышки (А) и закройте ею место соединения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ВАЖНО

Подключение к сети электропитания должно производиться квалифицированным персоналом, при соблюдении требований соответствующего законодательства и с применением рекомендуемых инструментов. В стандартной версии машина выпускается на 400В/3, по заказу - на 230В/1.

ОСТОРОЖНО

Перед выполнением любой операции отключите аппарат от сети электропитания.

Аппарат подключается к сети электропитания следующим образом:

1. Установите вблизи аппарата автоматический выключатель (А) с регулируемым термическим расцепителем и блокиратором дифференциала.

2. Демонтируйте панель управления (В).

3. Подсоедините автоматический выключатель (А) к клеммнику (С) на аппарате – см. рисунок и электрическую схему в приложении.

Примечание: пользуйтесь кабелем типа H05RN-F.

ВАЖНО

При подключении к сети электропитания будьте особенно внимательны с нейтралью и проводом заземления.

4. По завершении операции установите на место панель управления (В).

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

В стандартной версии аппарат предназначен для работы на напряжении 400В/3 (это значение указано на шильдике); существует возможность трансформации работы аппарата на 230В/3, для этого поступайте следующим образом:

ОСТОРОЖНО

Перед выполнением любой операции отключите аппарат от сети электропитания.

1. Демонтируйте панель управления (А).

2. Измените подсоединения к выводам нагревательных элементов (В) в соответствии с электрической схемой в конце Руководства.

3. Вновь установите на место панель управления (А).

4. Снимите с шильдика наклейку с значением напряжения и замените ее на новую, с указанием изменившегося напряжения аппарата.

ВАЖНО

По окончании операции проверьте исправность работы аппарата.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНАЧАЛЬНОГО РАБОЧЕГО РЕЖИМА АППАРАТА

При срабатывании предохранительного термостата необходимо вернуть аппарат к прежним условиях работы; для этого поступайте следующим образом:

1. Снимите ручки (А).

2. Отвинтите винты и демонтируйте панель (В).

3. Нажмите кнопку (С) предохранительного термостата для подачи электроэнергии.

4. По окончании операции вновь установите на место панель (В) и ручки (С).

ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Перед запуском оборудования в эксплуатацию следует проверить работу  каждого узла и убедиться в отсутствии неисправностей и аномалий. Также необходимо убедиться в строгом соблюдении всех санитарно-гигиенических условий и техники безопасности.

Проверка оборудования проводится следующим образом:

1. Проверьте, соответствует ли напряжение сети напряжению аппарата.

2. При помощи автоматического выключателя проверьте, подключен ли аппарат к сети электропитания.

3. Проверьте исправность предохранительных устройств.

По окончании проверки проинструктируйте пользователя и объясните ему правила безопасной эксплуатации оборудования в соответствии с предписаниями действующего законодательства.

8. РЕГУЛИРОВКА

Работа аппарата не предусматривает какой-либо регулировки со стороны квалифицированного персонала. Все регулировки могут быть выполнены пользователем.

9. ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

Для замены деталей аппарата не требуется помощи квалифицированного персонала: пользователь сможет осуществить ее самостоятельно.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ВАЖНО

Данная операция должна выполняться опытными мастерами, при соблюдении действующего законодательства в области техники безопасности. Не выбрасывайте материалы, не поддающиеся биологическому разложению: смазочные масла и не содержащие железа вещества (резина, ПВХ, смолы и т.д.). Сдача данных материалов в утильсырье должна осуществляться в соответствии с положениями действующего законодательства.

ПРИЛОЖЕНИЯ

| Модель | Мощность | Электрические параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение | Частота | Сила тока |
| 1G0FT1E 1G0FT2E 1G0FT3E 1G0FT4E 1G0FT6E | 10,2 кВт 400В –3 50 – 60 Гц 14,8А 230В – 3 26А |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Подключение к сети электропитания

Клемма эквипотенциала

Клеммник

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

1 – Клеммник

2 – Выключатель левого термостата

3 – Выключатель правого термостата

4 – Левый предохранительный термостат

5 – Правый предохранительный термостат

6 – ТЭН 1700 Вт – 230В

7 – Левая оранжевая индикаторная лампа

8 – Правая оранжевая индикаторная лампа

9 – Зеленая индикаторная лампа

10 – Масса панели управления

11 – Масса жарочной поверхности