ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ ТРЕХЪЯРУСНАЯ

| ТИП | КОД | ШИФР |
| --- | --- | --- |
| KSP - 3 | 2164.0.001 | 22922 |

Инструкция: код 111.2.634, шифр 84731

1.	НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Электрическая трехъярусная печь применяется для приготовления пищи. В данной печи можно приготовить различные виды мяса, кондитерские изделия,...

Трехъярусная печь предназначена только для больших кухонных цехов, использование печи для других целей запрещается.

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Размеры: ширина глубина высота | 800 mm 850 mm 1675 mm |
| --- | --- |
| Размеры духовки: ширина глубина высота | 540 mm 670 mm 300 mm |
| Мощность нагревателей духовки: | 1x2,5 кВт + 1x3,4 кВт = 5,9 кВт |
| Номинальная мощность: | 17,7 кВт |
| Электроподводка: | 400В 3N 50Гц |
| Сила тока: | 25,6 A |
| Масса: | 215 кг |

Уровень звука создаваемый прибором - не более 70 дБ (А).

3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЛЕГЕНДА:

1.	Кнопка гл. выключателя

2.	Кнопка термостата верхних нагревателей в духовке

3.	Контрольная лампочка верхн. нагревателей в духовке

4.	Кнопка термостата нижних нагревателей в духовке

5.	Контрольная лампочка нижних нагревателей в духовке

Рис. 1: Электрическая печь трехъярусная

ЛЕГЕНДА:

Th1 - Th6 - термостат 			G1 - G6   - нагреватель

Tv - предохранитель  термический 	1-6 - контрольная лампочка

Sg1 - Sg3 - главный выключатель

Рис. 2: Схема электросоединений

4.	МОНТАЖ

4.1	Установка прибора

Перед установкой прибора на предусмотренное место необходимо удалить защитную пленку.

Прибор устанавливается на предусмотренное место в хорошо проветриваемом помещении – по возможности под воздухоочищающим зонтом.

Внимание!

Установка прибора в непосредственной близости стен, перегородок, кухонной мебели, декоративной облицовки и т.д. выполняется с условием, что они изготовлены из негорючего материала. При отсутствии данного условия перечисленные элементы необходимо обшить негорючим термоизо-ляционным материалом.

Необходимо обеспечить также выполнение всех требований по противопожарной защите.

Регулировочные ножки обеспечивают установку прибора в горизонтальном положении.

4.2	Подключение прибора

Электрическая трехъярусная печь подключается к сети электроснабжения посредством изоляционного энергопровода 245 IEC 57 (соразмерное обозначение:Н07 RN-F) 5G 4 мм 2.

Электроподводка: 400В 3N 50Гц.

Отдельная печь оборудована главным выключателем. Подключение трехъярусной электропечи к сети электроснабжения долно быть выполнено согласно действующих законов и нормативов.

Внимание!

Подключение прибора к электросети должно выполняться только уполномоченными и квалифицированными лицами - согласно действующих законов, правил, нормативов и предписаний с учетом маркировок на табличке с обозначениями, а также с соблюдением правил по технике безопасности, которые распространяются на ток утечки (1 мА/кВт).

Во время подключения прибора к системе заземления необходимо учитывать технические нормативы, распространяющиеся на электрооборудование в здании.

Монтаж и подключение должны быть произведены так, что бы после завершения работ по монтажу и подключению, доступ к токоподводящим частям без употребления инструмента, был невозможен!

### Для плавких предохранителей в постоянном электрооборудовании необходимо предусмотреть силу тока в 35А!

В постоянное электрооборудование должен быть установлен главный выключатель, который разделяет все поля от сети посредством 3-х мм расстояния между открытыми контактами, а также имеет возможность блокировки в выключенном положении. Присоединительное место для выравнивания потенциалов соединяется проводом, сечение которого составляет 10 мм2.

Рис. 3: Положение электроприсоединения на приборе

4.3	Контроль за работой

Первая эксплуатация прибора выполняется согласно порядку, изложенному в инструкции по эксплуатации (п. 5).

Во время первой эксплуатации необходимо проверить следующее:

- Работу электрических трубчатых нагревателей,

- Работу термостатов,

- Работу главных выключателей.

Уполномоченный квалифицированный работник должен провести инструктаж с пользователями печи о эксплуатации прибора.

5.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Электрическая трехъярусная печь состоит из трех одинаковых печей.

Перед началом эксплуатации необходимо удалить с поверхности прибора защитную пленку, что выполняется с применением моющего средства для стали Cr/Ni. Очищенную поверхность следует протереть сухой тряпкой.

Если все кнопки главных выключателей (рис. 1; поз. 1) находятся в положении 0, то трехъярусная электропечь выключена.

Включение печи выполняется при помощи главного выключателя (рис.1;поз.1). Посредством вращения переключателя термостата (рис. 1; поз. 2 и 4) настраивается заданная температура выпечки (50 -300ºC). О работе термостатов сигналируют контрольные лампочки (рис. 1; поз.и поз. 5). После достижения заданной температуры в печи термостаты выключают нагреватели. В данный момент выключаются также лампочки. По истечении определенного времени снижается температура в печи и термостаты вновь включают нагреватели. В данный момент включаются также лампочки.

После окончания выпечки, путем установки кнопок всех главных выключателей (рис. 1; поз. 1) в положение 0, трехъярусная электропечь выключается.

0 - главный выключатель выключен

1 - главный выключатель включен

Рис. 4: Кнопка главного выключателя духовки

0 - термостат выключен

50C -Начальная (миним.) температура разогрева

300C - предельная (максим.)  температура выпечки

Рис. 5: Кнопка термостата духовки

Внимание!

Противень или посуда извлекается из духовки с применением защитных рукавиц, в противном случае горячий воздух или водяной пар могут повредить кожу.

Кроме термостата, в электроцепи духовки имеется вмонтированный также термический предохранитель, который в случае перегревания духовки (360о) выключает нагреватели из работы. Если термический предохранитель выключит электроцепь и по истечении определенного промежутка времени температура в духовке упадет ниже 300оС а нагреватели больше не включаются, то необходимо вызвать уполномоченного работника сервисной службы!

6.	ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневная очистка трехъярусной электропечи выполняется следующим образом:

- Выключить электропечь и оставить до ее полного охлаждения;

- Духовки очищаются при помощи мокрой тряпки, смоченной в теплой воде или в растворе моющего средства.

Внимание!

- Очистка трехъярусной печи посредством водяной струи или высоконапорного чистящего устройства - запрещается!

- Внутреннюю часть духовки ни в коем случае нельзя поливать водой;

- Во время очистки электропечи не допускается применение проволочных губок, проволочных щеток или других абразивных приспособлений.

- Направляющие духовки можно снять и очистить их в посудомоечной машине. Направляющая снимается так, что при снятии проталкивается снизу вверх (в высоту около 2 мм), а затем наклоняя извлекается в направлении дна духовки. Процесс снятия такой же для левой и правой направляющих.

- Во время очистки духовки необходимо следить за тем, чтобы не повредить термических датчиков, которые встроены в правую боковую стенку духовки. Не допускается также снятие датчиков с несущих элементов датчиков.

Периодически, раз в два года, необходимо провести испытание и осмотр прибора.

7.	ДЕЙСТВИЯ В CЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТА

В случае появления возможной неисправности или необычной работы трехъярусной электропечи – следует выключить термостат и главный выключатель, а также вызвать уполномоченного сервисного работника.

8.	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

| Деталь | Код | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Верхн.трубный нагреватель 2,5 кВт | TS - 0160 | 72150 |
| Нижн.трубный нагреватель 3,4 кВт | TS - 1082 | 72151 |
| Переключатель 4-позиц. | TS - 1011 | 73454 |
| Термостат 50-290ºC | TS - 1044 | 72487 |
| Предохранитель термический | TS - 1074 | 72583 |
| Лампочка контрольная | TS - 1093 | 76575 |
| Стекло контр.лампочки - желтое | TS – 1096/2 | 76577 |
| Кнопка - синяя | TS - 1156/4 | 83353 |

Сохраняем за собой право на внесение изменений, связанных с техническими усовершенствованиями!

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЙ

| NO контракта |  | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изделия | KSP-3 | Монтер |  |  |
| Серийный NO | 22922 | Контролер |  |  |
| NO серии |  |  |  |  |
| Вид энергии | Электроток | Газ | Пар |  |
| Напряжение (B) | 3N - 230/400/440 B; 230/ 240 B фазного или меж фазного напряжения |
| Давление (мбар) | Жидк.нефт. газ 30, 50 | Прир. газ 20, 25 | Газ из гор. сети 8 |
| ЭЛЕМЕНТ | КОД | ШИФР | ФУНКЦ. ИСПЫТАНИЯ - газ |
| Верхн.трубный нагреватель 2,5 кВт | TS - 0160 | 72150 | 1 | Непропускаемость |  |
| Нижн.трубный нагреватель 3,4 кВт | TS - 1082 | 72151 | 2 | Горение |  |
| Переключатель 4-позиц. | TS - 1011 | 73454 | 3 | Неболъшой пламень |  |
| Термостат 50-290ºC | TS - 1044 | 72487 | 4 | Контр. Устр. |  |
| Предохранитель термический | TS - 1074 | 72583 | 5 | Возвращ. пламени |  |
| Лампочка контрольная | TS - 1093 | 76575 |  |  |  |
| Стекло контр.лампочки - желтое | TS – 1096/2 | 76577 | ФУНКЦ. ИСПЫТ. – электр. |
| Кнопка - синяя | TS - 1156/4 | 83353 | 1 | Высок. Вольт. испытания |  |
|  |  |  | 2 | Испытания защиты |  |
|  |  |  | 3 | Испытания изоляции |  |
|  |  |  | 4 | Ток утечки мA |  |
|  |  |  | ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ |
|  |  |  | 1 | Размери |  |
|  |  |  | 2 | Зачистка заусенцев |  |
|  |  |  | 3 | Внешний вид |  |
|  |  |  | 4 | Дверцы |  |
|  |  |  | 5 | Прочность соединен. |  |
| Измеренный ток | Aмп. | Aмп. | Aмп. |  |
| Устройство | кВт | L1 | L2 | L3 | ПРИМЕЧАНИЯ: |
| Духовка I. | 5,9 |  |  |  |  |
| Духовка II. | 5,9 |  |  |  |  |
| Духовка III. | 5,9 |  |  |  |  |
| Инструмент |  |  |  |
| Резерв. Форсун. |  |  |  |
| Инструкция |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЙ

| NO контракта |  | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изделия | KSP-3 | Монтер |  |  |
| Серийный NO | 22922 | Контролер |  |  |
| NO серии |  |  |  |  |
| Вид энергии | Электроток | Газ | Пар |  |
| Напряжение (B) | 3N - 230/400/440 B; 230/ 240 B фазного или меж фазного напряжения |
| Давление (мбар) | Жидк.нефт. газ 30, 50 | Прир. газ 20, 25 | Газ из гор. сети 8 |
| ЭЛЕМЕНТ | КОД | ШИФР | ФУНКЦ. ИСПЫТАНИЯ - газ |
| Верхн.трубный нагреватель 2,5 кВт | TS - 0160 | 72150 | 1 | Непропускаемость |  |
| Нижн.трубный нагреватель 3,4 кВт | TS - 1082 | 72151 | 2 | Горение |  |
| Переключатель 4-позиц. | TS - 1011 | 73454 | 3 | Неболъшой пламень |  |
| Термостат 50-290ºC | TS - 1044 | 72487 | 4 | Контр. Устр. |  |
| Предохранитель термический | TS - 1074 | 72583 | 5 | Возвращ. пламени |  |
| Лампочка контрольная | TS - 1093 | 76575 |  |  |  |
| Стекло контр.лампочки - желтое | TS – 1096/2 | 76577 | ФУНКЦ. ИСПЫТ. – электр. |
| Кнопка - синяя | TS - 1156/4 | 83353 | 1 | Высок. Вольт. испытания |  |
|  |  |  | 2 | Испытания защиты |  |
|  |  |  | 3 | Испытания изоляции |  |
|  |  |  | 4 | Ток утечки мA |  |
|  |  |  | ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ |
|  |  |  | 1 | Размери |  |
|  |  |  | 2 | Зачистка заусенцев |  |
|  |  |  | 3 | Внешний вид |  |
|  |  |  | 4 | Дверцы |  |
|  |  |  | 5 | Прочность соединен. |  |
| Измеренный ток | Aмп. | Aмп. | Aмп. |  |
| Устройство | кВт | L1 | L2 | L3 | ПРИМЕЧАНИЯ: |
| Духовка I. | 5,9 |  |  |  |  |
| Духовка II. | 5,9 |  |  |  |  |
| Духовка III. | 5,9 |  |  |  |  |
| Инструмент |  |  |  |
| Резерв. Форсун. |  |  |  |
| Инструкция |  |  |  |

# Text boxes

2

5

4

1

Духовка I. (наверху)

Духовка II. (середина)

Духовка III. (внизу)

Пан.

эл. соед.

3