# Электрокотел 	ME 9-10, ME 9-15

## Руководство по эксплуатации

### Использование

Электрокотлы являются профессиональным оборудованием серии 900. Применяется в кухнях ресторанов, столовых и должны обслуживаться квалифицированным персоналом.

### Установка

Установка электрокотла в строго горизонтальном положении производится при помощи выкручиваемых регулируемых ножек. Необходимо предусмотреть подводку холодной и горячей воды и расположение трапа около сливного крана котла.

### Характеристики.

| Модель | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Объем (л) | Ток (А) | Сечение провода | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ME 9-10 | 18 | 380 | 100 | 47.4 | 4x6мм2+Т | 850x900x1010 |
| ME 9-15 | 18 | 380 | 150 | 47.4 | 4x6мм2+Т | 850x900x1010 |

### Электрическое подключение

Подключение к электросети должно проводиться квалифицированным техником в соответствии с напряжением и током указанными в табличке, укрепленной на корпусе электрокотла. Электропитание должно подводиться через защитный автомат с размыкаемыми контактами, воздушный зазор между которыми должен быть не менее 3 мм.

### Панель управления

Включение и установка желаемой температуры масла осуществляется поворотом ручки термостата по часовой стрелке от поз.1 до поз.8. Выключение в обратной последовательности от поз.8 до поз.1 и выкл. (.

Перед включением электрокотла необходимо заполнить водой рубашку котла.

### Внимание!

Во избежание срабатывания предохранительного клапана по превышении давления в паровой рубашке необходимо контролировать уровень воды в рубашке.

### Очистка.

Перед началом очистки отключите оборудование от сети защитным автоматом и дождитесь его остывания. Регулярно производите очистку внутренней и внешней поверхности с использованием мягкой губки и мыльного раствора. Запрещается использование абразивосодержащих и кислотосодержащих моющих средств

ЭЛЕКТРОКОТЕЛ ФИРМЫ «FAGOR»

модели: МЕ-9-10 ВМ, МЕ-9-15 ВМ

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! Установка оборудования и его электрическое подсоединение должно проводиться только квалифицированными специалистами.

• Для любой модели котла необходимо наличие съемной крышки для оптимальных условий приготовления.

• Расположите оборудование в хорошо проветриваемом месте, во избежание концентрации вредных веществ.

• Уровень электрокотла следует устанавливать при помощи регулируемых ножек.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| МОДЕЛЬ | МЕ-9-10ВМ | МЕ-9-15ВМ |
| --- | --- | --- |
| Внешние габариты | мм | ширина | 850 | 850 |
|  |  | глубина | 900 | 900 |
|  |  | высота | 1010 | 1010 |
| размеры трубы | мм | диаметр | 630 | 630 |
|  |  | глубина | 366 | 527 |
| вес (нетто) | 100 | 110 |
| количество элементов нагрева | 2 | 2 |
| напряжение(50) кГ | 380в.Зф | кабель | 3x4MM2+3eM | Зх4кв.мм+3ем |
|  |  | предохранит. | 32а | 32а |
| общая мощность, квт | 18 | 18 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• Проверьте, чтобы напряжение в общей сети соответствовало напряжению данной 	электропечи.

• Подсоедините переключатель от всех фаз к главной розетке с минимальным 	межконтактным расстоянием менее Змм.

• Необходимо, чтобы оборудование было заземлено.

• Подсоедините основную водяную трубу ко входу оборудования диаметром 14х12мм.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКОТЛА

• Электрокотел предназначена для профессионального использования, соответственно ее должен обслуживать квалифицированный специалист.

• После ее установки для использования впервые необходимо протереть внутренние части котла и поверхностей нагрева влажной тканью, смоченной в мыльном растворе.

• Включите поверхности нагрева на 15мин., а духовку на 30мин. на максимальном уровне, чтобы удалить все посторонние запахи нового оборудования.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

1. Предохранительный клапан котла.

2. Зеленая лампочка включения.

3. Контроль термостата.

4. Желтая лампочка режима действия.

5. Входной кран с горячей водой.

6. Входной кран с холодной водой.

7. Кран заполнения котла водой.

8. Кран опорожнения котла от воды.

9. Дренажный кран.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМОСТАТОМ

• Позиция 0 — термостат отключен.

• Позиция 1—термостат работает при температуре	40 °С.

• Позиция 2 — термостат работает при температуре	50 ° С.

• Позиция 3 —	60° С.

• Позиция 4 —	70° С.

• Позиция 5 —	80° С.

• Позиция 6 —	90° С.

• Позиция 7 —	100 °С.

• Позиция 8 —	110°С.

A) Поверните главный переключатель, расположенный на передней панели оборудования.

Б) Поверните контроль термостата по часовой стрелке пока не загорится зеленая лампочка включения.

B) Чтобы начать работу котла поверните переключатель до требуемой температуры, при этом загорится желтая лампочка, когда начнут нагреваться элементы оборудования.

УПРАВЛЕНИЕ

Перед тем как включить нагревательные элементы - наполните котел водой. Но прежде проверьте открыт ли сливной кран, в противном случае давление воды может серьезно повредить емкость.

1. Полностью откройте сливной кран и кран наполнения. Когда вода начнет переливаться из сливного крана, (следует предварительно поставить под ним емкость для избыточной воды), выключите сначала кран наполнения, а только затем сливной кран.

2. Наполните котел продуктами для их приготовления.

3. Поверните нагревательные элементы на позиции 2 или 3.

4. По мере нагревания воды в котле, увеличивается водяное давление ( нормальное водяное давление оценивается в 0.2-0.3 кг/кв.см) контролируемое переключателем давления. Давление не должно превышать 0.5 кг/кв.см (красная лампочка),

5. Хотя потери пара невелики, следует время от времени проверять уровень воды в котле.

6. Если при поломке из котла вытекла вся вода, температура внутри будет увеличиваться до тех пор пока прибор автоматической защиты термостата не отключит подвод электричества. Чтобы снова включить установку необходимо наполнить котел водой, чтобы предохранитель термостата охладился и можно было включить оборудование в сеть, нажав красную кнопку А. Если же защитный механизм снова отключает оборудование -- следует обратиться к специалисту.

7. Чтобы отключить нагревательные элементы - следует повернуть переключатель термостата против часовой стрелке в позицию «О».

8. Чтобы слить воду из трубы при ее чистке используйте дренажный кран. Поднимите его рычаг вверх и поверните влево для полного открытия.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы сохранить на долго Ваш котел в хорошем состоянии необходимо следовать следующим инструкциям:

1. Каждый день промывайте стальные поверхности оборудования и самого котла теплой водой с мыльным раствором.

2. Не используйте абразивные материалы для промывания оборудования, так как металлические частицы могут остаться на поверхности, что может привести к коррозии.

3. Если вы долго не используете оборудование, то его следует покрыть защитной пленкой, особенно внутренние поверхности.

4. Во время длительного использования Вашего котла, необходимо замена следующих элементов: Регулируемый термостат, прибор автоматической защиты термостата, нагревательные элементы и переключатель давления, замена которых должна производиться квалифицированным специалистом.

5. Прежде, чем приступить к замене приборов, следует отключить котел от сети.